# Южно- Уральский государственный университет

Филиал в г. Миассе

## Геологический факультет

## Специальность   020303 ГЕОХИМИЯ

Кафедра        Минералогии  и геохимии

### ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Типоморфизм сульфидов Озерного и Сафьяновского месторождений (Урал).

Студент Гладков Александр Геннадьевич

#### Заведующий кафедрой профессор, д.г.-м.н. Белогуб Елена Витальевна.

#### Руководитель профессор, д.г.-м.н. Масленников Валерий Владимирович.

#### Рецензент к.г.-м.н. Аюпова Нурия Радитовна.

Миасс

2011

Содержание

Введение											стр.4

Глава 1 Методика работ									стр.6

Глава 2 Обзор литературных данных по объектам					стр.9

2.1 Сафьяновское месторождение 							стр.9

2.1.1 История изучения							стр.9

2.1.2 Геологическая позиция						стр.9

2.1.3 Геологическое строение месторождения			            стр.9

2.1.4 Форма и залегание рудных тел				          стр.11

2.1.5 Минералогическая характеристика руд			          стр.12

2.2 Озерное месторождение							          стр.13

2.1.1 История изучения 						          стр.13

2.1.2 Геологическая позиция 					          стр.13

2.1.3 Геологическое строение месторождения			          стр.14

2.1.4 Форма и залегание рудных тел				          стр.19

2.1.5 Минералогическая характеристика руд			          стр.19

Глава 3. Текстурно-структурная характеристика рудных фаций колчеданных руд стр.21

3.1 Придонная гидротермальная фация					          стр.21

3.2 Донная гидротермальная	 фация						          стр.26

3.3 Кластогенная фация							          стр.32

3.4 Фация гидротермально-преобразованных руд 			          стр.38

Глава 4. Конструирование установки для измерения значений напряжения постоянного тока при возникновении термоэлектрического эффекта (термоЭДС) в полупроводниковых сульфидных минералах					          стр.45

Глава 5. Физические свойства сульфидов						          стр.48

5.1 Пирит									          стр.49

5.2Пирротин 									          стр.49

5.3 Халькопирит								          стр.50

5.4 Сфалерит									          стр.50

5.5 Сравнительный анализ физических свойств разновидностей сульфидов месторождений									          стр.50

Глава 6. Типохимизм рудных ассоциаций					          стр.56

6.1. Пирит+Халькопирит							          стр.56

6.2. Пирротин+Пирит+Сфалерит

6.3 Минералого-геохимическая специализация рудных фаций месторождений

стр.57

Выводы									          стр.58

Список литературы								          стр.59

Приложения

Введение

В ходе изучения колчеданных месторождений возникает большое количество вопросов, один из них - закономерности изменения состава и свойств минералов в различных частях рудных тел, на различной глубине и в ходе процессов рудообразования.

Целью дипломной работы является выявление закономерностей изменения физических свойств и состава сульфидных минералов: пирита, халькопирита, сфалерита и пирротина в различных рудных фациях Сафьяновского и Озерного колчеданных месторождений.

В качестве объектов для дипломной работы были выбраны колчеданные месторождения Уральского типа, отличающиеся наличием процессов гидротермального преобразования руд:

- Сафьяновское медно-цинковое месторождение, относящееся к подгруппе слабометаморфизованных и неметаморфизованных;

-Озерное медно-цинковое месторождение, подвергшееся процессам последующего гидротермального преобразования.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:

-изучение литературной информации о геологическом строении, текстурно-структурных особенностях руд Сафьяновского и Озерного месторождений;

-текстурно-структурная характеристика рудных фаций колчеданных руд;

-определение физических свойств рудных минералов –термоЭДС;

-определение химического состава минералов и выявление примесей методом рентгено-флуоресцентного анализа;

-сравнительный анализ физических свойств сульфидов данных месторождений.

В ходе написания работы использовались результаты исследований автора за 2010–11 гг. Материал для написания дипломной работы был отобран автором в 
2009–10 гг. во время полевых работ на производственных практиках, также были использованы материалы научного руководителя профессора, д.г.-м.н. Масленникова В.В.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю доктору геолого-минералогических наук, профессору Масленникову В. В., сотрудникам лаборатории минералогии рудогенеза: кандидату геолого-минералогических наук Аюповой Н. Р., Ярославцевой Н.С., главному геологу Учалинского филиала ОАО «Башгеология» кандидату геолого-минералогических наук Чадченко А.В., работникам шлифовальной мастерской Института Минералогии: Ивановой Н. П., Кустовой Е. В., Кислюк И. В., Аюпову Р.А., студенту 5 курса ГФ МФ ЮУрГУ Аптикееву Е.Р. и студентке 4 курса Никитиной Ю.В.

# Глава 1. Методика проведения работ

При решении поставленных задач использовались следующие методы анализа минерального вещества:

1) Текстурно-структурный анализ – включает рассмотрение структур и текстур руд обоих месторождений. Для проведения исследования было отполировано 11 пластин и 24 аншлифа образцов руд Сафьяновского месторождения, а также изготовлено 108 аншлифов из образцов с Озерного месторождения.

2) Оптический метод – исследования рудных минералов в отраженном свете проводились с помощью микроскопа Olympus BX-51. Микрофотографии были сделаны с помощью камеры микроскопа. В ходе работы исследовано 24 аншлифа руд Сафьяновского месторождения и 108 аншлифов руд Озерного месторождения, а также сделано более 900 микрофотографий.

3) Метод термоЭДС – для проведения измерения термоЭДС по методике В.И. Красникова (Красников и др., 1975) автором была собрана установка, состоящая из двух медь-константановых термопар горячей на базе электрического паяльника с регулируемой температурой и холодной, цифрового мультиметра Mastech MS8221B, мультиметра более простой конструкции и константанового термозонда (аналитик автор).

Измерения проводились в двух типах препаратов: полированных аншлифах и полированных пластинах, методика измерений в обоих случаях имеет ряд отличий:

-на полированных пластинах размечались профили с расстоянием 2 см друг от друга, при наличии слоистости или зональности профили ориентировались перпендикулярно направлению слоев или зон. По профилям отмечались точки с шагом 5 мм;

В ходе работ было выполнено 1828 измерений коэффициентов термоЭДС из них в полированных пластинах с Сафьяновского месторождения - 1320, в аншлифах с Озерного месторождения – 508.

Рентген-флуоресцентный анализ (РФА)  проводился для полуколичественного определения основных и примесных химических элементов в минералах руд (INNOV-X-alfa-4000, режим soil, экспозиция 30с, аналитик Гладков А.Г.). Качественное определение содержания элементов проводилось для аншлифов. Было проведено 107 анализов для образцов руд Озерного месторождения и 24 анализа для Сафьяновского месторождения.

Материалы дипломной работы докладывались на Уральской минералогической школе-2010 (г. Екатеринбург).

## Глава 2. Обзор литературных данных по объектам

|  | Рис. 1. Схема расположения колчеданных месторождений Урала (Зайков, Масленников, 2006): 1 – месторождения уральского типа, 2 – месторождения кипрского типа 3 месторождения типа беси, 4 – месторождения типа куроко, 5 – месторождения филизчайского типа. С – Сакмарская зона, М – Магнитогорская зона, Т – Тагильская зона, ВУ – Восточно-Уральская зона. |
| --- | --- |

## 2.1Сафьяновское месторождение

2.1.1 История изучения.

Месторождение открыто в 1985 г. А. В. Коровко, Д. А. Двоеглазовым, А. А. Коневым и В. А. Пуртовым (Масленников, Зайков, 1998). В настоящее время месторождение отрабатывается карьером.

2.1.2 Географическая и геологическая позиция

Сафьяновское месторождение находится в восьми километрах северо-восточнее города Реж Свердловской области (Рис.2). В пяти километрах западнее карьера протекает река Реж, в четырех километрах южнее проложена автомобильная и железная дороги.

Местность представляет собой мелкосопочник со средней отметкой высот  250 м.

Рис.2. Географическое местоположение Сафьяновского месторождения. (По данным http://maps.yandex.ru)

2.1.3 Геологическое строение месторождения

Сафьяновское месторождение располагается в Восточной зоне Среднего Урала, в Режевском рудном районе. Согласно геодинамическим реконструкиям оно формировалось в задуговом бассейне (Коротеев, 1997). Месторождение приурочено к небольшой сохранившейся части вулканической постройки риолит-дацит-андезит-базальтового состава, образующей отдельный Сафьяновский тектонический блок. Данный блок ограничен тремя пересекающимися разломами и имеет в плане форму равностороннего треугольника с длиной каждой стороны около 2,5 км. С востока он ограничен Восточным надвигом, простирающимся субмеридионально, с падением на запад под углом 30-35°. В висячем боку надвига залегают риолито-дациты Сафьяновского блока, падающие на запад под углом 30-90°. (Язева и др., 1991)

Ряд исследователей предполагает, что Сафьяновское месторождение является типичным образованием уральской колчеданной формации, попавшим в необычные геологические условия альпинотипного шарьяжа, с обратной стратификацией тектонических пластин, что и отразилось на его современном облике. Структура рудного поля и контуры рудных залежей сформировались в связи с шарьяжно-надвиговым перемещением - образованием среднеуральского альпинотипного шарьяжа, захватившего и остальные месторождения пояса (Язева и др., 1991).

При перемещении рудовмещающего комплекса, как одной из пластин шарьяжа, была нарушена (до обратной) последовательность стратиграфических единиц в вертикальном разрезе, субвулканические и лавовые тела разлинзованы и перемещены параллельно общему движению, слоистые толщи смяты, а метасоматические ореолы обрублены плоскостями надвигов, что сделало невозможным протекание процессов гидротермального преобразования руд. (Язева и др., 1991).

В разрезе месторождения выделяются три толщи:

- верхняя «надрудная», сложенная серпентинитами, габбро и базальтами с прослоями фтанитов, предположительно эйфельского возраста (D2ef);

- средняя «рудовмещающая» представлена дацитами, риолитами и их ксенолаво- и лавокластитами с прослоями вулканогенно-осадочных пород раннедевонского возраста (D2zv);

- нижняя «подрудная»- верхнедевонские базальты и андезибазальты. (Язева и др., 1991).

Рис.3. Геологическая схема (А), геологический разрез (Б) Сафьяновского медно-цинкового месторождения (По Р.Г. Язевой, 1989, Коровко, 2004 с упрощениями). 1-кремнистые углисто-глинистые сланцы; 2-андезит-базальтовый комплекс, с частично гематитизированными магнетитсодержащими брекчиями того же состава; 3-известняки; 4-андезиты и андезито-дациты; 5-риодациты, их лавокластиты с прослоями вулканогенно-осадочных пород; 6- спилиты, магнезиальные базальты; 7- серпентинизированные, рассланцованные ультрабазиты; 8-медноколчеданная руда; 9-медно-цинковая руда; 10-зона развития рудоносного комплекса; 13-контуры рудоносной зоны; 14-контур карьера.

2.1.4 Форма и залегание рудных тел

Главная залежь Сафьяновского месторождения залегает субвертикально и имеет сложное строение с разнообразной ориентировкой рудных тел (Рис.3), зональным распределением руд и концентрации серы, меди и цинка и секущими рудными столбами.  В ходе реконструкции разобщенных рудных блоков северной залежи позволяет сделать вывод о том, что это могут быть развернутые относительно друг друга, круто и пологопадающие, раздвинутые в процессе надвигообразования фрагменты первично единого рудного тела, верхние части которого (обогащенные Ва, Zn, Au) расположены в верхней восточной части "клина", а нижние (медноколчеданные) - на западе. Рудные столбы располагаются вдоль границы сплошных и штокверковых руд в северной залежи, их мощность изменяется от долей метра до 20 м. (Язева и др., 1991).

Залежи полого скатываются на юг где резко прерываются из за выклинивания, при отложении в желобообразных погружениях донного рельефа, или пострудной тектоники. В разрезе выделяется три главных стратиграфических горизонта локализации сплошных руд:

-верхний на глубине 190-242 м;

-средний включает узкую, но протяженную линзу, верхняя кромка которой погружается с 240 до 315 м,  а также северную залежь, выходящую непосредственно под наносы;

-нижний уровень, вскрытый на глубине 342-350 м. (Овчинников, 1998).

Выделяется две плоскости внутриформационного проскальзывания:

-верхняя разделяет рудовмещающие метасоматиты и безрудные кремнистые породы кровли,а нижняя - метасоматиты и частично измененные дацитовые кластолавы с убогой сульфидной вкрапленностью. Содержит будины сплошного колчедана, кремнекислых песчаников и плагиориолитов в рыхлом серицитолите;

-нижняя, трассирующаяся прерывистой зоной доломит-магнезит-серицитовых сланцев. (Овчинников, 1998).

    - Минералогическая характеристика руд

По структурным признакам на месторождении выделяется два типа руд:

-штокверковые пирит-халькопиритовые руды образующие сеть халькопирит-пиритовых прожилков среди вулканитов. Оконтурены - по границе балансовых содержаний и характеризуются более ранней существенно пиритовой вкрапленностью и поздними халькопиритовыми прожилками из ореола рудных столбов. Состав: халькопирит-30%, пирротин 20%, пирит 20%, сфалерит 15%, арсенопирит 5%;

-сплошные колчеданные руды представлены медно-цинковыми, медными и серноколчеданными разновидностями. По объему несколько уступают штокверковым рудам. Сосредоточены в северной части рудного поля. Образуют мощную клиновидную залежь, состоящую из нескольких (от трех до шести) изолированных рудных тел, разделенных интервалами оруденелых метасоматитов или корой выветривания с реликтовыми текстурами слоистых туфопесчаников или брекчированных порфиритов. Состав: преимущественно порфиробластический пирит 50%, халькопирит 30%, сфалерит 10%. (Язева и др., 1991.).

2.2 Озерное месторождение

2.2.1 История изучения

Озерное медноколчеданное месторождение  открыто в 1960 году Поляковской ГРП Башкирского территориального геологического  управления при проведении комплексных поисковых работ в северной части рудного поля месторождения им. XIX партсъезда (Пастухов, Чесноков, Игошин, 1960). Предварительная, затем детальная разведки проводились с 1960 по 1971 гг. На данный момент месторождение готовится к вводу в эксплуатацию (Крылатов, 2010).

2.2.2 Географическая и геологическая позиция

Месторождение расположено в южной части Учалинского административного района Республики Башкортостан (в 16 км к югу от г. Учалы), вблизи  границы с Верхнеуральским районом Челябинской области (Рис.4).

Рельеф района слаборасчлененный, по характеру мелкосопочный, участками грядово-холмистый с близмеридиональной ориентировкой гряд. Средняя абсолютная отметка местности составляет 550 м, с колебаниями от 503,0 м (урез оз. Гнилое) до 646,6 м (гора Утлык-Таш).

Район относится к лесостепной полосе. Большая часть земель распахана и используется под посевы. Небольшие березовые колки произрастают на склонах гор и холмов. Лесные массивы смешанного типа располагаются на восточном склоне хребта Урал-Тау и около озер Ургун, Карагайлы, Калкан, Карагайское и у села Ахуново (Крылатов, 2010).

Рис. 4. Географическое положение Озерного месторождения. ( По данным http://maps.yandex.ru)

Озерное медно-цинковое месторождение находится в северной части Узельгинского рудного поля в Озерной межкупольной депрессии, выполненной кислыми вулканогенно-осадочными образованиями (Рис. 5). Рудная залежь располагается в воронкообразной депрессии размером в плане в нижней части 50 м, а в верхней до 150 м. Относится к группе недеформированных и слабодеформированных месторождений уральского типа (Исмагилов и др., 1979).

2.2.3 Геологическое строение месторождения

Озерное месторождение расположено в северной части Узельгинского рудного поля между Талганской и Учалинской базальтовыми палеовулканическими грядами в пределах Озерно-Карепановской межгрядовой депрессии и приурочено к локальной кислой вулканической постройке. Постройка представляет собой мощный (до 750 м) эффузивно-экструзивный купол, сложенный кварц-плагиоклазовыми риолитами, риодацитами (Рис. 5).

Рис. 5. Геологическая позиция Озерного месторождения (Гаврилов и др., 1991) Условные обозначения: 1-Зилаирская свита. Песчаники, алевролиты, глинисто-кремнистые сланцы. 2- Колтубанская свита. Песчаники, гравелиты с прослоями миндалекаменных базальтов. В низах-кремнистые сланцы мукасовского горизонта. 3-Улутауская свита. Андезиты, вулканические обломочные породы смешанного состава, гравелиты, песчаники, известняки, кремнистые сланцы. 4-Карамалыташская свита. Четвертая толща. Кварцевые риолиты. 5- Карамалыташская свита. Третья толща. Миндалекаменные базальты. 6- Ирендыкская свита. Лавы пироксен-плагиоклазовых андезибазальтов. В низах-кремнисто-глинистые сланцы, песчаники, известняки.7- Поляковская свита. Базальты с прослоями кремнистых сланцев. 8- Нижнекаменноугольный (ултыкташский) комплекс. Габбро (1), диориты (2). 9- Среднедевонский (живетский) учалинский субвулканический комплекс. Дациты кварцевые (1), андезидациты (2). 10-Эйфельский интрузивный комплекс. Диориты. 11-Нижнепалеозойский интрузивный комплекс. Серпентиниты. 12-Сланцы кремнистые и глинисто-кремнистые. 13-Известняки. 14-Гравелиты, песчаники, алевролиты. 15 Вулканогенно-осадочные породы. 16-Риолиты кварцевые 17- Андезиты. 18- Андезибазальты. 19- Базальты массивные (1), миндалекаменные (2). 20- Границы между геологическими образованиями. 21-Тектонические разрывы. 22-Слоистость пород. 23- Элементы залегания слоистости. 24- Проекции рудных тел колчеданных месторождений на дневную поверхность. 25- Контур горного отвода.

В тектоническом отношении Озерное месторождение характеризуется широким развитием зоны дорудного рассланцевания, простирающихся на северо-восток и падающих на северо-запад под углами 60-75о. Рассланцевание наблюдается только в породах рудовмещающей толщи и не распространяется в вышележащие породы (Исмагилов, 1979).

На всей площади месторождения и его флангов горные породы палеозойского фундамента перекрыты чехлом рыхлых отложений мезо-кайнозойской коры выветривания и четвертичных делювиальных глин и суглинков. Кора выветривания имеет мощность от нескольких метров до 92 м в среднем составляя 40-70 м. В коре выветривания наблюдаются постепенные переходы от зоны дезинтеграции слабо выветрелых пород – в нижней части, до глинистой коры выветривания с полным преобразованием первичных силикатных минералов в  глинистые минералы: каолинит, гидрослюды и др. – в средней и верхней части (Рис. 6).

Четвертичные отложения находятся в самой верхней части геологического разреза и являются покровом для мезо-кайнозойской коры выветривания. На месторождении они представлены плотными делювиальными глинами и суглинками коричневого, реже - красно-коричневого цвета, твердой и полутвердой консистенции. Мощность делювиального покрова варьируется от 2 до 35 м. Следует отметить, что мощность рыхлых четвертичных отложений и мезо-кайнозойской коры выветривания и заметно увеличивается непосредственно над месторождением, что косвенно указывает на тектоническую нарушенность этого участка и наличие здесь просадки, которая заполнилась четвертичными отложениями.

Сверху и частично с боков рудная залежь перекрывается чехлом специфических вулканокластитов полимиктового состава.. Обломки представлены различными породами: риолитами (риодацитами), базальты, метасоматитами (серицит-кварцевыми, хлорит-кварцевыми, кварц-хлоритовыми, кварцевыми), рудокластами пиритового состава (редко с халькопиритом и пироттином), зонально сульфидизированные обломки различных пород (метакласты).

Вулканокластиты с рудокластами имеют ограниченное распространение на Озерном месторождении, в виде пластообразной залежи размером 400х350 м мощностью от 5 до 90 м над рудным телом и неравномерно развитого чехла в боковых частях рудного тела. Породы претерпели значительные гидротермально-метасоматические преобразования, за счет чего цемент породы зачастую полностью изменен и состоит из агрегата серицита, хлорита, кварца в различной степени сульфидизированного  (вплоть до образования густо вкрапленных руд). Сульфидизация и метасоматоз в эксплозивных брекчиях  избирательно затрагивает и отдельные обломки сульфидного состава, придавая им зональное строение (Исмагилов и др. 1979).

Кислые вулканиты верхней толщи карамалыташской  свиты D2kr4 перекрываются вулканитами андезитового состава, которые  в районе участка работ имеют широкое развитие и простираются в западном и северном направлении от рудной залежи с углом падения 50-55о, выполняя относительно пониженные участки палеорельефа пород карамалыташской свиты. Мощность отложений улутауской свиты в западной части месторождения составляет 150 м, далее к северу и западу кроме вулканитов в разрезе улутаусской свиты появляются слои вулканогенно-осадочных и осадочных пород, а мощность разреза свиты увеличивается до 400-600 м.

На месторождении широко развиты крутопадающие дайки основного состава (диабазы, габбро-диабазы), пересекающие толщу пород всех выделяемых на месторождении свит. Эти геологические образования относятся к Утлыкташскому интрузивному комплексу нижнекарбонового возраста. Дайки основного состава имеют мощность от 0,5 до 30 м, северо-западное простирание с крутым (80-90о) северо-восточным, реже – западным падением. Форма их пластовая, осложненная наличием разветвлений, апофиз, изгибов, раздувов и пережимов. Кроме даек основного состава разведочными скважинами детальной и предварительной разведки в подрудной части рудовмещающей толщи пород выявлены дайки плагиогранитов, имеющие субширотное простирание и юго-восточное падение под углом 10-70о. (Исмагилов и др., 1979).

Рис. 6. Геологический разрез Озерного месторождения по линии 16. (По Крылатову В.А. 2010) 1- Раннекаменноугольный (утлыкташский и березовский) интрузивный комплекс. Дайкообразные тела и силлы габбро. 2- Среднедевонский живетский субвулканический комплекс. Дайки плагиогранитов. 3- Глины, суглинки делювиальные. 4- Кора выветривания.5- Андезит. 6- Лавобрекчия андезита. 7- Риолиты, риодациты (нерасчлененные). 8- Вулканокластиты кислого (дацитового, риодацитового) состава. 9- Вулканокластиты (состав указан перовыми знаками). 10- Состав обломков брекчии: 1 - дациты, андезидациты; 2 - риолиты, риодациты; 3 - рудные обломки (рудокласты, метакласты). 11- Габброиды (габбро-диабаз, габбро, диабаз, габбро-диорит). 12- плагиогранит. 13- 1 - серицит-кварцевый метасоматит апориолитовый; 2 - хлорит-кварцевый метасоматит апориолитовый. 14- Медный колчедан. 15- Цинковый колчедан. 16- Серный колчедан. 17- Медно-цинковый колчедан. 18- Медно-колчеданная вкрапленная руда.19- Цинково-колчеданная вкрапленная руда. 20- Сидерит-сульфидная порода. 21- Вторичные изменения 1 - серитизация; 2 - хлоритизация; 3 – окварцевание. 22- Сульфидная вкрапленность: редкая (1), интенсивная (2). 23- Зоны рассланцевания.

2.2. 4 Форма и залегание рудных тел

Рудная залежь Озерного месторождения имеет грибовидную форму: «ножку» - в виде субвертикального конусовидного штока, выклинивающегося к низу и «шляпку» - в 1,5-2 раза большего диаметра с холмовидным воздыманием в центральной части и небольшими, постепенно выклинивающимися  полями «шляпки».

Ниже рудного тела на глубину более 1 км уходит изометричная в сечении зона сульфидизированных, гидротермально-метасоматически преобразованных пород, характерных для подрудных частей большинства колчеданных месторождений.

«Шляпка» рудной залежи имеет неправильную грубо изометричную в плане форму размером 388 х 355 м. «Ножка» залежи круглая, в сечении имеет максимальный диаметр, в верхней части около 140 м и мощность по вертикали 260 м. Внизу, при конусовидном выклинивании,  рудный шток («ножка») расщепляется на ряд ответвлений мощностью до 8 м и длиной до 40 м, крутопадающих на северо-запад согласно ориентировке зон рассланцевания. В целом рудная залежь компактна и почти не содержит прослоев силикатных пород. (Крылатов 2010).

Залежь пересечена двумя мощными (10-30 м) дайками габброидов с крутым (85-90о) северо-восточным падением и северо-западным простиранием.

В первом рудном теле сосредоточено более 95 % запасов руд месторождиния, оно является основным.

Второе рудное тело залегает над первым и прослеживается на протяжении 215 м с 11 по 15 разрезы. Границей раздела рудных тел 1 и 2 являются маломощные (до 6 м) прослои сульфидизированных вулканокластитов и карбонат-сульфидных пород. Рудное тело № 2 имеет сложную конфигурацию – мощность  изменяется от 3  до 40 м. (Крылатов 2010).

По результатам разведочных работ 1961-1971 гг. выделены еще 8 небольших тел медных и цинковых колчеданных вкрапленных руд. Размеры тел от 50 до 125 м при максимальной мощности от 3,5 до 13 м. Рудные тела  6,7, 8 цинковых вкрапленных руд и рудное тело 9 сплошного цинкового колчедана расположены над первым рудным телом.

Границы малых рудных тел можно провести только по результатам химических анализов среди сульфидизированных пород, а рудное тело 9 выделяется визуально. (Крылатов 2010).

2.2.5 Минералогическая характеристика руд

Руды Озерного месторождения сложены пиритом (55-60 %), пирротином (25%), халькопиритом, арсенопиритом, сфалеритом, магнетитом, марказитом. Редкие минералы: галенит, блеклая руда, ильменит, рутил, гематит, кобальтин, кубанит, маккинавит, калаверит, сильванит, алтаит, гессит. Нерудные минералы представлены хлоритом, кварцем, серицитом и карбонатами. По текстурным особенностям и минеральному составу можно выделить следующие типы руд. (Исмагилов и др., 1979).

Пирротиновые руды. Залегают в основании рудного тела. Маломощная зона халькопирит-пиритовых руд, являющихся продуктом преобразования пирротиновых руд, образует узкую оторочку ниже и с боков пирротиновой зоны, а также на флангах залежи. Состоят преимущественно из массивного пирротина (до 80%) с прожилками халькопирита (до 10%) и пирита (до 10%), в качестве акцессорных минералов присутствуют арсенопирит и сидерит. (Серавкин и др., 1994).

Штокообразные сидерит-пиритовые руды. Занимают верхнюю северную половину рудной залежи. Пиритовая зона в плане имеет конфигурацию овального кольца. Более широкая часть этого овала разместилась в южной части верхней половины залежи, а узкие концы окружают зону сидерит-пиритовых руд. Выше по разрезу пиритовые руды постепенно сменяются сфалерит-пиритовыми.

Для руд Озерного месторождения характерно брекчиевидное строение, обусловленное обособлениями сплошного рудного агрегата в нерудной массе с густой вкрапленностью тех же сульфидов. Внутри рудного тела брекчиевидность проявляется в наличии обломковидных агрегатов зернистого пирита или сфалерита. Встречаются и обособления зернистых агрегатов пирита в колломорфном сфалерит-пиритовом цементе. (Серавкин и др., 1994).

Характерными текстурами руд являются тонкозернистые, метаколлоидные и брекчиевидные. Внутри рудного тела брекчиевидные руды сложены обломками зернистых агрегатов пирита или пирита с халькопиритом в колломорфном сфалерит-пиритовом цементе. Тонкозернистые пирротиновые руды пересечены жилками перекристаллизованного агрегата пирротина и метасоматическими жилами пирита, халькопирита, сидерита и магнетита. Пиритовые руды в нижней части перекристаллизованы, а выше постепенно приобретают тонкозернистое сложение. (Серавкин и др, 1994).

Глава 3. Текстурно-структурная характеристика рудных фаций

Термин «рудная фация» использовался на протяжении достаточно длительного времени, но до сих пор четкого определения что это такое нет. В ходе работы автор придерживается определения, используемого В.В. Масленниковым и В.В. Зайковым.

«Рудная фация» - минеральное скопление со сходными структурно-текстурными и вещественными признаками, свойственными близким обстановкам и процессам минералообразования. Также В.В. Масленниковым была предложена система типизации рудных фаций, примененная в данной дипломной работе.

Изученный материал можно отнести к 4 различным фациальным типам (по классификации В.В. Масленникова).

1) Придонная гидротермальная фация - сульфидные отложения образованные ниже поверхности дна, но одновременно с донными гидротермальными и гидротермально-осадочными процессами. В эту группу входят гидротермальные жильные крустификации, трубчатые рудоподводящие каналы («кондуиты»), разнообразные по составу массивные гидротермально-метасоматические руды.

2) Донная гидротермальная фация - сульфидные отложения в устьях гидротермальных источников с фациями или субфациями сульфидных гидротермальных труб черных и белых курильщиков, диффузеров, гидротермальных плит, корок и гидротермально-осадочных слоистых пачек.

3) Кластогенная или рудокластическая фация - элювиальные и коллювиальные брекчии, проксимальные («грейдиты») и дистальные («ритмиты») турбидиты. Перечисленные субфации последовательно сменяют друг друга с удалением от сульфидного холма.

4) Фация гидротермально-преобразованных руд - часто локализована в ядрах гидротермальных построек где исходные гидротермально-осадочные, кластогенные и биоморфные руды попадают под воздействие новых порций гидротермальных потоков.

Разделение образцов по фациальному признаку было необходимо для последующего изучения и выявления зависимостей изменения физических свойств и химического состава минералов в схожих условиях.

3.1  Придонная гидротермальная фация

Данная фация представлена только в образцах Озерного месторождения, так как в ходе работ на Сафьяновском месторождении отобрать подобные образцы для текстурного анализа не удалось.

Для руд данной фации характерны пятнистая и жильная текстуры, обусловленные гидротермальной активностью.

Основной особенностью руд данной фации является отсутствие фрамбоидов и почковидных колломорфных разновидностей пирита, а также значительное количество в общей массе эвгедрального пирита.

Текстуры.

В исследованных образцах можно выделить жильную и пятнистую текстуры.

Жильная.

Представлена крупными жильными выделениями крупнозернистого пирита (80%) (мощность до 3 см) в разнозернистой матрице пирит-сфалеритового состава с вкраплениями сфалерита (10%), выполняющего межзерновые полости. (Рис. 7.2).

Пятнистая.

Представлена массивным зернистым пиритом (до 60%), частично замещенным халькопиритом (до 30%), иссеченным тонкими прожилками кварцевого состава (мощность до 0.3 см, и до 4% от общей массы) и сфалеритовыми вкрапленниками и прожилками, размером до 0.5 см (до 7 % от объема). (Рис. 7.1).

Рис. 7. Текстуры руд придонной гидротермальной фации.

| Озерное месторождение |
| --- |
| Рис 7.1 Обр. 8002- 189 . Цинковый колчедан. Придонная гидротермальная фации, текстура пятнистая. | Рис 7.3 Обр. 8002-261 Медистый цинковый колчедан. Текстура жильная. |

Выделяются следующие структурные типы:

1) Инкрустационная. В основном представлена заполнением внутридрузового пространства пиритовых образований сфалеритом, в срастаниях с халькопиритом, как правило заполнение полостей выполняется также вместе с кварцем. Помимо этого, выполняется заполнение пор в губчатом пирите, в той же минеральной ассоциации кварц-сфалерит-халькопирит. (Рис. 8.1-8.3).

2) Зернистая.  Представлена друзами эвгедрального пирита-1 в матрице разнозернистого пирита в сочетании с губчатым. Наблюдается выполнение междрузовых пространств сфалеритом либо кварцем (Рис. 8.5). Также наблюдается в прожилках - стенки выполнены крупнозернитсым пиритом, тело же представлено мелкозернистым пиритом в сочетании с губчатым, в этой матрице размещаются единичные выделения крупнозернистого пирита. (Рис. 8.4, 8.6).

3) Коррозионная. Наблюдается в почках, внешняя часть которых выполнена эвгедральным пиритом, который подвергается коррозионному замещению халькопиритом в ассоциации со сфалеритом (Рис. 8.8).

Рис. 8. Структуры руд придонной гидротермальной фации.

| Рис. 8.1 Обр. 8002-199 Массивный разнозернистый пиритовый агрегат с замещением межзернового пространства сфалеритом и халькопиритом. Длина фото 6 мм. | Рис. 8.2 Обр. 8002-199 Прекристаллизация губчатого пирита в субгедральный и эвгедральный. Длина фото 3 мм. |
| --- | --- |
| Рис. 8.3 Обр. 8002- 189 Заполнение друзовой полости пирита сфалеритом, арсенопиритом и кварцем. Длина фото 6 мм. | Рис. 8.4 Обр. 8002-261 сфалерит-пиритовая жила с выполнением стенок крупнозернистым пиритом и заполнением канала мелкозернистым пиритом с выделениями крупнозернистого. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм |
| Рис. 8.5 Обр. 8002-261 халькопирит-сфалеритовое включение в кварц-пиритовом агрегате в ассоциации с эвгедральным арсенопиритом (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 1.2 мм. | Рис. 8.6 Обр. 8015–322,5 пористый пирит-1,2 окружен мелкозенистыми агрегатами пирита-2 и частично замещен халькопиритом.. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 1.2 мм |
| Рис. 8.7 Обра. 8015 – 322,5 Скорлуповидные образования эвгедрального пирита, заполненные губчатым пиритом в ассоциации с кварцем. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. | Рис. 8.8 Обр. 8012-244. Коррозионное замещение халькопиритом почки эвгедрального пирита-1 с ядром, выполненным губчатым пиритом, в центре- ковеллин (синий). Длина фото 6 мм. |

3.2 Донная гидротермальная фация

Для руд данной фации на Озерном и Сафьяновском месторождениях характерны жильная и колломорфная текстуры.

Жильная текстура.

Для руд рассматриваемой фации характерны жильные текстуры, в следствие активной гидротермальной деятельности. (Рис. 9.2 - 9.4).

В образцах руд Озерного месторождения жилы (мощность до 3 см) имеют различную ориентацию, часто встречаются прожилки, мощностью до 2 мм, развивающиеся по трещинам в массивном колчедане. Можно заметить тонкие прожилки халькопиритового состава (до 12%), кварцевого (до3%) и сфалеритового (до10%). Основным минералом является пирит (до 75%), представленный несколькими разновидностями: друзовой или эвгедральной, выполняющей каналы прожилков, образующих друзовые скопления со сфалеритом, колломорфной-в виде почковидных образований.

В образцах руд Сафьяновского месторождения наблюдается большее количество жил, отличающихся мощностью (до 1.0 см) , а также существенно большим количеством прожилков кварцевого состава (до 6%). Основная масса сложена пиритом (75%) с крупными вкраплениями халькопиритовых жил (мощность до 3 см, 14%) и сфалеритовых прожилков в ассоциации с кварцем (5%).

Рис. 9. Структуры руд донной гидротремальной фации.

| Озерное месторождение |
| --- |
| Рис. 9.1 Образец 8005-160 Свинцовистый цинковый колчедан, текстура пиятнистая. Озерное месторождение. | Рис. 9.2 Образец 8012-225 Медно-цинковый колчедан. Жильная текстура. Озерное месторождение. |
| Сафьяновское месторождение. |
| Рис. 9.3 Обр. Saf-10-2 Серный колчедан, текстура колломорфная. | Рис. 9.4 Обр Saf-10-11с Текстура колломорфнаяя. |

Колломорфная текстура.

Обусловлена обособлениями колломорфного пирита и изолированными друг от друга канальцами, выполненными кварцем, также можно более высокое, по сравнению с другими образцами количесво сфалеритовых прожилков (до 6%) в описанных образцах. (Рис. 9.1, 9.4).

Жильная текстура.

Представлена жилами пиритового и халькопиритового состава в колломорфной массе. Мощность жил до 3 см.

Можно выделить следующие структуры: колломорфную, инкрустационную, фрамбоидальную, коррозионную и катакластическую.

Наиболее характерной является колломорфная структура.

Колломорфная. Отличительной особенностью руд данной фации является присутствие почковидного колломорфного и массивного губчатого пирита обособления которых образуют каркасные агрегаты.

В рудах Озерного и Сафьяновского месторождений пирит представлен двумя генерациями. Пирит-1, отличающийся более плотным строением слагает «корки» и скорлуповидные образования, в то время как губчатый пирит-2 заполняет интерстеции между ними. В ассоциации с халькопиритом и сфалеритом. В почках, между зонами часто встречается «сажистый» пирит. Характерно коррозионное развитие халькопирита по пириту. (Рис. 10.1, 10.3, 10.14, 10.15).

Инкрустационная. Представлена в основном (Рис. 10.2) выполнением ядер эвгедрального пирита-1, губчатым субгедральным пиритом-2. Заметна также инкрустация ядер каналов халькопиритом в ассоциации со сфалеритом, с реликтами колломорфного пирита. В некоторых случаях, ядра канальцев инкрустированы галенитом (Рис. 10.4).

Фрамбоидальная. Представлена собственно фрамбоидами пиритовго состава размером от 0.1 до 0.05 мм. Часть фрамбоидов подверглась замещению кварцем. Пористые обособления пирита при этом становятся более плотными и перекристаллизованными. Сфалерит совместно с кварцем заполняет интерстиции между почковидными и скорлупообразными обособлениями пирита. Аналогичную позицию имеют зерна галенита, которые ассоциируют обычно с субгедральным пиритом или кварцем, или встречаются в виде включений в сфалерите (Рис. 10.3).

Коррозионная (замещение) представлена замещением эвгедрального зернистого пирита арсенопиритом и халькопиритом (Рис. 10.10), разъедания пирита халькопиритом и замещения эвгедрального пирита с халькопиритом (Рис. 10.12), с сохранением реликтовой скульптуры граней и последующим замещением сфалеритом.

Катакластическая. Разрушение эвгедрального пирита-1 в некоторых случаях цементом служит либо мелкодисперсный пирит, замещенный частично халькопиритом, либо сфалерит.

Рис. 10. Микроструктуры сульфидных руд донной гидротермальной фации.

| Озерное месторождение. |
| --- |
| Рис. 10.1 Обр. 8005-160 Массивный агрегат колломорфного пирита-1, по которому развивается пористый пирит-2 и с вкрапленностью сфалерита. (Фото Масленникова В.В.). Длина фото 3 мм. | Рис. 10.2 Обр. 8005-160 Ядра более плотного зернистого пирита-1,2 с (крупными порами) окруженные инкрустациями губчатого пирита-1 и межзерновыми полостями, выполненными кварцем и сфалеритом с замещением пирита. (Фото Масленникова В.В. Длина фото 3 мм. |
| Рис. 10.3 Обр. 8005-160 Фрамбоидальный пирит, подвергшийся частичному замещению кварцем. Длина фото 1.2 мм. | Рис. 10.4 Обр. 8005-160 Галенит в полости между зернами субгедрального пирита-2. Длина фото 3 мм. |
| Рис. 10.5 Обр. 8005-160 Включения галенита в сфалерите, замещение друзового пирита-1 сфалеритом и галенитом. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 1 мм. | Рис. 10.6 Обр. 8005-202 Фрагменты округлых колломорфных выделений с пористым ядром и друзовой инкрустацией пирита, сцементированные сфалеритом (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. |
| Рис. 10.7 Обр. 8005-202 Заполнение сфалеритом, халькопиритом и друзовым пиритом полости в колломорфном пирите. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. | Рис. 10.8 Обр. 8005-202 Брекчированный участок агрегатов пирита-1,2, по трещинам мелких обломках развивается арсенопирит. Длина фото 3 мм. (Фото Масленникова В.В.) |
| Рис. 10.9 Обр. 8005-202 Реликты фрамбоидального пирита в зернистом, частично замещенные халькопиритом и арсенопиритом. Длина фото 6 мм. (Фото Масленникова В.В.) | Рис. 10.10 Обр. 8005-202 Арсенопирит в сфалерите на участке коррозонного замещения пирита-2 халькопиритом и сидеритом Длина фото 6 мм. |
| Рис. 10.11 Обр. 8012-225 Почковидные образования, выполненные субгедральным пиритом (скорлуповидные образования, пористый пирит) ядра выполнены эвгедральным пиритом, обособленные серного колчедана с редкой вкрапленностью халькопирита и сфалерита. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. | Рис. 10.12 Обр. 8012-225 Замещение эвгедрального пирита сфалеритом и халькопиритом, с сохранением последним реликтового облика кристаллов пирита. Длина фото 3 мм. |
| 10.13 Обр. 8012-281,2 Эвгедральный пирит в сфалеритовом прожилке, по краям замещенный халькопиритом. Длина фото 6 мм. | Рис. 10.14 Обр. 8012-225 Халькопирит в интерстициях между почками пирита. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 10.15 Обр. 8013-223,5 Реликты коллморного пирита-1 в зернистом пирите-2. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. | Рис. 10.16 Обр. 8013-223,5 Друзовая полость пирита, выполненная кварцем. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 10.17 Обр. 8013-223,5 Халькопирит со сфалеритом в ядре зернистого обособления пирита-2, окруженного губчатым пиритом-1. Длина фото 6 мм. | Рис. 10.18 Обр. 7,1. Псевдоморфозы пирита по пирротину в сфалерите. Длина фото 6мм. |
| Сафьяновское месторождение. |
| Рис. 10.19 Обр. Saf-10-3 Коррозионное замещение пирита-1 халькопиритом и сфалеритом в ассоциации с ковеллином и галенитом. Длина фото 6 мм. | Рис. 10.20 Обр. Saf-10-3 Развитие субгедрального пористого пирита-2 вокруг зерен пирита-1, коррозионно замещенного сфалеритом и халькопиритом. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 10.21 Обр. Saf-10-3 Губчатый пирит, с с ядром халькопирит-пиритового состава и зонами, выполненными арсенопиритом. Длина фото 6 мм. | Рис. 10.22 Saf-10-3 Губчатый пирит, с с ядром халькопирит-пиритового состава и зонами, выполненными арсенопиритом. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 10.23 Обр. Saf-10-3 Зернистый пирит с ядрами, выполненными субгедральным губчатым пиритом-2 и заполнением интерстеций сфалеритом, частичным замещением халькопиритом. Длина фото 6 мм. |

3.3 Кластогенная фация

Руды данной фации распространены на обоих месторождениях, однако рядом исследователей (Сафина, Масленников) были выделены некоторые отличительные особенности. Так для Озерного месторождения характерны псаммит-псефитовые брекчии, сульфидные песчаники, гравелиты. Для руд же Сафьяновского наиболее характерны дистальные и проксимальные турбидиты с прслоями нерудного материала (карбонаты и кремнисто-углеродистые сланцы) и элювиальные и коллювиальные брекчии сульфидного состава.

В исследованных образцах выделены следующие текстурные типы: обломочная и слоистая.

Обломочная. Представлена рудами Озерного месторождения, сложена обломками преимущественно пиритового состава разных размеров (от 0.1 мм до 5 мм). Крупные обломки располагаются в цементе, состоящем из псаммитовых размерностей сульфидов (пирит 70%, сфалерит 15%, халькопирит 15%) и кварца. Ритмичность отсутствует. Для песчаников характерно существенное уменьшение количества кварца, в цементе между обломками и увеличение количества халькопирита (до 20%). (Рис. 11.2,11.3)

Слоистая. Различается в рудах Сафьяновского месторождения, где слои пиритового и пирит-халькопиритового состава чередуются с прослоями карбонатов и кремнисто-углеродистых сланцев. Слои различаются по размеру обломков.

Рис.11. Текстуры кластогенной фации.

| Озерное месторождение. |
| --- |
| Рис. 11.1 Обр. 8012–235 Сульфидный песчаник с прослоями сульфидного гравелита. Текстура обломочная. | Рис. 11.2 Обр. 8004 – 207,4 Псаммито-псефитовая брекчия, состоящая из обломков колломорфного и массивного зернистого пирита. Текстура обломочная. |
| Рис. 11.3 Обр. 8008 – 235. Псаммито-псефитовый микстит. Текстура обломочная. |  |
| Сафьяновское месторождение. |
| Рис. 11.5 Обр. Saf-10-24 Дистальный турбидит с кремнисто-углеродными прослоями. Текстура слоистая. |

Структура катакластическая, в обломках присутствуют фрагменты структур исходных руд: коррозионная, колломорфная, фрамбоидальная.

Катакластическая. Обломки представленные пиритом различной размерности (от 1 см до 0.01 мм) помещаются в цементе пирит-халькопирит-кварцевого состава. Пространство между обломками заполняется халькопиритом, сфалеритом или кварцем. (Рис. 12.1, 12.3, 12.9, 12.12).

Коррозионная. Для данной структуры характерны различные формы замещения пирита халькопиритом в ассоциации со сфалеритом и арсенопиритом (Рис.12.2).. Наблюдается частичное или полное замещение зернистого пирита арсенопиритом и халькопиритом (12.4, 12.7), также зерна пирита или халькопирита подвергаются замещению сфалеритом.

Колломорфная. Как и  в рудах донной гидротермальной фации пирит представлен двумя генерациями. Пирит-1, отличающийся более плотным строением, слагает «корки» и скорлуповидные образования, в то время как губчатый пирит-2 заполняет интерстеции между ними. В ассоциации с халькопиритом и сфалеритом. В почках, между зонами часто встречается «сажистый» пирит. Характерно коррозионное развитие халькопирита по пириту. (Рис. 12.4, 12.6). Зерна располагаются в карбонатной, силикатно-углеродистой или кварцевой матрице.

Фрамбоидальная. Как и в случае с колломорфной присутствует в виде обломков. Представлена собственно фрамбоидами пиритовго состава размером от 0.1 до 0.05 мм. Часть фрамбоидов подверглась замещению кварцем. Пористые обособления пирита при этом становятся более плотными и перекристаллизованными. Сфалерит совместно с кварцем заполняет интерстиции между почковидными и скорлупообразными обособлениями пирита. (Рис. 12.4).

Рис. 12. Структуры кластогенной фации.

| Озерное месторождении.е |
| --- |
| Рис. 12.1 Обр. 8002-165 Обломки колломорфного пирита (светлое) с сфалеритом (темно-серое). (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. | Рис. 12.2 Обр. 8002-165 Cубгедральный арсенопирит, развитый вдоль границы агрегатов сфалерита и тонко-мелкозернистого пирита; сфалерит содержит порфировидную вкрапленность халькопирита. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. |
| Рис. 12.3 Обр. 8008 – 205 Прослой пиритового песчаника, продавленный крупным пиритовым обломком. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. | Рис. 12.4 Обр. 8008 – 221 Колломорфный пирит с ядром выполненным губчатым пиритом в сфалерите, с включениями сфалерита. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. |
| Рис. 12.5 Обр. 8009-200,6 Обособление фрамбоидального пирита. Длина фото 3 мм. | Рис. 12.6 Обр. 8009-200,6 Обломок колломорфного пирита в кварц-пиритовой цементирующей массе. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. |
| Рис. 12.7 Обр. 8009-210 Срастание колломрного пирита и сфалерита, содержащего вкрапленность халькопирита. Длина фото 3 мм. |  |
| Сафьяновское месторождение. |
| Рис. 12.8 Обр Saf-10-4a Обломок эвгедрального пирита, частично замещенный халькопиритом в силикатно-углеродистой матрице. Длина фото 6 мм. | Рис. 12.9 Обр Saf-10-4a Крупные обломки пирита в мелкозернистом пирит-халькопирит-сфалеритовом цементе с реликтами ковеллина. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 12.10 Обр Saf-10-7b Обломок срастания халькопирита с галенитом и сфалеритом, а также фрамбоид пирита в силикатно-углеродистой матрице.Длина фото 6 мм. | Рис. 12.11 Обр Saf-10-7b Обломок эвгедрального пирита, коррозионно замещенного сфалеритом , по трешщинам в котором развивается халькопирит. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 12.12 Обр Saf-10-7g Обломок пирита, коррозионно замещенного арсенопиритом и сфалеритом. Длина фото 6 мм. | Рис. 12.13 Обр Saf-10-7g Обломок колломорфного пирита, замещенного халькопиритом, с развивающимся в интерстециях сфалеритом. Длина фото 6 мм. |

3.4 Фация гидротермально-преобразованных руд

Руды данной фации являются следствием процессов гидротермального преобразования первичных колчеданных руд. Так как эти процессы не происходили на Сафьяновском месторождении, то были рассмотрены образцы руд Озерного месторождения. Характерной чертой является наличие пирротина и крупных сфалеритовых жилок мощностью до 2см.

Выделяются следующие текстуры руд: массивная, жильная, брекчиевидная жильная и массивная.

Брекчиевидна. Выявляется в пирротиновых рудах в виде крупных (до 2 см) обломков пирит-халькопиритового соства в матрице массивного пирротина (Рис. 13.2).

Жильная. Представлена прожилками и жилками сфалеритового и пирит-халькопиритового состава в массивном пирротине Мощность жилок варьируется от 1-2 мм до первых сантиметров (Рис. 13.1, 13.4, 13.5).

Массивная. Представлена в массивных пирротиновых рудах (до 85% пирротина) с незначительными вкрапленниками пирита, халькопирита, реже-сфалерита (Рис. 13.3, 13.6).

Рис. 13. Текстуры фации гидротермально-преобразованных руд.

| Озерное месторождение. |
| --- |
| Рис. 13.1 Обр. 8001-252 Медно-цинковый колчедан. Текстура прожилковая. | Рис. 13.2 Обр 8007-155 Цинковый колчедан Текстура брекчиевидная. |
| Рис. 13.3 Обр. 8001-343 Медный колчедан Текстура массивная. | Рис. 13.4 Обр. 8002-237,5 Медный колчедан. Текстура жильная. |
| Рис. 13.5 Обр. 8006-232,4.Пирит-пирротиновая руда с редким халькопиритом. Текстура: жильная. | Рис. 13.6 Обр. 8006-372,8 Медный колчедан. Тескстура массивная. |

В следствии прочесов гидротермального преобразования руд наиболее характерными являются коррозионные и реликтовые структуры. В роли основного замещаюцего минерала выступает халькопирит в ассоциации со сфалеритом, характерно также присутствие кристаллических выделений арсенопирита.

Зернистая - представлена агрегатами, выполненными средне- и мелкозернистым субгедральным пиритом. Пространства между зернами заполняются халькопиритом в ассоциации со сфалеритом (Рис. 14.1, 14.2).

Коррозионная - наиболее распространенный тип структур в исследованных образцах. Коррозионному замещению подвергается субгедральный пирит и пирротин. Замещение зачастую происходит с сохранением облика зерна. Замещающие минералы: халькопирит и сфалерит. Халтькопирит развивается по трещинам в реликтовых кристаллах пирита, образуя штокверковые прожилки и разъедая границы обломков пирита. Замещение пирротина происходит также по трещинам либо на границе пирротина и кварца, либо сидерита. Сфалерит развивается только по пириту, заполняя вместе с халькопиритом пространства между зернами, трещины. Особенностью руд данной фации является графическое замещение реликтового пирита сфалеритом (Рис. 14.5, 14.10, 14.11, 14.13., 14.15).

Реликтовая – представлена обломками и идиоморфными выделениями пирита-1 и 2. Обломочный пирит сохраняется в виде губчатого и обломков эвгедрального пирита, пространства между зернами заполняется кварцем, в редких случаях зерна частично замещаются халькопиритом. Реликтовые кристаллы пирита наблюдаются в пирротин-сидеритовой матрице, сохраняя облик кристаллов. Также присутствуют реликты землистого пирита в субгедральном (Рис. 14.3, 14.6).

Инкрустационная – стенки прожилков инкрустируются крупнозернистым пиритом в центре которого образуются друзовые полости пирита. Можно выделить также инкрустацию полостей в халькопирите друзовым арсенопиритом (Рис. 14.4,14.7).

Рис. 14. Структуры фации гидротермально-преобразованных руд.

| Озерное месторождение. |
| --- |
| Рис. 14.1 Обр. 8001-233 Агрегат, сложенный зернами субгедрального пирита, частично замещенного халькопиритом. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. | Рис. 14.2 Обр. 8001-233 Сфалерит, халькопирит в промежутках между зернами субгедрального пирита. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 14.3 Обр. 8001-252 Реликты мелкозернистого пирита (темное) в прожилках крупнозернистого пирита (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. | Рис. 14.4 Обр. 8001-343 Арсенопирит в заполненной сидеритом полости в халькопирите. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 3 мм. |
| Рис. 14.5 Обр. 8001-343 Коррозионное замещение кристаллов пирротина халькопиритом в сидеритовой матрице. Длина фото 3 мм. | Рис. 14.6 Обр. 8002-237,5 Реликты тонкодисперсного (землистого) пирита в агрегатах субгедрального пирита. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 14.7 Обр. 8006-232,4 Жильный крупнозернистый пирит в массивном агрегате, сложенном мелкозернистымо пиритом, в центре жилки наблюдается друзовая полость пиритового состава. (Фото Масленникова В.В.) Длина фото 6 мм. | Рис. 14.8 Обр. 8006-232,4 Реликты эвгедрального пирита-1 в пирротин-сидеритовой матрице. Длина фото 6 мм. |
| Рис. 14.9 Обр. 8006-232,4 Сфалерит-халькопирит-пирротиновый прожилок в агрегате пирита-2. Заметно коррозионное замещение пирротина халькорпиритом и сфалеритом. | Рис. 14.10 Обр. 8006-372,8 Коррозионное замещение реликтового кристалла пирита халькопиритом в пирротне. (Фото Масленникова В.В). |
| Рис. 14.11 Обр. 8006-372,8 Деформированные реликтовые кристаллы пирита в пирротине. Реликты подверглись разрушению, по трещинам развивается сфалерит и халькопирит в ассоциации с арсенопиритом, коррозионно замещая пирит. | Рис. 14.12 Обр 8007-155 Сфалеритовый прожилок в пирротине с реликтовыми фрагментами пирротина. Сфалерит срастается с халькопиритом, также заметно замещение пластинчатыми кристаллами хлорита по оси направления жилы. |
| Рис. 14.13 Обр 8007-155 Коррозионное замещение реликта пирита в пирротине сфалеритом. Выполнение сфалеритом и ковеллином трещинок в пирротине. | Рис. 14.14 Обр. 8007–224 Зональный рост пирита-2 вокруг монокристаллов пирита-1 кристаллы пирита. |
| Рис. 14.15 Обр. 8007–352,3 халькопиритовый штокверк в пирите. (Фото Масленникова В.В.). |

Глава 4 Конструирование установки для измерения значения напряжения постоянного тока при возникновении термоэлектрического эффекта (термоЭДС) в полупроводниковых сульфидных минералах..

Исследования термоэлектрических свойств минералов ведутся с начала XIX века, когда Зеебеком был открыт термоэлектрический эффект и измерен термоЭДС некоторых минералов. В дальнейшем эти работы продолжались. Термоэлектрические свойства большой группы минералов были изучены в 1939 г. С И. Голосовым и в 1950 г. М. Телкес. Голосов обратил внимание на возможность диагностики минералов по их термоэлектрическим свойствам. Закономерности изменения термоЭДС минералов в зависимости от их состава и наличия элементов примесей изучали:  Г. А. Горбатов, Н. (1961), Е. В. Розова (1969). В 1956 г. М. Фишер и И. Гиллер установили изменчивость термоЭДС в пределах одного кристалла. Они указали на возможность использования пирита в качестве геотермометра в пределах единой геохимической провинции. Еще раньше зависимость между термоЭДС, электрической проводимостью и температурой образования пирита выявил Ф. Смит (1959), а галенита — Г. А. Горбатов (1961). В последние годы изучению термоЭДС рудных минералов большое внимание уделяли В. И. Красников (1975), И.А. Богуш (1975) и другие ученые. На основе явления термоэлектричества разработан минералого-физический метод прогнозной оценки рудных месторождений.

Термоэлектрический эффект в минералах-полупроводниках заключается в возникновении в них наличии градиента температуры термоэлектродвижущей силы — термоЭДС.

Для большей части полупроводников коэффициент термоЭДС зависит от химического состава минералов, количества примесей в них и изменяется с повышением или понижением температуры (Голосов, 1939).

Возникновение в полупроводнике термоЭДС связано с изменением концентрации и кинетической энергии свободных носителей электрических зарядов (электронов и дырок) и их диффузией из более горячей области полупроводника в области с пониженной температурой. Это приводит к возникновению в полупроводнике зарядов свободных носителей электричества и противоположных по знаку зарядов ионов кристаллической решетки, что влечет за собой возникновение внутреннего электрического поля. Следует отметить, что электрический ток, возникающий при миграции электронов, носит постоянный характер (Красников, 1975).

В термоэлектрическом эффекте четко проявляются дырочный и электронный механизмы проводимости полупроводника. В примесном полупроводнике с дырочной проводимостью более нагретые области заряжаются отрицательно, что соответствует диффузии дырок из нагретой области в холодную. В электронном полупроводнике наблюдается обратная картина. Таким образом, знак и величина коэффициента термоЭДС зависят от механизма проводимости полупроводника. В случае смешанной или собственной проводимости знак и величина коэффициента термоЭДС определяются рядом факторов, среди которых главное значение имеют подвижность и концентрация носителей зарядов. Поэтому для полупроводника со смешанной проводимостью коэффициент может быть как положительным, так и отрицательным, а его величина, как правило, бывает меньше, чем у полупроводника с преимущественно одним механизмом проводимости (Красников, 1975).

Анализ установления температуры между зондом и минералом показывает, что через 1—3 с после введения зонда в контакт с минералом измеренное значение термоЭДС становится близким к величине соответствующей стационарному режиму теплообмена. При этом установившаяся на границе зонд-минерал температура тем ближе к начальной температуре термозонда, чем больше коэффициент его теплопроводности по сравнению с теплопроводностью минерала. Поэтому медь, имеющая после серебра наибольший коэффициент теплопроводности, является наиболее предпочтительным материалом для зондов.

В рамках дипломной работы при поддержке профессора, доктора геолого-минералогических наук В.В. Масленникова была собрана установка для измерения значения напряжения постоянного тока при возникновении термоэлектрического эффекта (термоЭДС) в полупроводниковых сульфидных минералах по схеме, разработанной А.В. Красниковым.

Установка, состоит из: двух медь-константановых термопар горячей на базе паяльника с регулируемой температурой и холодного медного зонда, цифрового мультиметра Mastech MS8221B, цифрового термометра и константанового термозонда.

Для подтверждения точности работы прибора были проведены настроечные измерения чистых полупроводниковых материалов: меди, кремния, серебра, алюминия, так как для данных материалов существуют таблицы эталонных значений.

В ходе данных работ было решено принять погрешность измерения равной документированной погрешности измерительного прибора (мультиметра Mastech MS8221B), составляющую D=0.01 мВ. В виду отсутствия единой системы стандартов для термопар влияние собственно зондов и проводящих элементов, а также сопротивление контактных частей и проводов было решено принять равными нулю.

Для чистых однородных материалов установка показала 100% воспроизводимость результатов эксперимента, а в случае с сульфидными рудами и за малого размера зерен минералов, а также неоднородности или зональности строения агрегатов и относительно большой (для данных объектов) площади как поверхности собственно зондов (0.1 мм2), так и площади полупроводника, необходимой для возникновения эффекта термоЭДС и снижения уровня влияния материала зондов (2мм2), зонд мог в каждом случае попадать в зоны с различным значением коэффициента. Поэтому полученные данные являются лишь средним значением термоЭДС в данной точке.

α= V/ ΔТ мВ/0С

Для расчета коэффициента (α) применяется формула, отражающая зависимость напряжения электрического тока в зоне (V) от разницы температуры холодного и горячего зондов (ΔT), так как стандартные значения термоЭДС для эталонов были приведены для разности температур в 1000С (при настройке прибора замеры проводились по данной разности, в дальнейшем для измерений использовалась эта же разность).

Для большей контрастности значений некоторые исследователи (Богуш И.А, Бурцев А.А.) переводят значения в микро вольты, что естественно увеличивает погрешность измерений, поэтому в дипломной работе все результаты приведены в мВ/0С.

Результаты измерений были использованы автором и сотрудниками лаборатории Минералогии Рудогенеза Института Минералогии УрО РАН при написании 4 научных работ, представленных на Уральской Минералогической школе и всероссийской конференции «Металлогения древних и современных океанов».

Глава 5 Физические свойства сульфидов

В ходе работ были произведены измерения коэффициента термоЭДС для различных минеральных ассоциаций и мономинеральных образований. (Данные измерений см. Прил. 2, 3, 9, 12, 15, 18, 21,24).

5.1 Пирит

Значения коэффициента термоЭДС изменяются.

Для Сафьяновского месторождения (Рис.16) от +56,3 до -15,6 мВ/0С (в рудах придонной гидротермальной фации), и от +69,5 до -126,6  мВ/0С (в рудах кластогенной фации).

В рудах придонной гидротермальной фации пирит представлен колломорфными и фрамбоидальными разновидностями незначительно замещенными сфалеритом и халькопиритом, следует отметить преимущественно дырочный тип проводимости пирита в колломорфных и фрамбоидальных разновидностях, в ассоциации с кварцем и халькопиритом жильниый пирит имеет преимущественно электронный тип проводимости, с малыми положительными значениями (до +4 в мВ/0С). (Приложение 12).

В кластогенных (Рис. 19) рудах пирит имеет смешанный тип проводимости, обусловленный как значительным количеством халькопирита и кварца в составе цемента, так и наличием прожилков карбонатного состава. Пирит с дырочным типом проводимости представлен обломками частично замещенными халькопиритом, или находящимися на границе с кварцевыми или карбонатными прожилками (до -126,6 мВ/0С). Положительные значения имеет пирит с реликтовой структурой (до +65 мВ/0С).

Для Озерного месторождения (Рис. 17):

-от +59,8 до -45,3 мВ/0С в рудах придонной гидротермальной фации;

-от +82,3 до – 5,7 мВ/0С в рудах донной гидротермальной фации;

-от +72,4 до -4,8 мВ/0С в рудах кластогенной фации;

- от +68,1 до -2,8 в гидротермально-преобразованных рудах.

В рудах придонной гидротермальной фации (Рис.17) преобладает колломорфный пирит с выраженной зональностью в образованиях (почки, интерстеции, заполненные халькопиритом и сфалеритом) и сростки пирита с халькопиритом и сфалеритом, что обуславливает отрицательные значения термоЭДС. Однако наличие фрамбоидального пирита, обладающего высокими положительными значениями термоЭДС, уравновешивает отрицательные, из-за чего наблюдается смешанный тип проводимости.

В донно-гидротермальной фации (Рис.18) отстутствует фрамбоидальный пирит, а присутствующий колломорфный отличается более плотным, чем в донной фации строением, с малым количеством интерстеций. Также имеет место меньшее, в сравнении с Сафьяновским месторождением, количество кварца. Это обуславливает преимущественно дырочный тип проводимоcти.

Кластогенные руды (Рис. 20) представлены сульфидными брекчиями, псаммитами и песчаниками, в цементе которых преобладает пирит и присутствует малое количество кварца и халькопирита. Обломки пирита преимущественно имеют колломорфную структуру с малым количеством пор, что обуславливает высокие значение коэффициента и преимущественно дырочный тип проводимости.

В гидротермально-преобразованных рудах (Рис. 21) пирит представлен преимущественно реликтами и срастаниями с пирротином и имеет достаточно высокие положительные значения термоЭДС. Сростки с халькопиритом наблюдаются только в прожилках, где пирит имеет небольшие по модулю отрицательные значения, которые сопоставимы со значениями в срастаниях пирта с пирротином. Из-за того что большинство выделений пирита представляет собой реликотвые вкрапленники, в массивном пирротине преобладает дырочный тип проводимости.

5.2 Пирротин

В виду отсутствия на Сафьяновском месторождении процессов преобразования пирротин присутствует только в рудах Озерного месторождения (Рис. 17). Он имеет только дырочный тип проводимости со стабильно малыми по модулю значениями, которые изменяются от +2,1 (в срастаниях с халькопиритом и сфалеритом) до +5,2 (в срастаниях с массивным пиритом). Следует отметить, что пирротин является антиподом пирита, если электронный тип проводимости пирита свидетельствует о преобразовании или изменении (замещение сфалеритом, халькопиритом), то дырочная проводимость пирротина свидетельствует об обратном.

5.3 Халькопирит

Значения коэффициента термоЭДС изменяются.

Для Сафьяновского месторождения (Рис. 26) от -19,5 до -69,7 мВ/0С (в рудах придонной гидротермальной фации), и от -30,2 до -93,4  мВ/0С (в рудах кластогенной фации).

В рудах придонной гидротермальной (Рис. 22) наблюдается в срастаниях с колломорфным пиритом, структурах замещения и в ассоциации со сфалеритом и арсенопиритом. В срастаниях с пиритом имеет минимальные по модулю значения (до-19,5 мВ/0С). Заполняющий интерстеции или в ассоциации с кварцем имеет большие по модулю значения (до-69,2 мВ/0С). Имеет электронный тип проводимости.

В кластогенных рудах халькопирит  имеет стабильно высокие по модулю значения из-за большого количества кварцевых и карбонатных прожилков (от -46,8 до -93,4 мВ/0С) и электронный тип проводимости.

Для Озерного месторождения (Рис. 27).

В рудах придонной гидротермальной фации не был сделан в виду слишком малого размера выделений:

-от -7 до – 15,2 мВ/0С в рудах донной гидротермальной фации;

-от -18 до -34 мВ/0С в рудах кластогенной фации;

- от -8 до -76 мВ/0С  в гидротермально-преобразованных рудах.

В донно-гидротермальной фации из-за большого количества пирита и арсенопирита имеет малые по модулю значения коэффициента с электронным типом проводимости.

В кластогенных (Рис. 21) рудах представлен в незначительных количествах, однако в срастаниях кварцем имеет средние значении с электронным типом проводимости.

В гидротермально-преобразованных рудах (Рис. 23) выделяется в основном в виде жил и прожилков, в которых практически отсутствуют другие сульфиды, чем обусловлены высокие (до -93,4 мВ/0С) значения проводимости электронного типа.

54 Сфалерит

Сфалерит в чистом виде имеет очень малые значения, сопоставимые с погрешностью измерения, и его измерения в чистом виде невозможно. Однако в срастаниях с пиритом и халькопиритом оказывает влияние на значения проводимости последних. Не меняя тип проводимости снижается модуль значения, однако для различных рудных фаций существуют некоторые различия.

Для Сафьяновского месторождения (в срастаниях с пиритом и халькопиритом) от +2,1 до -6,7 мВ/0С (в рудах придонной гидротермальной фации-), и от +1,1 до -1 мВ/0С (в рудах кластогенной фации).

Для Озерного месторождения:

- от  +1,1 до +5,3 мВ/0С в рудах придонной гидротермальной фации;

-от +1,1 до – 7 мВ/0С в рудах донной гидротермальной фации;

-от +1 до +3 мВ/0С в рудах кластогенной фации;

- от +1 до -7 мВ/0С  в гидротермально-преобразованных рудах.

| Рис. 16 Гистограмма термоЭДС пирита донной гидротермальной фация Сафьяновского месторождения, мВ/0С. | Рис. 17 Гистограмма термоЭДС пирита донной гидротермальной фации Озерного месторождения, мВ/0С. |
| --- | --- |
| Рис. 18 Гистограмма термоЭДС пирита придонной гидротермальной фации Озерного месторождения, мВ/0С. | Рис. 19 Гистограмма термоЭДС пирита фации гидротермально-преобразованных руд Озерного месторождения, мВ/0С. |
| Рис. 21 Гистограмма термоЭДС пирита кластогенногй фации Сафьяновского месторождения, мВ/0С. | Рис. 22 Гистограмма термоЭДС пирита кластогенногй фации Озерного месторождения, мВ/0С. |
| Рис. 23 Гистограмма термоЭДС халькопирита придонной гидротермальной фация Сафьяновского месторождения, мВ/0С. | Рис. 24 Гистограмма термоЭДС халькопирита донной гидротермальной фации Озерного месторождения, мВ/0С. |
| Рис. 25 Гистограмма термоЭДС халькопирита донной гидротермальной фации Озерного месторождения, мВ/0С. |  |

Рис. 26.Гистограмма изменения значений коэффициента термоЭДС сульфидов в различных рудных фациях Сафьяновского месторождения, мВ/0С. (приведены крайние отрицательные и положительные значения по методике И.А. Богуша).

Рис. 27. Изменение значений коэффициента термоЭДС сульфидов в различных рудных фациях Озерного месторождения, мВ/0С. (приведены крайние отрицательные и положительные значения по методике И.А. Богуша).

5.5 Сравнительный анализ физических свойств разновидностей сульфидов месторождений

Крайние значения термоЭДС пирита в рудах придонной гидротермальной фации Озерного и Сафьяновского месторождения сопоставимы друг с другом, однако, в виду большего количества кварцевых и сфалеритовых прожилков в рудах последнего, наблюдается смешанный тип проводимости (количество отрицательных значений равно количеству положительных). Тогда, как в пирите Озерного месторождения ярко выражен дырочный тип проводимости. При этом, вероятно в виду значительно большего содержания Ba в рудах Сафьяновского месторождения, оказывающего влиняие на проводимость пирита (значение коэффициента прямо пропорционально содержанию этого элемента) характер распределения значений (Рис. 16, 17) несколько отличается.

В рудах кластогенной фации наблюдаются более существенные различия: если в брекчиях и сульфидных песчаниках Озерного месторождения пирит имеет высокие значения проводимости дырочного типа, обусловленные, по-видимому, однородностью состава цемента и низким содержанием халькопирита, который в срастаниях с пиритом дает дырочный или смешанный тип проводимости. Изученные образцы Сафьяновского месторождения представлены дистальными турбидитами с прослоями уклисто-кремнистых сланцев и карбонатными прожилками. Пирит, находящийся в данной матрице имеет либо электронный тип проводимости, либо слабо выраженный дырочный (значения до +7 мВ/0С).

В рудах фациии гидротермально-преобразованных пирротиновых руд Озерного месторождения можно выделить два типа пирита: реликтовый колломорфный, обладающий дырочным типом проводимости и кристаллический, новообразованный, обладающий выраженной электронной проводимостью.

Значения термоЭДС халькопирита сопоставимы в соответствующих фациях обоих месторождений.

Однако, в гидротермально-преобразованных рудах, халькопирит имеет максимальные значения (в жилах) проводимости электронного типа, что свидетельствует о протекании метасоматических процессов.

В целом, руды сходных фаций сопоставимы по физическим свойствам, однако, в связи с наличием гидротермального преобразования в рудах Озерного месторождения, можно составить схему изменения значений термоЭДС пирита и халькопирита, расположив рудные фации снизу вверх  по степени увеличения преобразования руд. (Рис. 16). На схеме заметно возрастание значений электронной проводимости халькопирита с ростом степени преобразования руд, об этом также свидетельствует  резкое увеличение  как количества, так и модуля значений дырочной проводимости для пирита.

Глава 6. Типохимизм рудных ассоциаций

Для изучения химического состава сульфидов был применен метод РФА, результаты которого приведены в приложениях (Прил. 5-8, 10, 11, 13-16, 17, 19, 20, 22, 23). Графики представлены отдельно для элементов-примесей и для цинка, железа и меди, отличающихся значительными концентрациями.

Так как метод не позволяет измерять содержания элементов в отдельно взятых зернах, а измеряет  средние значения для площади 1.5 см2, исследовалось содержание элементов в двух наиболее типичных минеральных ассоциациях.

6.1. Пирит+Халькопирит

Сафьяновское месторождение.

В рудах придонной гидротермальной фации Из элементов-примесей высокие значения имеют: Co (1000-4000 ppm), Ba (500-4000 ppm), As (до 2000 ppm) и Pb  (500-4000 ppm). Заметно влияние содержания Ba на количественные значения термоЭДС. Также, его концентрация на порядок отличается от руд данной фации Озерного месторождения.

В кластогенных рудах можно отметить те же значения Co, Ba, As, Pb, что и в придонно-гидротермальных рудах, однако, в сравнении с ними более разнообразен состав редкоземельных элементов (Zr, Nb, Ta) и отмечается присутствие Ti и Mn.

Озерное месторождение.

В рудах придонной гидротермальной Pb имеет значительно меньшие концентрации, по сравнению с рудами Сафьяновского месторождения,  (300-1000 ppm), однако присутствует значительно больше As (4-40000 ppm) и Co (2-4000 ppm). Присутствует Se (400-1300 ppm).

В  рудах донной гидротермальной фации резко возрастает количество As (7-20000 ppm), что обусловлено большим количеством арсенопирита. Также в некоторых образцах отмечается присутствие Sb и Cd (400-2000 ppm). В двух образцах было отмечено высокое содержание Ti (2-20000 ppm).

Кластогенные руды. Co остаются в прежних концентрациях, также проявляются высокие значения Mn (2-9000 ppm).

В виде примесей (200-400 ppm) появляются Sn и Ta (500 ppm).

В гидротермально-преобразованных рудах наблюдается увеличение содержаний Pb и As.

6.2. Пирротин+Пирит+Сфалерит

Данная ассоциация прослеживается в рудах гидротермально-преобразованной фации Озерного месторождения. Отличается стабильно высокими содержаниями Ti (4-7000 ppm), и значительным ростом  содержания As (3-198000 ppm). В двух образцах при изучении данной ассоциации были отмечены содержания Au, равные 1500 ppm.

6.3 Минералого-геохимическая специализация рудных фаций месторождений.

В рудах придонной гидротермальной фации Сафьяновского месторождения можно выделить следующие ассоциационные типы :

-Колломорфный пирит-зернистый пирит-халькопирит  характеризуется ассоциацией Co-As-Sb-Zr-Sr-Cd-Rb;

-Халькопирит-зернистый пирит- Co-As-Sb-Si-Bi-Nb здесь можно заметить некоторые отличия в в виде отсутствия Zr и присутствия Se.

В кластогенных рудах:

-Зернистый пирит- халькопирит-ковеллин-сфалерит Pb-As-Co-Zr-Mn-Sr-Rb;

-Зернистый пирит-Сфалерит Ni-Pb-Mo-Ba-Co-Zr-Mn-Ti-Sr-Rb.

В ассоциации с кремнисто-силикатными породами в зернистом пирите-халькопирите-сфалерите присутствуют следующие примеси: As-Sb-Mo-Au-Ag-Ba-Cd-Nb.

Для руд Озерного месторождения характерны следующие ассоциации:

- Придонно-гидротермальная фация:

- Друзовый пирит-сфалерит-арсенопирит: Cu-Pb-Co-Sr;

- Колломорфный пирит-сфалерит-халькопирит Sb-Se-Zr;

- Колломорфный пирит-губчатый пирит-сфалерит Sb-Sn-Co-Se-Zr-Sr;

-Донная -гидротермальная фация:

- Колломорфный пирит-зернистый пирит-сфалерит-халькопирит Sb-Se-Co-Zr-Sr;

- Губчатый пирит-колломорфный пирит-фрамбоидальный пирит-Сфалерит Pb-Mo-Se-Au-Rb;

-Кластогенная фация:

- Колломорфный пирит-зернистый пирит-халькопирит Sb-Sn-Ba-Co-Zr-Sr-Rb-Cd;

-Фация гидротермально-преобразованных руд:

- Зернистый пирит-пирротин - жильный сфалерит - жильный халькопирит Sb-Mo-Sn-Se-Co-Au-Zr-Bi.

Выводы

Систематическое исследование минерального состава, структурных и текстурных особенностей, а также физических свойств и концентрации химических элементов в образцах из различных рудных фаций Озерного и Сафьяновского месторождений позволило сделать следующие выводы.

1. Руды придонной гидротермальной фации обоих месторождений обладают примерно одинаковым минеральным составом, текстурами и структурами, а также близкими содержаниями Fe, Zn, Co, As. Значения термоЭДС пирита и халькопирита одинаковых структурных типов также весьма близки. Однако, из-за специфического строения руд кластогенной фации Сафьяновского месторождения - наличия дистальных турбидитов с прослойками кремнисто-углеродного состава, меняется как концентрация химических элементов, так и характер распределения показателей термоэлектрического эффекта.

2. При исследовании халькопирита оказалось, что количественные значения термоЭДС жильного халькопирита возрастают в ряду придонно-гидротермальная-донно-гидротермальная-кластогенная-гидротермально-преобразованная фации. Это позволяет использовать жильный халькопирит, в качестве индикатора степени гидротермального преобразования руд.

3. В рудах придонной гидротермальной фации Сафьяновского месторождения была выявлена зависимость количественного значения термоЭДС пирита от содержания Ba. При концентрации Ba более 3000 ppm наблюдается прямая зависимость увеличения коэффициента.

.

Список литературы

- Авдонин В. В., Бойцов В. Е.. Григорьев В. М., Семинский Ж. В., Солодов Н. А. Месторождения металлических полезных ископаемых. М.: «Геоинформмарк», 1998. 360с.

- Богуш И.А., Бурцев А.А. Онтогентический атлас морфогенетических микроструктур колчеданных руд. Ростов-на-Дону Издательство СКНЦ ВШ 2004.

- Богуш И.А., Шатагин Н.Н., Старостин В.И., Типоморфизм физических показателей колчеданных руд и минералов. ДАН СССР, 1985. Т. 280. № 1. С.  155-159.

- Бурцев А.А,, Богуш И.А., Универсальная минералогическая зональность месторождений колчеданного класса. Минералогическое общество и минералогическая наука на пороге ХХ1 века. Тез. докл к IХ съезду минералогического общества при РАН. СПб 1999.

- Голосов С.И., Возможности применения термоэлектрического эффекта для диагностики рудных минералов. Советская геология, т 9, 1939 № 10-11.

- Горбатов Г.А.. К вопросу об изменчивости термоэлектродвижущей силы в минералах-полупроводниках. Минеральное сырьё. 1961 вып 8.

- Зайков В. В., Масленников В. В. И др. Материалы к путеводителю по колчеданным месторождениям Южного Урала. Миасс: ИМин УрО РАН, 1998.

- Зайков В. В., Масленников В. В., Зайкова Е. В., Херрингтон Р. Рудно-формационный и рудно-фациальный анализ колчеданных месторождений Уральского палеоокеана. Миасс: ИМин УрО РАН, 2001. 280с.

- Исмагилов М.И., Логинов В.П., Васильева Г.Л. Зональность рудоотложения на Озерном колчеданном месторождении (Южный Урал) и некоторые условия происхождения его пирротиновых руд. Проблемы физико-химической петрологии. М., 1979. Т.2. С. 184-200.

- Красников В.И., Сейфулин Р.С., и др. Некоторые вопросы методики изучения термоэлектрических свойств рудных минералов и интерпретация результатов измерений. Советская геология 1975 №8.

- Масленников В. В., Зайков В. В.; под ред. Акад. В. А. Коротеева. Метод рудно-фациального анализа в геологии колчеданных месторождений: учебное пособие. Челябинск: издательство ЮУрГУ, 2006. 224 с.

- Масленников В.В., Масленникова С.П., Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков»., Екатеринбург-Миасс, 2007. 312 с.

- Овчинников Л. Н. Полезные ископаемые и металлогения Урала. М.: «Геоинформмарк», 1998. 348 с.

- Отчет о результатах работ по объекту: «Разведочные работы в пределах горного отвода Озёрного медноколчеданного месторождения в Учалинском районе Республики Башкортостан в 2009-2011 гг.», Крылатов В.А., и др., Учалы 2011г.

- Прокин В. А., Буслаев Ф. П., Исмагилов М. И. и др. Медноколчеданные месторождения Урала: Геологическое строение. Свердловск: УрО АН СССР, 1988.

- Розова Е.В., Об изменчивости термоэлектрических свойств пиритов из золоторудных месторождений. Науч. тр. ЦНИИРГИ 1969 вып 86 часть 2.

- Сафина Н. П., Аюпова Н. Р., Гладков А. Г., Аптикеев Е. Р. Термоэлектрические свойства пиритов в некоторых рудных фациях колчеданных месторождений Урала Уральская минералогическая школа – 2010. Материалы Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов, научных сотрудников академических институтов и преподавателей вузов геологического профиля. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2010.

- Серавкин И. Б., Пирожок П. И., Скуратов В. Н. Минеральные ресурсы Учалинского горно-обогатительного комбината. Уфа: Баш. кн. изд., 1994. 328 с.

- Язева Р.Г., Молошаг В.П., Бочкарев В.В. Геология и рудные парагенезисы Сафьяновского колчеданного месторождения в средне-Уральском шарьяже. Геология рудных месторождений, 1991. Т. 33, №4. С 47-58.

- Fischer M, Hiller J.E., Uber debn termoelektrischen Effect des Pyrits. Amer. Mineral 1956. Bd 89. 281-301.

- Telkers M., Nermoelecterical power and electrical resistivity of minerals. Amer Minera 1950, V35, 536-535.

.

Приложения

Далее использованы следующие сокращения.

Д-Г -донно-гидротермальная фация; П-Г -придонно-гидротермальная фация; 
К -кластогенная фация; Г-П -фация гидротермально-преобразованных руд

Приложение 1. Список исследованных препаратов.

| Месторождение | Фация | Обр | Аншлиф | Месторождение | Фация | Обр | Аншлиф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озерное | Г-П | 8001-176 | 8001-176 | Озерное | Г-П | 8010-176 | 8010-176 |
|  | Г-П | 8001-213 | 8001-213 |  | Г-П | 8010-186,5 | 8010-186,5 |
|  | Г-П | 8001-252 | 8001-252 |  | Г-П | 8010-215 | 8010-215 |
|  | Г-П | 8001-263 | 8001-263 |  | Д-Г | 8012-173 | 8012-173 |
|  | Г-П | 8001-343 | 8001-343 |  | Д-Г | 8012-174,7 | 8012-174,7 |
|  | К | 8002-165 | 8002-165 |  | Д-Г | 8012-174,7 | 8012-174,7 |
|  | К | 8002-189 | 8002-189 |  | Г-П | 8012-176 | 8012-176 |
|  | П-Г | 8002-199 | 8002-199 |  | Г-П | 8012-182 | 8012-182 |
|  | Г-П | 8002-237,5 | 8002-237,5 |  | Г-П | 8012-189 | 8012-189 |
|  | К | 8002-305 | 8002-305 |  | Д-Г | 8012-200 | 8012-200 |
|  | К | 8004-207,4 | 8004-207,4 |  | Д-Г | 8012-203 | 8012-203 |
|  | Д-Г | 8005-160 | 8005-160 |  | П-Г | 8012-210 | 8012-210 |
|  | Д-Г | 8005-202 | 8005-202 |  | К | 8012-215 | 8012-215 |
|  | Д-Г | 8005-210,5 | 8005-210,5 |  | К | 8012-216,4 | 8012-216,4 |
|  | Г-П | 8005-230 | 8005-230 |  | П-Г | 8012-224,7 | 8012-224,7 |
|  | Г-П | 8005-265 | 8005-265 |  | П-Г | 8012-228 | 8012-228 |
|  | Г-П | 8005-342 | 8005-342 |  | К | 8012-235 | 8012-235 |
|  | Г-П | 8005-345,5 | 8005-345,5 |  | К | 8012-236 | 8012-236 |
|  | Д-Г | 8006-196 | 8006-196 |  | Д-Г | 8012-237 | 8012-237 |
|  | Г-П | 8006-232,4 | 8006-232,4 |  | Д-Г | 8012-244 | 8012-244 |
|  | Г-П | 8006-245,5 | 8006-245,5 |  | К | 8012-259 | 8012-259 |
|  | Г-П | 8006-327 | 8006-327 |  | П-Г | 8012-261 | 8012-261 |
|  | Г-П | 8006-372 | 8006-372 |  | К | 8012-262,0 | 8012-262,0 |
|  | Г-П | 8007-135,0 | 8007-135,0 |  | П-Г | 8012-277 | 8012-277 |
|  | Г-П | 8007-155 | 8007-155 |  | Г-П | 8012-281,2 | 8012-281,2 |
|  | Г-П | 8007-213,8 | 8007-213,8 |  | К | 8012-288 | 8012-288 |
|  | Д-Г | 8007-224 | 8007-224 |  | К | 8012-295,0 | 8012-295,0 |
|  | Г-П | 8007-281 | 8007-281 |  | К | 8013-172,2 | 8013-172,2 |
|  | Г-П | 8007-340,6 | 8007-340,6 |  | К | 8013-197 | 8013-197 |
|  | Г-П | 8007-352,3 | 8007-352,3 |  | К | 8013-207,1 | 8013-207,1 |
|  | Г-П | 8007-356 | 8007-356 |  | К | 8013-214 | 8013-214 |
|  | Г-П | 8007-356,2 | 8007-356,2 |  | К | 8013-221,7 | 8013-221,7 |
|  | Д-Г | 8008-195 | 8008-195 |  | П-Г | 8013-223,5 | 8013-223,5 |
|  | Д-Г | 8008-201 | 8008-201 |  | П-Г | 8013-236 | 8013-236 |
|  | К | 8008-205 | 8008-205 |  | Д-Г | 8013-242,3 | 8013-242,3 |
|  | К | 8008-221 | 8008-221 |  | Д-Г | 8013-248,8 | 8013-248,8 |
|  | К | 8008-235 | 8008-235 |  | Д-Г | 8013-263,0 | 8013-263,0 |
|  | К | 8008-245 | 8008-245 |  | П-Г | 8013-266 | 8013-266 |
|  | Д-Г | 8009-112,3 | 8009-112,3 |  | П-Г | 8013-270,5 | 8013-270,5 |
|  | Д-Г | 8009-122 | 8009-122 |  | К | 8013-278,5 | 8013-278,5 |
|  | К | 8009-200 | 8009-200 |  | К | 8013-283,2 | 8013-283,2 |
|  | К | 8009-200a | 8009-200a |  | К | 8014-178,3 | 8014-178,3 |
|  | К | 8009-209 | 8009-209 |  | К | 8014-180 | 8014-180 |
|  | Д-Г | 8009-210 | 8009-210 |  | Д-Г | 8014-183 | 8014-183 |
|  | К | 8009-222 | 8009-222 |  | П-Г | 8014-185,6 | 8014-185,6 |
|  | Г-П | 8010-159 | 8010-159 |  | Д-Г | 8014-193,4 | 8014-193,4 |
| Сафьяновское | Рудная фация | Образец | Аншлиф |  | К | 8014-197,8 | 8014-197,8 |
|  | Д-Г | Saf-10-3 | Saf-10-3b |  | Г-П | 8015-367 | 8015-367 |
|  |  |  | Saf-10-3 |  | Д-Г | 8015-373 | 8015-373 |
|  | К | Saf-10-7 | Saf-10-7g |  | Г-П | 8015-377,3 | 8015-377,3 |
|  |  |  | Saf-10-7d |  | Г-П | 8015-381,0 | 8015-381,0 |
|  |  |  | Saf-10-7f |  | Г-П | 8015-381,6 | 8015-381,6 |
|  |  |  | Saf-10-7c |  | Г-П | 8015-381,6 | 8015-381,6 |
|  |  |  | Saf-10-7b |  | Г-П | 8017-188,5 | 8017-188,5 |
|  |  |  | Saf-10-7a |
|  | К | Saf-10-Х | Saf-10-Xc |
|  |  |  | Saf-10-Xa |
|  | Д-Г | Saf-10-1 | Saf-10-1b |
|  |  |  | Saf-10-1c |
|  |  |  | Saf-10-1d |
|  |  |  | Saf-10-1a |
|  | К | Saf-10-4 | Saf-10-4a |
|  | К | Saf-10-24 | Saf-10-24c |
|  |  |  | Saf-10-24b |
|  |  |  | Saf-10-24a |
|  |  |  | Saf-10-24d |
|  | К | Saf-10-31 | Saf-10-31aa |
|  | Д-Г | Saf-10-13 | Saf-10-13Dc |
|  | Д-Г | Saf-10-2 | Saf-10-2c |
|  |  |  | Saf-10-2D-a |
|  | Д-Г | Saf-10-11 |  |

.

Приложение 2. Результаты замеров термоЭДС руд Озерного месторождения, мВ/0С.

| Фация | Обр | Py | Py+Chp | Chp | Py+Sph+Chp | Py+Po | Po | Фация | Обр | Py | Py+Chp | Chp | Py+Sph+Chp | Py+Po | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д-Г | 8001-176 | 43,6 | 3 |  |  |  |  | Д-Г | 8008-201 | 61,8 | 64,6 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8001-213 | 22,1 | 10,3 |  |  |  |  | К | 8008-205 | 61,4 | 13,3 |  |  |  |  |
| Г-П | 8001-252 | 45,9 | -1 |  |  |  |  | К | 8008-221 | 22,4 | 11,2 |  |  |  |  |
| Г-П | 8001-263 | 44,4 | 16,4 |  |  |  |  | К | 8008-235 | 29,6 | 15 |  |  |  |  |
| Г-П | 8001-343 |  | 22,8 | -71,4 | -7 |  |  | К | 8008-245 | 33,1 | 11,1 |  | 3,8 |  |  |
| К | 8002-165 | 58,3 | 23 |  | 6,9 |  |  | Д-Г | 8009-112,3 |  | 38,7 |  |  |  |  |
| К | 8002-189 | 42,1 | 24,8 |  |  |  |  | Д-Г | 8009-122 | 39,6 | 18,7 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8002-199 | 34,6 | 10,2 |  |  |  |  | К | 8009-200 | 53 | 6 |  |  |  |  |
| Г-П | 8002-237,5 | 44 | 22,1 |  |  |  |  | К | 8009-200a | 58,3 | 8,1 |  |  |  |  |
| К | 8002-305 | -11,6 | 12,7 |  |  |  |  | К | 8009-209 | 17,6 | 2,2 |  |  |  |  |
| К | 8004-207,4 | 55,4 | -10,4 | -34 |  |  |  | Д-Г | 8009-210 | 37,5 |  |  |  |  |  |
| Д-Г | 8005-160 | 37,1 | 22,5 |  |  |  |  | К | 8009-222 | 64,3 | -8,1 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8005-202 | 67,4 | -5,7 |  |  |  |  | Г-П | 8010-159 | 39,3 | 13,2 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8005-210,5 | 44,8 | 26,4 |  | 14,3 |  |  | Г-П | 8010-176 |  | 10,2 |  | 4,9 |  |  |
| Г-П | 8005-230 | 35,6 | -4,6 |  |  |  |  | Г-П | 8010-186,5 | 29,5 |  |  |  |  |  |
| Г-П | 8005-265 | 40,6 |  | -48,6 | -18,4 |  |  | Г-П | 8010-215 |  | 8,6 |  |  |  | 4,1 |
| Г-П | 8005-342 |  | -21,8 | -77,4 | 7,3 |  |  | Д-Г | 8012-173 | 55,3 |  |  | -6,3 |  |  |
| Г-П | 8005-345,5 | -37,1 |  |  | -30,7 |  |  | Д-Г | 8012-174,7 | 71,8 | 5,5 |  | 1 |  |  |
| Д-Г | 8006-196 | 47,1 | 16,5 |  | 1,1 |  |  | Д-Г | 8012-174,7 | 71 | 5,2 |  |  |  |  |
| Г-П | 8006-232,4 |  | 18,6 |  |  |  |  | Г-П | 8012-176 | 65,7 | 7,3 |  | -2,2 |  |  |
| Г-П | 8006-245,5 |  | 6,4 | -13,4 |  |  | 3,98 | Г-П | 8012-182 |  | 21,2 |  | 10,4 |  |  |
| Г-П | 8006-327 |  | -36,8 | -12,3 | 1,1 |  | 5,5 | Г-П | 8012-189 | 43 |  |  | 6,4 |  |  |
| Г-П | 8006-372 |  |  | -10,5 |  | -25,7 | 4,9 | Д-Г | 8012-200 | 64,3 |  |  |  |  |  |
| Д-Г | 8007-135,0 | 15,6 |  | 15 |  |  | 4,5 | Д-Г | 8012-203 | 33,5 | 22 |  |  |  |  |
| Г-П | 8007-155 |  | 9 |  |  | 21,6 |  | П-Г | 8012-210 | 43,7 |  |  |  |  |  |
| П-Г | 8007-213,8 | 14,8 | -2 |  |  |  | 2,8 | К | 8012-215 | 28,9 | 5,4 |  | -14,4 |  |  |
| Д-Г | 8007-224 | 40,6 | 12,4 | -15,6 |  |  |  | К | 8012-216,4 | 54,4 | 29 |  | 34,5 |  |  |
| Г-П | 8007-281 | -11,8 | -45,3 | -72,4 |  |  |  | П-Г | 8012-224,7 |  | 30,7 |  |  |  |  |
| Г-П | 8007-340,6 |  | 18,7 | -51,6 | -4,4 |  |  | П-Г | 8012-228 | 64,4 | 17,5 |  |  |  |  |
| Г-П | 8007-352,3 |  | 15,36 | -15,3 | -2,3 |  |  | К | 8012-235 |  | 33,8 |  |  |  |  |
| Г-П | 8007-356 |  |  | -57 |  |  |  | К | 8012-236 | 35,8 | 3,3 |  |  |  |  |
| Г-П | 8007-356,2 |  | -24,3 | -48,3 | -1,9 |  |  | Д-Г | 8012-237 |  | 12 | -7,2 |  |  |  |
| Д-Г | 8008-195 | 45,8 | 17,1 |  | 26,1 |  |  | Д-Г | 8012-244 | 57,4 | 8,1 |  |  |  |  |
| К | 8012-259 |  | 28,8 | -11,9 |  |  |  | Г-П | 8017-188,5 |  | -2,5 |  |  |  |  |
| П-Г | 8012-261 | 68,7 | 3,2 |  | 5,3 |  |  |
| К | 8012-262,0 | 59,4 | 13,8 | -24,7 |  |  |  |
| П-Г | 8012-277 |  | 26,7 |  |  |  |  |
| Г-П | 8012-281,2 | 59,8 | 7,2 | -86,2 | 7,4 |  |  |
| К | 8012-288 | 10,8 | -4,8 |  |  |  |  |
| К | 8012-295,0 | 37 | -3,5 |  |  |  |  |
| К | 8013-172,2 |  | 4,4 |  |  |  |  |
| К | 8013-197 | 59,3 | 17,6 |  | 1,8 |  |  |
| К | 8013-207,1 |  | 25,7 |  |  |  |  |
| К | 8013-214 |  | 27,5 |  |  |  |  |
| К | 8013-221,7 |  | 21,9 |  |  |  |  |
| П-Г | 8013-223,5 | 34,6 | 19,2 |  |  |  |  |
| П-Г | 8013-236 | 47,6 | 18,6 |  |  |  |  |
| П-Г | 8013-242,3 | -44,5 | -4,8 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8013-248,8 | 46,5 | 27,6 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8013-263,0 | 43,7 | 24,5 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8013-266 | 53 |  |  |  |  |  |
| П-Г | 8013-270,5 | 57,5 | 39,3 |  |  |  |  |
| П-Г | 8013-278,5 | 71,5 |  |  |  |  |  |
| К | 8013-283,2 | 72,4 | 12,7 |  |  |  |  |
| К | 8014-178,3 | 74 |  |  |  |  |  |
| К | 8014-180 | 54,6 | 2,8 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8014-183 | 30 | 12 |  |  |  |  |
| П-Г | 8014-185,6 | 37,3 | 57,3 |  |  |  |  |
| Д-Г | 8014-193,4 | 33,4 |  |  |  |  |  |
| К | 8014-197,8 | 60,1 |  |  |  |  |  |
| Г-П | 8015-367 |  | 6,8 | -48,7 | -2,3 |  |  |
| Д-Г | 8015-373 | 82,3 |  |  |  |  |  |
| Г-П | 8015-377,3 |  |  | -77,3 |  |  |  |
| Г-П | 8015-381,0 |  | -18 | -38 | -2,3 |  |  |
| Г-П | 8015-381,6 |  |  | -49,7 | -18 |  |  |
| Г-П | 8015-381,6 |  |  | -37,1 | -3,4 |  |  |

Приложение 3. Результаты замеров термоЭДС руд Сафьяновского месторождения, мВ/0С.

| Фация | 1c | Py | Py+Chp | Chp | Py+Sph+Chp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-Г | Saf-10-11D | 54,2 | 46,8 |  |  |
| П-Г | Saf-10-13D | 37,6 |  |  |
| П-Г | Saf-10-1a |  | 23 |  |  |
| П-Г | Saf-10-1c | 56,3 | -4,7 | -19,7 |  |
| П-Г | Saf-10-1d | 50,90 | 1,2 | -49,8 |  |
| К | Saf-10-20c | 69,5 | 8,4 |  |  |
| К | Saf-10-21c | 4,2 | -121,6 |  |  |
| К | Saf-10-24a | 43,2 |  |  |  |
| К | Saf-10-24b | 20,7 | 9,6 |  |  |
| К | Saf-10-24d | 3 | -1,5 | -93,4 |  |
| П-Г | Saf-10-2Da | 43 | -15,6 | -48,8 |  |
| П-Г | Saf-10-3 | 7,9 |  |  |  |
| К | Saf-10-31aa | 8,8 | -18,1 |  |  |
| П-Г | Saf-10-3b | 20 | 5,5 | -69,2 | 6,4 |
| К | Saf-10-4a | 19,6 | 9 |  |  |
| К | Saf-10-7d | 3,4 |  |  |  |
| К | Saf-10-7f | 56,7 |  |  |  |
| К | Saf-10-7g | 4,3 | 5,3 |  |  |
| К | Saf-10-x | 47,3 | 3,4 | -46,8 |  |
| К | Saf-10-Xb |  | -18,5 | -30,2 |  |

Приложение 4. Результаты термоЭДС-профилирования пластин Сафьяновского месторождения, мВ/0С.

| Образец | Фация | Профиль | №зам | ΔVпирита мВ | ΔT 0С | Образец | Фация | Профиль | №зам | ΔVпирита мВ | ΔT 0С | Образец | Фация | Профиль | №зам | ΔVпирита мВ | ΔT 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saf-10-3 | П-Г |  | 1 | 46,7 | 100 | Saf-10-7 | К | 1 | 1 | 40,8 | 100 | Saf-10-2 | П-Г |  | 1 | 38,3 | 100 |
|  |  |  | 2 | 46 | 100 |  |  |  | 2 | 39,2 | 100 |  |  |  | 2 | 8,3 | 100 |
|  |  |  | 3 | 41 | 100 |  |  |  | 3 | -0,06 | 100 |  |  |  | 3 | 19,8 | 100 |
|  |  |  | 4 | 53,6 | 100 |  |  |  | 4 | 26,1 | 100 |  |  |  | 4 | 23 | 100 |
|  |  |  | 5 | -5,9 | 100 |  |  | 2 | 5 | 46,5 | 100 |  |  |  | 5 | 16,3 | 100 |
|  |  |  | 6 | 34,5 | 100 |  |  |  | 6 | 50,1 | 100 |  |  |  | 6 | 20,4 | 100 |
|  |  |  | 7 | 33,4 | 100 |  |  |  | 7 | 48,5 | 100 |  |  |  | 7 | 54,4 | 100 |
|  |  | 1 | 8 | 51,6 | 100 |  |  |  | 8 | 0 | 100 |  |  |  | 8 | 37,6 | 100 |
|  |  |  | 9 | 46,7 | 100 |  |  |  | 9 | 27,1 | 100 |  |  |  | 9 | -1,4 | 100 |
|  |  |  | 10 | 55 | 100 |  |  | 3 | 10 | 53,1 | 100 |  |  | 1 | 10 | 23,2 | 100 |
|  |  |  | 11 | 30,4 | 100 |  |  |  | 11 | 57,8 | 100 |  |  |  | 11 | 3,1 | 100 |
|  |  |  | 12 | 46,7 | 100 |  |  |  | 12 | 53,2 | 100 |  |  |  | 12 | 37 | 100 |
|  |  |  | 13 | 49,4 | 100 |  |  |  | 13 | 41 | 100 |  |  |  | 13 | 42,1 | 100 |
|  |  |  | 14 | 57,5 | 100 |  |  |  | 14 | 43,5 | 100 |  |  |  | 14 | 32,3 | 100 |
|  |  |  | 15 | 56,9 | 100 |  |  | 4 | 15 | 40,9 | 100 |  |  |  | 15 | 56,5 | 100 |
|  |  |  | 16 | 15,4 | 100 |  |  |  | 16 | 51,6 | 100 |  |  |  | 16 | 11,2 | 100 |
|  |  |  | 17 | 24,7 | 100 |  |  |  | 17 | 0 | 100 |  |  |  | 17 | -3,4 | 100 |
|  |  | 2 | 18 | 56 | 100 |  |  |  | 18 | 54,4 | 100 |  |  |  | 18 | 35,5 | 100 |
|  |  |  | 19 | 53 | 100 |  |  |  | 19 | 1,4 | 100 |  |  |  | 19 | 52 | 100 |
|  |  |  | 20 | -10,8 | 100 |  |  |  | 20 | 25,5 | 100 |  |  | 2 | 20 | 51,7 | 100 |
|  |  |  | 21 | 43,7 | 100 |  |  |  | 21 | 3,3 | 100 |  |  |  | 21 | 20,3 | 100 |
|  |  |  | 22 | 49,6 | 100 |  |  | 5 | 22 | 3,4 | 100 |  |  |  | 22 | 43,2 | 100 |
|  |  |  | 23 | 32,1 | 100 |  |  |  | 23 | 23 | 100 |  |  |  | 23 | 46,4 | 100 |
|  |  |  | 24 | 50,2 | 100 | Saf-10-X | К |  | 1 | 16 | 100 |  |  |  | 24 | -4,3 | 100 |
|  |  |  | 25 | 57,4 | 100 |  |  |  | 2 | 10,9 | 100 |  |  |  | 25 | 10,4 | 100 |
|  |  |  | 26 | 2,7 | 100 |  |  |  | 3 | 2,8 | 100 |  |  |  | 26 | 6,7 | 100 |
|  |  |  | 27 | 43,4 | 100 |  |  |  | 4 | -37,2 | 100 |  |  |  | 27 | 56,5 | 100 |
|  |  |  | 28 | 51,7 | 100 |  |  | 1 | 5 | 43,8 | 100 |  |  |  | 28 | 61,4 | 100 |
|  |  | 3 | 29 | 53,2 | 100 |  |  |  | 6 | 0 | 100 |  |  |  | 29 | 37,3 | 100 |
|  |  |  | 30 | 34,1 | 100 |  |  |  | 7 | -2,5 | 100 |  |  | 3 | 30 | -53,6 | 100 |
|  |  |  | 31 | 52,5 | 100 |  |  |  | 8 | 22,6 | 100 |  |  |  | 31 | 42,9 | 100 |
|  |  |  | 32 | 50,5 | 100 |  |  |  | 9 | 14,9 | 100 |  |  |  | 32 | 46,4 | 100 |
|  |  |  | 33 | 55,9 | 100 |  |  | 2 | 10 | -2,7 | 100 |  |  |  | 33 | 20,7 | 100 |
|  |  |  | 34 | 48,9 | 100 |  |  |  | 11 | 35,7 | 100 |  |  |  | 34 | 3,3 | 100 |
|  |  |  | 35 | 47,8 | 100 |  |  |  | 12 | 3,8 | 100 |  |  |  | 35 | 55,9 | 100 |
|  |  |  | 36 | 48 | 100 |  |  |  | 13 | -26 | 100 |  |  |  | 36 | 61,7 | 100 |
|  |  |  | 37 | 51,8 | 100 |  |  |  | 14 | 17 | 100 |  |  |  | 37 | 44,3 | 100 |
|  |  |  | 38 | 52,5 | 100 |  |  | 3 | 15 | 5,5 | 100 |  |  |  | 38 | 30,3 | 100 |
|  |  |  | 39 | 51,5 | 100 |  |  |  | 16 | 39,2 | 100 |  |  |  | 39 | 24,1 | 100 |
|  |  | 4 | 40 | 18,1 | 100 |  |  |  | 17 | 19,2 | 100 |  |  | 4 | 40 | 19,3 | 100 |
|  |  |  | 41 | 39,1 | 100 |  |  |  | 18 | -6,4 | 100 |  |  |  | 41 | 49,1 | 100 |
|  |  |  | 42 | 39,1 | 100 |  |  |  | 19 | 1,5 | 100 |  |  |  | 42 | 6,3 | 100 |
|  |  |  | 43 | 46,1 | 100 |  |  | 4 | 20 | -39 | 100 |  |  |  | 43 | 32,5 | 100 |
|  |  |  | 44 | 50,3 | 100 |  |  |  | 21 | 15 | 100 |  |  |  | 44 | 53,5 | 100 |
|  |  |  | 45 | 48,2 | 100 |  |  |  | 22 | 34,2 | 100 |  |  |  | 45 | 14,6 | 100 |
|  |  |  | 46 | 48,4 | 100 |  |  |  | 23 | -12 | 100 |  |  |  | 46 | 49,3 | 100 |
|  |  |  | 47 | 31,6 | 100 |  |  | 5 | 24 | 3,2 | 100 |  |  |  | 47 | 50,8 | 100 |
|  |  |  | 48 | 41,8 | 100 | Saf-10-4 | К |  | 1 | 16,5 | 100 |  |  |  | 48 | -3 | 100 |
|  |  |  | 49 | -70,5 | 100 |  |  |  | 2 | 22,4 | 100 |  |  |  | 49 | 23,2 | 100 |
|  |  | 5 | 50 | 34,1 | 100 |  |  |  | 3 | 16 | 100 |  |  | 5 | 50 | 17 | 100 |
|  |  |  | 51 | 44,6 | 100 |  |  |  | 4 | 31,2 | 100 |  |  |  | 51 | -1 | 100 |
|  |  |  | 52 | 60,9 | 100 |  |  | 1 | 5 | 35,2 | 100 |  |  |  | 52 | 6,7 | 100 |
|  |  |  | 53 | 44,6 | 100 |  |  |  | 6 | 8,6 | 100 |  |  |  | 53 | 27,9 | 100 |
|  |  |  | 54 | 38,9 | 100 |  |  |  | 7 | 13,4 | 100 |  |  |  | 54 | 32,8 | 100 |
|  |  |  | 55 | 16 | 100 |  |  |  | 8 | 5,8 | 100 |  |  |  | 55 | 10 | 100 |
|  |  |  | 56 | 46,3 | 100 |  |  |  | 9 | 47,6 | 100 |  |  |  | 56 | 6,5 | 100 |
|  |  |  | 57 | 30,8 | 100 |  |  | 2 | 10 | 13,7 | 100 |  |  |  | 57 | 40,6 | 100 |
|  |  |  | 58 | 26,7 | 100 |  |  |  | 11 | 11,4 | 100 |  |  |  | 58 | 10,6 | 100 |
|  |  |  | 59 | 41,6 | 100 |  |  |  | 12 | 15,5 | 100 |  |  |  | 59 | 44,8 | 100 |
|  |  | 6 | 60 | -49,5 | 100 |  |  |  | 13 | 8,1 | 100 |  |  | 6 | 60 | -1 | 100 |
|  |  |  | 61 | 30,7 | 100 |  |  |  | 14 | 32,7 | 100 |  |  |  | 61 | -2 | 100 |
|  |  |  | 62 | 30,4 | 100 |  |  | 3 | 15 | 7 | 100 |  |  |  | 62 | 36,4 | 100 |
|  |  |  | 63 | 51 | 100 |  |  |  | 16 | 15 | 100 |  |  |  | 63 | 34,8 | 100 |
|  |  |  | 64 | 48,4 | 100 |  |  |  | 17 | 36,6 | 100 |  |  |  | 64 | 31,2 | 100 |
|  |  |  | 65 | 30,6 | 100 |  |  |  | 18 | 6,2 | 100 |  |  |  | 65 | 44,8 | 100 |
|  |  |  | 66 | 33,7 | 100 |  |  |  | 19 | 25,9 | 100 |  |  |  | 66 | 21,8 | 100 |
|  |  |  | 67 | 45,1 | 100 |  |  | 4 | 20 | 19,7 | 100 |  |  |  | 67 | 16,3 | 100 |
|  |  |  | 68 | -45,3 | 100 |  |  |  | 21 | 16 | 100 |  |  |  | 68 | 39,6 | 100 |
|  |  |  | 69 | -14 | 100 |  |  |  | 22 | 6,4 | 100 |  |  |  | 69 | 17 | 100 |
|  |  | 7 | 70 | 32,3 | 100 |  |  |  | 23 | 7,2 | 100 |  |  | 7 | 70 | 40,5 | 100 |
|  |  |  | 71 | 30,01 | 100 |  |  |  | 24 | 38,4 | 100 |  |  |  | 71 | 32,3 | 100 |
|  |  |  | 72 | 30,7 | 100 |  |  | 5 | 25 | 16,4 | 100 |  |  |  | 72 | 55,2 | 100 |
|  |  |  | 73 | 59,7 | 100 |  |  |  | 26 | 10,3 | 100 |  |  |  | 73 | 31,5 | 100 |
|  |  |  | 74 | 35,4 | 100 |  |  |  | 27 | 10,5 | 100 |  |  |  | 74 | 55,5 | 100 |
|  |  |  | 75 | 54,8 | 100 |  |  |  | 28 | 11,8 | 100 |  |  |  | 75 | 40,3 | 100 |
|  |  |  | 76 | 22,1 | 100 |  |  |  | 29 | 2,2 | 100 |  |  |  | 76 | 25,4 | 100 |
|  |  |  | 77 | 16,5 | 100 |  |  | 6 | 30 | 21,1 | 100 |  |  |  | 77 | 19,9 | 100 |
|  |  |  | 78 | 49,2 | 100 |  |  |  | 31 | 13,8 | 100 |  |  |  | 78 | 26,9 | 100 |
|  |  | 5,2 | 79 | -75,8 | 100 |  |  |  | 32 | 7,2 | 100 |  |  |  | 79 | 10 | 100 |
|  |  | 8 | 80 | -50,6 | 100 |  |  |  | 33 | 6,8 | 100 |  |  | 8 | 80 | 24,3 | 100 |
|  |  |  | 81 | 12 | 100 |  |  |  | 34 | 8,4 | 100 |  |  |  | 81 | -9,7 | 100 |
|  |  |  | 82 | 11,9 | 100 |  |  | 7 | 35 | 24,7 | 100 |  |  |  | 82 | -2,6 | 100 |
|  |  |  | 83 | 50,4 | 100 |  |  |  | 36 | 7,2 | 100 |  |  |  | 83 | 17,3 | 100 |
|  |  |  | 84 | 48,2 | 100 |  |  |  | 37 | 14,5 | 100 |  |  |  | 84 | 17,4 | 100 |
|  |  |  | 85 | 39,3 | 100 |  |  |  | 38 | 6,5 | 100 |  |  |  | 85 | 4,9 | 100 |
|  |  |  | 86 | 42,8 | 100 |  |  |  | 39 | 38,2 | 100 |  |  |  | 86 | 39,7 | 100 |
|  |  |  | 87 | 37,9 | 100 |  |  | 8 | 40 | 29,3 | 100 |  |  |  | 87 | 10,4 | 100 |
|  |  |  | 88 | 23,2 | 100 |  |  |  | 41 | 5,8 | 100 |  |  |  | 88 | 41,1 | 100 |
|  |  |  | 89 | 42,9 | 100 |  |  |  | 42 | 11,8 | 100 |  |  |  | 89 | 49,5 | 100 |
|  |  |  | 90 | -48,6 | 100 |  |  |  | 43 | 7,1 | 100 |  |  | 9 | 90 | 28,6 | 100 |
|  |  | 9 | 91 | -57,3 | 100 |  |  |  | 44 | 33,2 | 100 |  |  |  | 91 | 33,7 | 100 |
|  |  |  | 92 | -10,2 | 100 |  |  | 9 | 45 | 19,8 | 100 |  |  |  | 92 | 2,1 | 100 |
|  |  |  | 93 | -8,5 | 100 |  |  |  | 46 | 15,8 | 100 |  |  |  | 93 | -8,3 | 100 |
|  |  |  | 94 | 42,8 | 100 |  |  |  | 47 | 6,2 | 100 |  |  |  | 94 | 49,4 | 100 |
|  |  |  | 95 | 44,8 | 100 |  |  |  | 48 | 24,2 | 100 |  |  |  | 95 | 55,4 | 100 |
|  |  |  | 96 | 44,6 | 100 |  |  |  | 49 | 22,8 | 100 |  |  |  | 96 | 9,6 | 100 |
|  |  |  | 97 | 45 | 100 |  |  | 10 | 50 | 16,8 | 100 |  |  |  | 97 | 232 | 100 |
|  |  |  | 98 | 6,1 | 100 | Saf-10-24 | К |  | 1 | 23,8 | 100 |  |  |  | 98 | 37,5 | 100 |
|  |  |  | 99 | 37,1 | 100 |  |  |  | 2 | 14,3 | 100 |  |  |  | 99 | 26,3 | 100 |
|  |  | 10 | 100 | -22,3 | 100 |  |  |  | 3 | 1 | 100 |  |  | 10 | 100 | 11,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 38,5 | 100 | Saf-10-31a | К |  | 1 | 3,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 3,5 | 100 |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3,1 | 100 |  |  |  | 3 | 26,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 43,9 | 100 |  |  |  | 4 | 15,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 25,8 | 100 |  |  |  | 5 | 41,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 34,9 | 100 |  |  |  | 6 | 2,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 17,8 | 100 |  |  |  | 7 | 1,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 22,5 | 100 |  |  |  | 8 | 13,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1,4 | 100 |  |  |  | 9 | -54,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1,7 | 100 |  |  | 1 | 10 | 25,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | -3,6 | 100 |  |  |  | 11 | 40 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 15 | 3,7 | 100 |  |  |  | 12 | 1,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 37,1 | 100 |  |  |  | 13 | 2,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 44 | 100 |  |  |  | 14 | 7,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 6,5 | 100 |  |  |  | 15 | -21,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | -38 | 100 |  |  |  | 16 | 14,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 20 | 1,8 | 100 |  |  |  | 17 | 2,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Saf-10-13 | П-Г |  | 1 | 36,6 | 100 |  |  |  | 18 | 2,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 37,7 | 100 |  |  |  | 19 | -8,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 46,9 | 100 |  |  | 2 | 20 | 61,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4,3 | 100 |  |  |  | 21 | 34,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 49,8 | 100 |  |  |  | 22 | 2,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 17,3 | 100 |  |  |  | 23 | 2,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 45,4 | 100 |  |  |  | 24 | -35,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 39,4 | 100 |  |  |  | 25 | -2,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 51,8 | 100 |  |  |  | 26 | 19,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 50,8 | 100 |  |  |  | 27 | 1,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 24,4 | 100 |  |  |  | 28 | -65,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 18,4 | 100 |  |  |  | 29 | 1,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 50,9 | 100 |  |  | 3 | 30 | 50 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 39,4 | 100 |  |  |  | 31 | 3,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 15 | 60,9 | 100 |  |  |  | 32 | 3,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 40,6 | 100 |  |  |  | 33 | -63,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 3,6 | 100 |  |  |  | 34 | 1,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 46,3 | 100 |  |  |  | 35 | 1,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 1,2 | 100 |  |  |  | 36 | 50,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 20 | 49,1 | 100 |  |  |  | 37 | 6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 42,3 | 100 |  |  |  | 38 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 46,3 | 100 |  |  |  | 39 | 3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 40,4 | 100 |  |  | 4 | 40 | 3,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 54 | 100 |  |  |  | 41 | -12,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 53,6 | 100 |  |  |  | 42 | 39,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 53,2 | 100 |  |  |  | 43 | 31,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 25,2 | 100 |  |  |  | 44 | 1,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 23,1 | 100 |  |  |  | 45 | 16,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 21,7 | 100 |  |  |  | 46 | 3,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 30 | 60,7 | 100 |  |  |  | 47 | -3,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 46,5 | 100 |  |  |  | 48 | -38,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 44 | 100 |  |  |  | 49 | 50,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 55,6 | 100 |  |  | 5 | 50 | -12,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 38,2 | 100 |  |  |  | 51 | 1,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 35 | 52,3 | 100 |  |  |  | 52 | -47,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 45,4 | 100 |  |  |  | 53 | 4,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 32,8 | 100 |  |  |  | 54 | 50,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 34,3 | 100 |  |  |  | 55 | 65,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 41,3 | 100 |  |  |  | 56 | 38,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 59,8 | 100 |  |  |  | 57 | 55,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 52,4 | 100 |  |  |  | 58 | 31,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 35,6 | 100 |  |  |  | 59 | 37,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | -15,1 | 100 |  |  | 6 | 60 | 46,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 37,7 | 100 |  |  |  | 61 | 43,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 45 | 27,8 | 100 |  |  |  | 62 | 65,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 21,6 | 100 |  |  |  | 63 | 69 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 54,7 | 100 |  |  |  | 64 | 50,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 50,8 | 100 |  |  |  | 65 | 47,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 46,1 | 100 |  |  |  | 66 | 54,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 50 | 30,8 | 100 |  |  |  | 67 | 22,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | -5 | 100 |  |  |  | 68 | 26,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 14,7 | 100 |  |  |  | 69 | 48,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 29,3 | 100 |  |  | 7 | 70 | 46,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | -12 | 100 |  |  |  | 71 | 45,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 60,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 59,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | -38,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 56 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 46,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 49,8 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 59,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 54,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 80 | 62,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 | 57,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 34,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 38,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 34,2 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 60,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 47,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 39,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 45,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 41,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 29,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 91 | 59,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 15,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 54,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 | 61,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 57,6 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 63,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 43 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 36,7 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 99 | 58,8 | 100 |

Приложение 5. Результаты РФА образцов руд Озерного месторождения содержание элементов-примесей в ppm (Аналитик Гладков А.Г. экспозиция 30 сек.., Soil mode).

| Номер аншлифа, минеральная ассоциация |  | Pb | As | Sb | Mo | Sn | Ba | Se | Co | Au | Zr | Mn | Ti | Sr | Rb | Cd | Bi | Nb | Ta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8001-176.0 py+chp | 380 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001-233.0 py+chp | 486 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 3967 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 8001-252.0 py+chp | 799 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 4817 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8001-267 py+chp | 326 | 141145 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 8001-343.0 chp+sph+py | 267 | 372 | 0 | 0 | 318 | 0 | 288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 8002-165 py+chp+sph | 777 | 62200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| 8002-189 py+chp | 761 | 7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002-199 py+chp | 450 | 12062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002-237.5 py+chp | 957 | 10699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 4336 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8002-261.0 py+chp | 294 | 9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 53 | 0 | 0 |
| 8002-305.0 py+chp | 45 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1094 | 0 | 71 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8003-283.2 py+chp | 98 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 8004-207.4 | 270 | 2080 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 449 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 8005-160 py+chp+sph | 5707 | 6873 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8005-202.0 py+chp | 452 | 10487 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 8005-210.5 py+chp+sph | 427 | 14343 | 646 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 8005-230.0 py+chp | 378 | 57952 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571 | 347 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | 0 |
| 8005-243.5 py+chp | 285 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 8005-265.0 py+chp+sph | 466 | 198637 | 365 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 32 | 0 |
| 8005-342 py+chp+sph | 56 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2936 | 0 | 71 | 0 | 7760 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8005-545.5 py+chp+sph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 931 | 0 | 136 | 0 | 5712 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8006-196.0 py+chp+sph | 381 | 16969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 |  | 0 |
| 8006-232.4 po+py+chp | 447 | 162119 | 390 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 33 | 0 |
| 8006-242.5 py+po+sph+chp | 267 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| 8006-327.0 py+chp | 210 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 4035 | 0 | 40 | 0 | 0 | 61 | 49 | 0 |  | 24 | 0 |
| 8006-372.0 po+chp+py | 285 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 3506 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 8007-135.0 py+chp+sph | 174 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 181 | 51 | 0 | 0 |
| 8007-155 po+py+chp | 123 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3626 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1129 |  | 0 | 0 |
| 8007-213.8 py+chp | 378 | 66570 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 8007-224.0 chp+py | 228 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2920 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8007-281 py+chp | 301 | 3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 8007-340.6 chp+sph+py | 555 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| 8007-352.3 py+chp+sph | 209 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 8007-356 chp+py | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 200 | 960 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8007-356.2 chp+py+sph | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2794 | 0 | 59 | 0 | 7137 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 8007-356.2 chp+py+sph | 694 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8008-195.0 py+chp+sph | 226 | 18790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 143 | 0 | 25696 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 8008-201.0 py+chp | 442 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2836 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 8008-205 py+chp | 631 | 18307 | 493 | 0 | 427 | 0 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 543 |
| 8008-221.0 py+chp | 1177 | 7818 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 8008-235.0 py+chp+sph | 257 | 5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 1857 | 0 | 0 | 8647 | 0 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8008-245.0 py+chp+sph | 318 | 9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 2736 | 0 | 0 | 9596 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8009-200.0 py+chp | 442 | 15677 | 602 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 187 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8009-200.0a py+chp | 672 | 13976 | 918 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2790 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8009-200.0б py+chp | 329 | 3351 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8009-209.0 py+chp | 1635 | 7310 | 370 | 0 | 455 | 0 | 268 | 4161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 8009-210 chp+py | 1261 | 4199 | 0 | 0 |  | 0 | 103 | 1663 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 8009-222.0 py+chp | 908 | 20616 | 0 | 0 | 271 | 0 | 431 | 3196 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 8010-159.0 py+chp | 307 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2591 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 8010-176.0 py+chp+sph | 2184 | 21182 | 350 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3897 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 |
| 8010-186.5 py+chp+po | 118 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 17 | 21 | 0 |
| 8010-215.0 py+chp | 172 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 80114-178.3 py+chp | 633 | 6019 | 470 | 0 | 557 | 0 | 134 | 3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-128.0 py+chp+sph | 22 | 68 | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 | 485 | 0 | 37 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 8012-173.0a py+sph+chp | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 259 | 0 | 0 |
| 8012-173.0a py+sph+chp | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 8012-173.0a py+sph+chp | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 288 | 0 | 0 |
| 8012-174.7a py+chp | 558 | 3095 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-174.7б py+chp | 900 | 8423 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-176.0 py+chp+sph | 854 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3611 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-189.0 chp+py+sph | 454 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 8012-200.0 py+chp | 1953 | 13197 | 2957 | 0 | 329 | 0 | 0 | 4125 | 142 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-203.0 chp+py | 478 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 8012-210.0 py+chp | 423 | 4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 8012-215 py+chp | 484 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 8012-224.7 py+chp | 396 | 21049 | 325 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-225 py+chp | 843 | 6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-228.0 py+chp | 1324 | 39439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 3860 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-235.0 py+chp | 592 | 4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 3843 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-236.0 chp+py | 489 | 16193 | 0 | 0 | 379 | 0 | 455 | 3791 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-244.0 py+chp | 545 | 13617 | 270 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-252.0 py+chp | 694 | 162320 | 401 | 0 | 0 | 0 | 435 | 4997 | 1184 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 8012-259.0 py+chp | 1068 | 22141 | 0 | 0 | 311 | 0 | 270 | 3033 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8012-274.0 py+chp | 401 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 8012-281.2 py+chp | 210 | 2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 8012-288.0 chp+py | 239 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 8012-295.0 chp+sph+py | 275 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 8012-376.0 py+chp+sph | 592 | 421 | 0 | 56 | 363 | 0 | 83 | 3692 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 28 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-172.2 py+chp | 92 | 51 | 196 | 0 | 0 | 725 | 37 | 0 | 0 | 65 | 188 | 1423 | 99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-192.3 py+chp | 1781 | 15106 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-197.0 py+chp | 1574 | 6093 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | 0 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-207.1 chp+py | 2740 | 16036 | 1434 | 0 | 350 | 0 | 217 | 3168 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-214.0 chp+py | 486 | 6446 | 0 | 0 | 600 | 0 | 287 | 1995 | 0 | 19 | 0 | 0 | 31 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-221.7 chp+py | 451 | 7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 3228 | 0 | 0 | 2453 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-223.5 py+chp | 532 | 8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2821 | 0 | 20 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-236.0 py+chp | 509 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-237.0 py+chp | 539 | 5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-242.3 py+chp | 517 | 3994 | 294 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-248.8 py+chp | 313 | 11957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-263.0 py+chp | 173 | 20024 | 712 | 0 | 0 | 0 | 483 | 3218 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-266.0 py+chp | 224 | 9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| 8013-270.0 py+chp | 54 | 15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1758 | 0 | 40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 8013-278.5 py+chp | 722 | 9147 | 436 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8013-377.3 chp | 235 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 4714 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 8014-180 py+chp | 1046 | 5068 | 380 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2465 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014-183.0 py+chp | 1959 | 4177 | 682 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3310 | 0 | 21 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014-185.6 py+chp | 1916 | 13716 | 408 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014-193.4 py+chp+sph | 1699 | 11313 | 1112 | 0 | 309 | 0 | 823 | 2351 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014-197.8 py+chp | 933 | 5091 | 436 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2546 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014-216.4 py+chp | 450 | 536 | 257 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2509 | 0 | 25 | 2142 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 8015-322.5 py+chp | 329 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 8015-367.0 chp+sph+py | 174 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 4744 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 8015-373.0 py+chp | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8015-381.6 py+chp+sph | 100 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 3460 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8015-381.6 py+chp+sph | 134 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 3200 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 8017-188.5py+chp | 22 | 151 | 0 | 0 | 0 | 570 |  | 380 | 0 | 108 | 455 | 2623 | 135 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 |

Приложение 6. Результаты РФА образцов руд Сафьяновского месторождения содержание элементов-примесей в ppm 
(Аналитик Гладков А.Г, экспозиция 30 сек.., Soil mode).

| Номер шлифа минеральная ассоциация | Ni | Pb | As | Sb | Mo | Ba | Se | Co | Ag | Au | Zr | Mn | Sr | Rb | Cd | Bi | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| saf-10-11b py+chp | 0 | 501 | 1643 | 0 | 0 | 5776 | 0 | 2248 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 | 0 | 116 | 0 | 0 |
| saf-10-13Dc py+chp | 0 | 2129 | 1750 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 26 | 0 | 41 | 22 | 222 | 40 | 25 |
| saf-10-1a py+chp | 0 | 3619 | 449 | 172 | 31 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 20 | 215 | 0 | 0 |
| saf-10-1b py+chp | 0 | 3810 | 506 | 0 | 44 | 1060 | 0 | 848 | 0 | 0 | 53 | 0 | 41 | 22 | 155 | 0 | 0 |
| saf-10-1c py+chp | 0 | 1010 | 1046 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| saf-10-1d py+chp | 0 | 1223 | 1387 | 0 | 30 | 5079 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 38 | 0 | 117 | 0 | 138 | 0 | 0 |
| saf-10-20c py+chp | 0 | 2457 | 837 | 0 | 35 | 5341 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 45 | 0 | 110 | 16 | 145 | 0 | 0 |
| saf-10-21c py+chp | 0 | 181 | 293 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 416 | 0 | 0 | 65 | 647 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| saf-10-24a py+chp | 0 | 4691 | 548 | 245 | 55 | 2714 | 0 | 1271 | 95 | 46 | 55 | 0 | 76 | 30 | 281 | 0 | 0 |
| saf-10-2Da py+chp | 0 | 1079 | 3380 | 507 | 94 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| saf-10-3 py+chp | 0 | 4024 | 1104 | 214 | 44 | 0 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 178 | 0 | 0 |
| saf-10-31aa py+chp | 0 | 1490 | 1201 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 | 16 | 181 | 0 | 0 |
| saf-10-3b chp | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 4643 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 45 | 28 |
| saf-10-3b py+chp | 0 | 1751 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 371 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 |
| saf-10-4a py+chp | 0 | 312 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| saf-10-4a py+chp | 0 | 290 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 67 | 383 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| saf-10-7d py+chp | 69 | 517 | 0 | 0 | 17 | 558 | 0 | 197 | 0 | 0 | 47 | 282 | 20 | 30 | 0 | 0 | 11 |
| saf-10-7f py+chp | 0 | 158 | 265 | 0 | 0 | 5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| saf-10-7g py+chp | 0 | 1670 | 1025 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1227 | 88 | 0 | 46 | 0 | 38 | 25 | 107 | 0 | 0 |
| saf-10-Xb py+chp | 0 | 2998 | 403 | 0 | 49 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 769 | 47 | 27 | 175 | 0 | 0 |
| saf-10-Xc py+chp | 0 | 230 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 85 | 607 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 7. Распределение элементов-примесей в образцах придонно-гидротермальной рудной фации Сафьяновского месторождения.

Приложение 8. Распределение значений термоЭДС для минералов придонно-гидротермальной рудной фации Сафьяновского месторождения, мВ/0С.

8.1

8.2

8.3

Приложение 9. Распределение элементов-примесей в образцах кластогенной рудной фации Сафьяновского месторождения.

Приложение 10 .Распределение значений термоЭДС для минералов кластогенной рудной фации Сафьяновского месторождения, мВ/0С.

10.1

10.2

10.3

Приложение 11. Распределение элементов-примесей в образцах придонной гидротермальной рудной фации Озерного месторождения.

Приложение 12. Распределение значений термоЭДС для минералов придонной-гидротермальной рудной фации Озерного месторождения, мВ/0С.

Приложение 13. Распределение элементов-примесей в образцах донной гидротермальной рудной фации Озерного месторождения.

Приложение 14 Распределение значений термоЭДС для минералов донной-гидротермальной рудной фации Озерного месторождения.

18.1

14.2

14.3

Приложение 15. Распределение элементов-примесей в образцах кластогенной рудной фации Озерного месторождения.

Приложение 16. Распределение значений термоЭДС для минералов кластогенной рудной фации Озерного месторождения.

16.1

16.2

16.3

Приложение 17. Распределение элементов-примесей в образцах фации гидротермально-преобразованных руд Озерного месторождения.

Приложение 18. Распределение значений термоЭДС для минералов фации гидротермально-преобразованных руд Озерного месторождения.

18.1

18.2

18.3

18.4