Ч. К. Ойдуп1, Ф. П. Леснов2

1 – Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов 
СО РАН, г. Кызыл

oydup_ch@mail.ru

2 – Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск

Петрология ультрамафит-мафитового комплекса Юго-Западной Тувы

Авторами выполнены геолого-петрографические, минералого-геохимические и геохронологические исследования проявлений ультрамафит-мафитового магматизма Юго-Западной Тувы на примере двух относительно небольших массивов – Бирдагского и Хаялыгского. Эти массивы прорывают толщу орто- и парасланцев среднепротерозойского возраста, которыми сложены многочисленные ксенолиты в амфиболовых габбро из Хаялыгского массива [Ойдуп и др., 2007].

В составе массивов преобладают мезо- и лейкократовые амфиболовые габброиды, подчиненную роль играют ультрамафиты, представленные серпентинизированными плагиогарцбургитами, плагиолерцолитами, верлитами, оливиновыми клинопироксенитами, горнблендитами и тяготеющими к ним меланократовыми оливиновыми габброноритами. Плагиогарцбургиты и плагиолерцолиты слагают залегающие среди амфиболовых габбро Бирдагского массива небольшие линзовидные тела, которые интерпретируются в качестве ксенолитов ранней протрузии ультрамафитовых реститов, а не как дифференциаты мафитового расплава. Линзы верлитов, оливиновых клинопироксенитов и меланократовых оливиновых габброноритов рассматриваются в качестве гибридных пород, сформировавшихся в результате взаимодействия мафитовых расплавов и их флюидов с ксеногенными телами ультрамафитовых реститов, одновременно подвергшимися полевошпатизации. В пределах массивов эти тела имеют отчетливое тектонически аллохтонное залегание.

В породах Бирдагского и Хаялыгского массивов выявлены значительные колебания содержаний главных компонентов. Все породы характеризуются нормальной щелочностью: (Na2O+K2O) < 4 мас. %. Габброиды Хаялыгского массива с рассеянной вкрапленностью титаномагнетита и ильменита отличаются более высокими содержаниями TiO2 по сравнению с габброидами Бирдагского массива. В габброидах Хаялыгского массива содержания P2O5 немного выше, чем в габброидах Бирдагского массива. Плагиоперидотиты, а также верлиты и оливиновые клинопироксениты Бирдагского массива характеризуются повышенными содержаниями Cr, Ni и Со при пониженных содержаниях V, Cu, Zn, Zr, Sr и Ba. Породы обоих массивов характеризуются высокими значениями параметра Ba/Nb, а также низкими значениями параметров Sr/Rb, Sr/Ba и Nb/Th.

Содержания РЗЭ в габброидах обоих массивов варьируют в интервале 15–29 г/т (табл.). Хондрит-нормированные содержания средних и тяжелых РЗЭ ниже, а содержания легких элементов выше, чем в базальтах N-MORB. Спектры хондрит-нормированных содержаний РЗЭ имеют общий отрицательный наклон и осложнены слабыми отрицательными или положительными аномалиями Eu.

По распределению РЗЭ породы Бирдагского массива могут быть разделены на две группы. К первой из них отнесены оливиновый габбронорит, горнблендит, амфиболовые габбро, где наблюдается повышенный уровень накопления РЗЭ, а значение параметров колеблются в интервалах: (La/Yb)n = 1.35–2.9; (Gd/Yb)n = 0.9–1.3. Во вторую группу включены плагиолерцолиты и верлит с более низкими значениями (La/Yb = 1–2.4; Gd/Yb = 1–1.2). Плагиоперидотиты, верлиты и оливиновые клинопироксениты, входящие в состав ксеногенных тел среди амфиболовых габброидов, характеризуются повышенными концентрациями РЗЭ (особенно легких) по сравнению с ультрамафитовыми реститами офиолитовых ассоциаций. Это может быть объяснено инфильтрацией флюидов, обогащенных РЗЭ, при преобразовании ксеногенных пород под влиянием более поздних мафитовых расплавов.

В горнблендитах, слагающих небольшие ксенолиты в габброидах Хаялыгского массива, хондрит-нормированные содержания средних РЗЭ выше, чем содержания легких и тяжелых элементов: (La/Yb)n = 1.22; (Gd/Yb)n = 1.5. Габброиды обоих массивов отличаются более высокими концентрациями РЗЭ по сравнению с аналогичными породами из мафит-ультрамафитовых массивов Восточной и Центральной Тувы [Леснов, 2005б; Леснов, 2007]. В породах Бирдагского массива проявлены различные по интенсивности минимумы для Ta, Nb, Zr, Hf и Ti. Кроме того, им свойственны повышенные содержания Cs, Rb, Ba и Sr. Подобное распределение имеют редкие элементы и в породах вулканической серии офиолитового разреза Дурусугского участка на данной площади [Ойдуп и др., 2007]. Таким образом, линзовидные обособления ультрамафитов и пород переходного состава на Бирдагском массиве могут быть глубинными аналогами вышеуказанного офиолитового комплекса.

Суммарные содержания Os, Ir, Ru, Pt и Pd в исследованных породах из обоих массивов составили от 0.6 до 21 мг/т (см. табл.). Плагиолерцолиты и оливиновые клинопироксениты Бирдагского массива отличаются повышенными содержаниями ЭПГ по сравнению с габброидами. Почти во всех образцах Pd > Pt, а (Pt+Pd) > (Os+Ir+Ru). Во всех породах хондрит-нормированные содержания элементов группы Pt преобладают над элементами группы Ir. Породам Хаялыгского массива свойственны более низкие содержания Ir по сравнению таковыми Бирдагского массива.

Таблица

Содержание редкоземельных, редких элементов (г/т) и элементов 
платиновой группы (мг/т) в породах из Бирдагского и Хаялыгского массивов

| Элементы | Номера образцов пород |
| --- | --- |
|  | М-42 | М-42а | М-39 | М-40 | М-27 | М-41 | Мх-5 | Мх-37 | Мх-11 | Мх-12 | Мх-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| La | 1.73 | 1.47 | 0.72 | 3.92 | 4.20 | 5.48 | 8.19 | 5.31 | 8.14 | 3.92 | 4.48 |
| Ce | 3.92 | 3.40 | 1.98 | 10.3 | 9.02 | 11.2 | 25.6 | 12.8 | 18.6 | 8.49 | 10.6 |
| Pr | 0.61 | 0.53 | 0.34 | 1.62 | 1.28 | 1.63 | 4.64 | 1.95 | 2.62 | 1.22 | 1.66 |
| Nd | 2.49 | 2.23 | 2.09 | 8.29 | 5.69 | 7.17 | 24.4 | 10.0 | 12.2 | 5.72 | 7.67 |
| Sm | 0.57 | 0.58 | 0.66 | 2.14 | 1.49 | 1.69 | 7.80 | 2.87 | 2.96 | 1.62 | 2.00 |
| Eu | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 0.74 | 0.74 | 0.46 | 2.05 | 1.01 | 1.10 | 0.85 | 1.04 |
| Gd | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 2.22 | 1.59 | 1.92 | 8.80 | 3.38 | 2.91 | 1.95 | 2.44 |
| Tb | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.41 | 0.28 | 0.33 | 1.41 | 0.57 | 0.49 | 0.34 | 0.42 |
| Dy | 0.77 | 0.60 | 0.67 | 2.83 | 1.67 | 2.01 | 9.15 | 3.88 | 3.22 | 2.21 | 2.82 |
| Ho | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.58 | 0.33 | 0.42 | 1.93 | 0.83 | 0.66 | 0.51 | 0.60 |
| Er | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 1.91 | 1.00 | 1.34 | 5.12 | 2.31 | 1.90 | 1.45 | 1.71 |
| Tm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.76 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.26 |
| Yb | 0.51 | 0.43 | 0.34 | 2.00 | 1.08 | 1.34 | 4.62 | 2.23 | 1.82 | 1.45 | 1.71 |
| Lu | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.16 | 0.19 | 0.66 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| Сумма РЗЭ | 12.5 | 10.7 | 8.46 | 37.6 | 28.7 | 35.4 | 105 | 47.8 | 57.1 | 30.2 | 37.7 |
| (La/Yb)n | 2.29 | 2.31 | 1.43 | 1.32 | 2.62 | 2.76 | 1.20 | 1.61 | 3.02 | 1.82 | 1.77 |
| (Eu/Eu*)n | 1.34 | 0.94 | 0.87 | 1.03 | 1.46 | 0.79 | 0.75 | 0.99 | 1.13 | 1.46 | 1.44 |
| Rb | 4.57 | 3.82 | 1.32 | 58 | 27 | 5.93 | 6.27 | 37 | 71 | 34 | 75 |
| Sr | 62 | 67 | 35 | 67 | 323 | 201 | 99 | 312 | 379 | 324 | 438 |
| Y | 5.13 | 4.15 | 4.51 | 21 | 11.9 | 13.7 | 61 | 25 | 22 | 14.6 | 18.8 |
| Zr | 21 | 14.8 | 4.70 | 20 | 40 | 30 | 90 | 74 | 86 | 37 | 43 |
| Nb | 1.65 | 1.02 | 0.13 | 1.61 | 2.48 | 1.00 | 8.00 | 7.38 | 5.04 | 2.91 | 3.68 |
| Cs | 7.91 | 6.74 | 0.45 | 3.71 | 4.17 | 2.39 | 0.60 | 1.62 | 2.66 | 2.13 | 2.69 |
| Ba | 18.8 | 31 | 11.1 | 259 | 279 | 86 | 89 | 230 | 386 | 270 | 1219 |
| Hf | 0.50 | 0.33 | 0.16 | 0.65 | 0.89 | 0.82 | 2.95 | 1.94 | 2.02 | 1.00 | 1.25 |
| Ta | 0.19 | 0.28 | 0.05 | 0.091 | 0.18 | 0.18 | 0.46 | 0.45 | 0.36 | 0.19 | 0.37 |
| Th | 0.46 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.89 | 0.63 | 0.90 | 0.71 | 1.68 | 0.37 | 0.37 |
| U | 0.17 | 0.084 | 0.082 | 0.081 | 0.24 | 0.16 | 0.33 | 0.32 | 0.48 | 0.17 | 0.083 |
| Os | 0.08 | Н.о. | 0.62 | Н.о. | Н.о. | Н.о. | 0.03 | 0.43 | 0.17 | 0.51 | 0.07 |
| Ir | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
| Ru | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.12 | 0.47 | 0.09 | 0.91 | 1.78 | 0.55 | 0.58 |
| Pt | 5.28 | 3.33 | 19.0 | 0.93 | 0.09 | 0.60 | 0.10 | 0.91 | 3.77 | 1.12 | 0.34 |
| Pd | 4.96 | 5.34 | 0.70 | 0.80 | 0.36 | 1.04 | 0.32 | 1.54 | 4.43 | 2.68 | 0.98 |
| Сумма ЭПГ | 11.0 | 9.34 | 21.0 | 2.28 | 0.59 | 2.12 | 0.56 | 3.84 | 10.3 | 4.95 | 1.99 |
| Re | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.48 | 0.41 | 0.19 |
| Pd/Pt | 0.94 | 1.60 | 0.04 | 0.86 | 4.00 | 1.73 | 3.20 | 1.69 | 1.18 | 2.39 | 2.88 |
| Pd/Ir | 82.7 | 76.3 | 4.4 | 20.0 | 18.0 | 104 | 16.0 | 30.8 | 44.3 | 29.8 | 49.0 |
| Pt/Ir | 88.0 | 47.6 | 119 | 23.3 | 4.5 | 60.0 | 5.00 | 18.2 | 37.7 | 12.4 | 17.0 |
| Ru/Ir | 10.3 | 8.57 | 3.44 | 12.8 | 6.00 | 47.0 | 4.50 | 18.2 | 17.8 | 6.11 | 29.0 |
| Массив | Бирдагский | Хаялыгский |

Примечание. 2, 3 – плагиолерцолиты серпентинизированные; 4 – оливиновый клинопироксенит; 5 – горнблендит; 6 – амфиболовое габбро; 7 – габбронорит оливиновый меланократовый амфиболсодержащий; 8 – горнблендит крупнозернистый; 9 – габбро роговообманковое, меланократовое; 10 – амфиболовое габбро мезократовое, крупнозернистое; 
11 – амфиболовое габбро мезократовое; 12 – амфиболовое габбро с флогопитом. Н.о. – элемент не обнаружен. Анализы выполнены методом ICP-MS в Аналитическом центре ИГМ СО РАН (г. Новосибирск).

Возраст габброидов из Хаялыгского массива, который определен по циркону U-Pb методом, составляет 447.4(1.3 млн лет (поздний ордовик) [Ойдуп и др., 2006]. Определявшийся 40Ar/39Ar методом по роговой обманке из ксеноблока габбро этого же массива возраст составил (494.2±16.2 млн лет, поздний кембрий). Эти оценки возраста, по-видимому, соответствуют времени проявления внутриплитного мафитового магматизма в пределах Тувинского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Таким образом, различные по размеру ксеноблоки ультрамафитов и пород переходного состава, залегающие среди безоливиновых амфиболовых габбро в виде линзовидных тел, имеют отчетливое тектонически аллохтонное залегание. Габброиды массива обнаруживают интрузивные соотношения как с ультрамафитами и породами переходного состава, так и с вмещающими их породами джебашской свиты. Хондрит-нормированные содержания средних и тяжелых РЗЭ в габброидах обоих массивов уступают, а содержания легких элементов – превышают их содержания в базальтах N-MORB. Плагиоперидотиты, верлиты и оливиновые клинопироксениты, слагающие ксенолиты, также характеризуются несколько повышенными концентрациями РЗЭ по сравнению с ультрамафитовыми реститами из офиолитовых ассоциаций, что связано с преобразованиями ультрамафитовых реститов под влиянием мафитовых расплавов и их флюидов.

Формирование ультрамафитов и «пород переходного состава» Бирдагского, Хаялыгского массивов происходило в аккреционно-коллизионный период (494.2±16.2 млн лет, поздний кембрий) эволюции Центральной Азии, что заложило начальный этап внутриплитной активности территории. Более поздний этап внутриплитной магматической активизации привел к формированию автохтонных габброидов рассмотренных массивов (447.4 млн лет). Массивы сформировались в результате пространственного совмещения продуктов двух этапов внутриплитного магматизма в пределах Тувинского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Суммарные содержания Os, Ir, Ru, Pt и Pd в породах из обоих массивов составляют 0.6–21 мг/т, при этом более высокие их содержания свойственны плагиолерцолитам и оливиновым клинопироксенитам из Бирдагского массива.

Работа выполнена за счет средств бюджета ТувИКОПР СО РАН и при поддержке РФФИ (грант № 09-05-00091а).

Литература

Леснов Ф. П. Закономерности распределения редкоземельных элементов в цирконах 
(обзор). Петрология магматических и метаморфических комплексов. Т. 1. Томск: ТГУ, 2005. С. 105–111.

Леснов Ф. П. Редкоземельные элементы в ультрамафитовых и мафитовых породах и их минералах. Кн. 1. Главные типы пород. Породообразующие минералы. Новосибирск: ГЕО, 2007. 404 с.

Ойдуп Ч. К., Леснов Ф. П., Козаков И. К. и др. Первые данные по изотопному возрасту мафит-ультрамафитового комплекса Юго-Западной Тувы (U-Pb метод по цирконам) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Т. 2. Иркутск, 2006. С. 69–72.

Ойдуп Ч. К., Лебедев В. И., Ярмолюк В. В. и др. Строение и состав офиолитовых ассоциаций Монгунтайгинской зоны каледонид (Юго-Западная Тува) // Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии. Геоэкология природной среды и общества: научные труды ТувИКОПР СО РАН. Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2007. 
С. 102–105.