Поиски алмазов в Оренбургской области.

Научный руководитель А. В. Никифоров.

3 полевых сезона (2003–05 гг.) Орская ЮГП по согласованию с Комитетом природных ресурсов по Оренбургской области занималась исследованиями, связанными с ревизией геолого-геофизических данных, свидетельствующих о возможной алмазоносности древних толщ Оренбургского пересечения Центрально-Уральского поднятия. Работы проводились в части поднятия, представленного Уралтаусским антиклинорием. Автор участвовал в полевых и камеральных работах.

Предшественниками для проверки предположения о наличии месторождений метаморфогенного типа, аналогичных Кокчетавскому району Казахстана, проводилось специализированное опробование коренных пород и рыхлых отложений на алмазы. Были выявлены 11 точек с мелкими (0.01–0.02 мм) алмазами и минералами-спутниками (муассанит, хромпшинелид, циркон). В районе пос. Карагай-Покровка в аллювии руч. Зирекла в шлихе обнаружен обломок кристалла алмаза размером 0.2 мм. Алмаз не люминесцирует. Кристалл прозрачный, желтоватого цвета, предполагается, что он попал в современный аллювий из мезо-кайнозойских отложений. В это же время вблизи участка выявлены округлые положительные аномалии магнитного поля размером от 0.2 до 1 км интенсивностью от 100 до 150 нТл. Природа аномалий осталась невыясненной. Многие специалисты предполагали связь данных аномалий с трубками алмазоносных пород (кимберлитов и лампроитов).

Учитывая определенное сходство геологического строения данного района с алмазоносным районом Кокчетава (наличие полей эклогитов – Красномайское в Казахстане, Шубинское и Ташлинское в Оренбургской обл.), а также минералов-индикаторов высоких и сверхвысоких давлений (пироп-альмандин, муассанит, фенгит и др.), можно предполагать возможность проявления алмазоносной минерализации в Уралтаусском антиклинории на участках развития полей эклогитов или в непосредственной близости от них. Из современных аллювиальных отложений р. Губерли и пролювиально-аллювиальных отложения руч. Зирекла отобраны большеобъемные шлиховые пробы общим объемом 2.4 м3 (2003 г.) и 1.2 м3 (2005 г.). По данным минералогического анализа шлихов, отобранных в 2003 г. юными геологами, алмазов обнаружить не удалось, но установлены минералы-спутники – хромшпинелиды и хромдиопсид. Задача обнаружения алмазов в наших условиях очень сложна, и решить ее силами одной ЮГП очень трудно. Однако эти работы расширили знания юных геологов об алмазах, их происхождении, а также позволили самостоятельно освоить топографо-геодезические методы. Все научились работать с магнитометром ММП-203, радиометром, качественно отмывать шлихи. Юные геологи, владеющие работой на компьютере, освоили процесс интерпретации магнитных аномалий. Все полученные знания и навыки нам пригодятся в будущем.