В. С. Подкорытов, П. А. Красильников

Пермский государственный университет, г. Пермь

vital_work@land.ru

Google Earth – дистанционная основа геологических работ при металлогенических исследованиях

(научный руководитель А. В. Коноплев)

Бурное развитие цифровой картографии привело к необычайному росту объема доступной пространственной информации. Однако, до настоящего времени материалы дистанционного зондирования (МДЗ)( в цифровом и аналоговом виде использовались явно недостаточно, без определенной системы, в зависимости от представлений и квалификации исполнителей. Лишь в документе «Типовые условные обозначения для карт разного геологического содержания. Геологическая карта дочетвертичных образований» (1989) указано, что при составлении комплекта необходимо использовать материалы аэро- и космических съемок для дистанционной основы и приводятся знаки для отображения результатов дешифрирования. В то же время коллегией Роскомнедра от 19.12.95, предусматривается обязательное использование МДЗ как одного из видов исходных материалов, в комплексе с другими геологическими и геофизическими данными [1].

Одним из новых решений по созданию общемировой дистанционной основы, на наш взгляд, является Google Earth — система, использующая базу спутниковых фотографии Земли, карты местности и силу знаменитого поискового механизма Google. Космоснимки, представленные в этом программном продукте, отвечают требованиям к опережающей дистанционной основе утвержденных НРС МПР России Протоколом 47 от 24.07.2001 г.

Одним из основных преимуществ использования системы Google Earth как дистанционной основы является ее общедоступность для любого пользователя, постоянное обновление данных космоснимков, легкий и удобный интерфейс (доступ к необходимой информации простыми средствами, не требующими 
специализированной подготовки).

Чтобы воспользоваться этой системой, необходимо лишь обеспечить доступ к сети Интернет и установить бесплатную версию Google Earth. При запуске программы отображается панель управления моделью, с помощью которой можно «совершать путешествия» над планетой, приближаясь к поверхности или удаляясь от нее. По мере навигации с сервера Google Earth загружаются компоненты спутниковых снимков тех мест, над которыми «находится» пользователь.

С организационной стороны Google Earth – это базовые WEB-сервисы, обеспечивающие загрузку стандартного набора данных растровых, векторных и terrain моделей (абсолютных отметок). Набор данных постоянно обновляется, кроме этого стандартный набор данных включает GEC (Google Earth Communications). Это пользовательские данные, опубликованные на Google Earth – форуме.

Нами система Google Earth используется c 2005 г., в качестве элемента ГИС-технологий. В нашем отделе разработаны модули под ArcGIS для экспорта–импорта информации между ArcMap и Google Earth [2]. Разработанные модули можно найти по адресу http://xbbster/googlepages/com.

Данный проект выполнялся в рамках хоздоговорной работы «Проведение минералогических исследований по объекту «Поисково-съемочные работы на основные виды твердых полезных 
ископаемых»».

C помощью представленных данных было произведено:

– уточнение структурного каркаса картографируемой территории, в том числе выделение тектонических блоков, складчатых и кольцевых структур;

– уточнение контуров (геологических границ) геологических тел с учетом естественной генерализации.

На наш взгляд, Google Earth может служить прекрасным подспорьем в учебном процессе при изучении курсов региональной геологии, геотектоники, общей геологии, геоморфологии 
и других, формируя у студентов пространственное воображение и видение проблем в глобальном масштабе, так необходимых профессиональному геологу.

Нами при полевых работах Google Earth широко используется в качестве топоосновы для ориентирования на местности (качество существующих топографических карт не выдерживает никакой критики) и для полевого контроля точности привязки точек наблюдения. В полевой комплект входят: ноутбук с установленной программой Google Earth, сотовая связь для выхода в Интернет и GPS-приемник.

### Литература

- Требования к опережающей дистанционной основе утвержденных НРС МПР России Протоколом 47 от 24.07.2001 г.

- Hronusov V. CAG – computer-aid-georeferencing, or rapid sharing, restructuring and presentation of environmental data using remote-server georeferencing for the GE clients. Educational and scientific implications // American Geophysical Union 2006 Fall Meeting. San Francisco, CA. http://conferences.images.alaska.edu/agu2006/hronusov.htm

# Footnotes

( Под материалами дистанционного зондирования понимаются материалы фотографических, сканерных, радиолокационных съемок земной поверхности с воздушных и космических носителей.