Кокшина Л. В.1, Геймур В. С.2, Четверов А. В.2

1 – Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург; 2 – Клуб юных геологов г. Орска.

Опыт использования дистанционного зондирования Земли для выделения объектов экологической напряженности Восточного Оренбуржья.

Использованы данные дистанционного зондирования Земли (спутник ASTER, разрешение 20 м) для выделения экологически опасных объектов на территории промышленных центров (Орск, Новотроицк, Гай). Возможность наблюдения за различными объектами на земной поверхности основана на различии спектральных характеристик веществ. Результаты дистанционного зондирования часто изображаются в виде сложных цветовых изображений – RGB-композитов. Данные пересчитаны в минеральные индексы (программа СПбЦЭБ РАН), по которым построено композитное изображение, а также рассчитан нормированный вегетационный индекс для оценки распределения растительности. На RGB-композите четко выделились карьеры горно-добывающих предприятий, отвалы, отстойники, зона углеводородного подтопления, свалки и другие объекты, причем они различаются по спектральным характеристикам. Сделаны выводы о возможности классификации таких объектов и использования такой классификации для идентификации подобных объектов на других территориях, а также для предположений о видах 
загрязнения.