А. С. Монтин

#### Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. г.Москва

## Перспективы обнаружения малоглубинного колчеданно-полиметаллического оруденения среди терригенно-карбонатных отложений восточнее Сибайского 
и Бакр-Узякского рудных полей (Южный Урал)

(научный руководитель Н. Н. Шатагин)

Данные тезисы выдвинуты на основе анализа результатов геологосъемочных [2] и геохимических [1] работ, выполненных ФГУНПП «Аэрогеология», а также на основе анализов результатов прогнозно–поисковых работ 2003 г. [3], проведенных ЮВГРЭ ОАО «Башкиргеология», в которых принимал участие автор (рис.). Большая помощь в анализе материалов была оказана главным геологом ЮВГРЭ ОАО «Башкиргеология» Н. И. Татарко, научным руководителем Н. Н. Шатагиным, сотрудниками ФГУНПП «Аэрогеология» И. Е. Батрак, И. А. Федосеевым, Ф. Д. Левиным.

Рис. Схема расположения участков, перспективных на обнаружение малоглубинного колчеданно-полиметаллического оруденения.

1 – cреднедевонские вулканогенные комплексы; 
2 – нижнекаменноугольные вулканогенные комплексы; 
3 – ранне-среднекаменноугольные терригенно-карбонатные отложения; 4 – участки литогеохимического опробования по сети 500(50 м; 5 – участки литогеохимического опробования по сети 250(25 м и буровых работ; 6 – Западномагнитогорская структурно-формационная зона; 
7 – Восточномагнитогорская структурно-формационная зона; 8 – границы структурно-формационных зон; 9 – фациальные границы.

В результате составления геохимической основы Госгеолкарты-200, листа N-40-XXIX, восточнее Сибайского и Бакр-Узякского рудных полей, на территории, которая никогда не рассматривалась в качестве перспективной на обнаружение колчеданно-полиметаллического оруденения, выявлены комплексные контрастные геохимические аномалии меди, свинца, цинка, серебра.

Выявленные аномалии не могут быть техногенными, связанными с разработкой месторождений вышеназванных рудных полей и не могут быть вызваны влиянием расположенных восточнее каменноугольных вулканогенных комплексов, в виду с другой геохимической специализации последних. Это также было подтверждено и специалистами ИМГРЭ.

В результате проведения геохимической съемки масштаба 1:25 000 по вторичным ореолам рассеяния, выделенные ранее геохимические аномалии были подтверждены и детализированы. По ним подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р3: меди 1369305 т, цинка 3685648 т, свинца 414760 т.

При проведении заверочных буровых работ, в скважинах, пройденных до коренных пород, вскрыты в различной степени измененные терригенные и карбонатные отложения ранне-среднекаменноугольного возраста, а также базальты, которые могут принадлежать среднедовонскому контрастному колчеданоносному риолит-базальтовому комплексу.

Вышеописанные результаты заставили пересмотреть геологическое строение, металлогению и перспективы значительной по площади территории, расположенной восточнее известных Сибайского и Бакр-Узякского рудных полей.

На основе имеющихся данных геофизических, геохимических, геолого-съемочных и буровых работ, проведенных на изученной и на смежной с ней территориях, составлена модель геологического строения перспективной площади, объясняющая возможность присутствия малоглубинных, образующих геохимические аномалии, колчеданно-полиметаллических объектов в тектонических клиньях, образованных серией надвигов субмеридионального простирания, плоскости сместителей которых расположены под разными углами с падением на запад.

Литература

1. Батрак И. Е., Федосеев И. А. и др. Отчет по теме: «Геохимическое обеспечение Госгеолкарты-200 (новая серия), листы N-40-XXIX, XXXV». М.: ВГФ, 2003.

2. Батрак И. Е. и др. Отчет о геологическом доизучении площадей масштаба 1:200 000 и подготовке к изданию Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 (Южно-Уральская серия) листов N-40-XXIX (Сибай), XXXV (Баймак). М.: ВГФ, 2003.

3. Татарко Н. И., Светличный С. И. и др. Проект на поиски малоглубинных медноколчеданных объектов в центральной части Сибайского рудного района на 2002–2004 гг. Сибай: ЮВГРЭ ОАО «Башкиргеология», 2002.