# Елманов А. А.

# Московский государственный университет, 
г. Москва.

# Петрофизические свойства пород Николаевского месторождения золота (Южный Урал).

# Научные руководители: Викентьев И. В., Бурмистров А. А.

Исследованы петрофизические свойства пород Николаевского месторождения в Учалинском районе. Золотое жильное оруденение локализовано в кремнистых сланцах, пронизанных кварцевыми прожилками. Установлено, что породы слабо пористые. Наибольшие значения эффективной пористости тяготеют к рудной и близлежащим к ней зонам (1.3–1.9 %). Далее от рудной зоны эффективная пористость от 0.4 до 1.2 %. Условно-мгновенное насыщение варьирует от 0 до 0.48 %. Плотность колеблется в пределах 2.95–2.60 г/см3. В основном характерны периоды полунасыщения от 2.6 до 70 мин, но встречаются от 137 до 216 мин. Наибольшие скорости продольных и поперечных волн (км/с) проявлены в мелкообломочных туффитах (Vp=5.84, Vs=2.99), а наименьшие скорости – в андезибазальтах (Vp=3.11, Vs=1.84). По степени пластичности (коэффициент Пуассона) образцы пород имеют значения от 0.03 до 0.33. Величины модуля Юнга варьируют от 8.2 до 2.3.104 МПа). Ультразвуковым структурным анализом было установлено, что анизотропия упруго-прочностных свойств пород не высокая (20–40 %). Узор полученных круговых диаграмм является сложным (порой незакономерным), со случайными положениями максимальных и минимальных 
скоростей ультразвуковых волн.