Г. С. Гусев1, В. А. Килипко1, Н. В. Межеловский2, А. Ф. Морозов3

1 – Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии 
редких элементов, г. Москва; 2 – Межрегиональный центр 
по геологической картографии, г. Москва; 3 – Министерство природных ресурсов РФ, г. Москва

## Методика прогнозно-металлогенического районирования

Прогнозно-металлогенические карты, сопровождающиеся прогнозно-металлогеническими разрезами и гипертекстовым описанием металлогенических и рудных объектов, представляют собой достаточную основу для постановки прикладных региональных прогнозно-поисковых работ, синтеза закономерностей формирования и локализации месторождений полезных ископаемых. Подготовка перечисленных материалов осуществляется с позиций металлогенического анализа объектов всего масштабного ряда. Таксоны обзорного масштаба – металлогенические пояса и области покровно-складчатых сооружений и современных островных дуг, мегапровинции и провинции платформ, современных пассивных окраин и океанов; мелкого масштаба – покровно-складчатые металлогенические мегазоны и зоны, платформенные субпровинции и бассейны; среднего масштаба – соответственно рудные 
районы и суббассейны. Крупный масштаб – рудные узлы и поля. Детальный масштаб – месторождения, участки тела и залежи (табл. 1).

Как это было определено основоположниками отечественной металлогении [1 и др.], фундаментальной основой металлогенического анализа является генетическая взаимосвязь геологических и рудообразующих процессов. Современная модификация металлогенического анализа базируется на теоретических положениях плюм-плитотектонической концепции формирования земной коры. Этот анализ представляет собой изучение в пространстве и во времени парагенетических связей рудных формаций с геологическими формациями, структурными, метаморфическими, метасоматическими и гипергенными преобразованиями в геодинамических обстановках всех стадий рудообразования. В собственно рудном

Таблица 1

Иерархия металлогенических таксонов полного масштабного ряда

(по [4, 8] с изменениями)

| Класс | Ранг и название таксона | Площадь, км 2 | Масштаб | Название масштаба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глобальный – пояс и мегапровинция | n(106-7 | 1:10 000 000 и мельче | Обзорный |
| 2 | Трансрегиональный – область и провинция | n(105-6 | 1:5 000 000 | Обзорный |
| 3 | Региональный – мегазона и субпровинция | n(105 | 1:2 500 000 | Обзорный |
| 4 | Территориальный – зона и бассейн | n(104 | 1:1000 000 | Мелкий |
| 5 | Локальный – район и суббассейн | n(102 -3 | 1:200 000 | Средний |
| 6 | Малый 1-го порядка – рудный узел | n(102 | 1:50 000 | Крупный |
| 7 | Малый 2-го порядка – рудное поле | n(101 | 1:25 000 | Крупный |
| 8 | Малый 3-го порядка – месторождение | n(100 | 1:10 000 | Детальный |
| 9 | Малый 4-го порядка – участок | n(10-1 | 1:5000 | Детальный |
| 10 | Малый 5-го порядка – тело и залежь | n(10-2-3 | 1:1000 | Детальный |

отношении по результатам металлогенического анализа устанавливаются: 1) источники полезных компонентов, пути их миграции, условия и механизмы концентрации; 2) условия локализации и сохранения месторождений [2, 4, 5].

Основное содержание приемов современного металлогенического анализа на геодинамической основе опубликовано в специальной серии методических руководств. В аспекте металлогенического районирования и ресурсной оценки территорий в полной мере они реализованы на карте «Схема металлогенического районирования России» [6]. Генетические связи рудообразующих процессов с тектоническими структурами и геодинамическими процессами отражены на ней путем обособления металлогенических объектов в границах тектонических единиц и в рудно-формационных подразделениях, классифицированных не только по составам, но и геодинамическим обстановкам их формирования. Другая принципиальная особенность этой карты состоит в интегральной рудно-формационной и ресурсной характеристике всего разреза и всей площади каждого конкретного таксона.

Таблица 2

Количество месторождений различной размерности для определения геологической ресурсности металлогенических объектов

| Металлогенические объекты | Месторождения |
| --- | --- |
|  | Уникальные | Крупные | Средние | Малые |
| Название и площадь, км2 | Категория ресурсности | Количество в металлогеническом объекте (в скобках необязательное) |
| Пояс, мегапровинция n(107 | a – высоко- ресурсная | >1 | >10 |
|  | b – умеренно- ресурсная | – | 3–4 |
| Область, провинция n(105-6 | a – высоко- ресурсная | (1) | ≥6 |
|  | b – умеренно- ресурсная | – | 1–2 | >10 |
| Мегазона, субпровинция n(105 | a – высоко- ресурсная | (1) | 4–5 | 5–10 |
|  | b – умеренно- ресурсная | – | – | 2–4 |
| Зона, бассейн n(104 | a – высоко- ресурсная | (1) | 2–3 | 5–9 | 5–10 |
|  | b – умеренно- ресурсная | – | – | 1 | 5–9 |
| Рудный район, суббассейн n(103 | a – высоко- ресурсный | (1) | 1 | 5–6 | ≥ 5–10 |
|  | b – умеренно- ресурсный | – | – | (1) | 4–5 |
| Рудный узел, ареал n(102 | a – высоко- ресурсный | (1) | 1 | 3–4 | >5–10 |
|  |  |  | - | 10–20 |  |
|  | b – умеренно- ресурсный | – | – | – | 2–3 |
| Рудное поле n(101 | a – высоко- ресурсное | – | 1 | 1–2 | >1 |
|  | b – умеренно- ресурсное | – | – | – | 1 |

Правомочность такого интегрального подхода к металлогеническому районированию обосновывается унаследованным, телескопированным, реювенированным по Д. В. Рундквисту [7, 8] характером накопления полезных компонентов, который обеспечивает устойчивое сохранение металлогенической специализации разрезов земной коры на протяжении всей истории их развития. Главный картируемый объект – металлогеническая зона, геологические

и ресурсные признаки которой являются вполне достаточными для обоснования площадей первоочередных региональных геологических исследований масштаба 1:1000 000 (геолого-съемочных, прогнозно-геохимических, геофизических).

Рудная специализация и оценка ресурсов металлогенических единиц исследуется на комплексной основе с  использованием:

Рис. Прогнозно-металлогенический разрез Чарышско-Талицкой потенциально высокоресурсной зоны Горно-Алтайской мегазоны Алтае-Саянской области.

1–5 – разновидности преобразований и геодинамические обстановки: 1 – хаотических тонкочешуйчатых деформаций аккреционной призмы (ар3Є3-O1 ); 2 – покровно-складчатых преобразований и крупноамплитудных шарьяжей тектонической аккреции (асс6 O1 ); 3 – эпизональных (редкая косая штриховка) и мезозональных (густая косая штриховка) коллизионных структурно-метаморфических преобразований (cl12,1D3); 4 – морфоструктур коллизионного горного рельефа (cl623 I3–Q); 5 – платформенных гипергенных преобразований (pw K2–Pg).

6–16 – стратифицированные геологические формации и геодинамические обстановки: 6 – субщелочных базальтов и 7 – олистостромовая обвально-оползневая с кремнисто-терригенным матриксом океанических островов  (oi10,12Є3-O1); 8 – терригенная флишево-олистостромовая аккреционной призмы (ар1Э3-O1); 9 – кремнисто-терригенная флишево-олистостромовая континентального склона пассивной окраины (m311S1-D1); 10 – терригенная и карбонатно-терригенная и 11 – карбонатная рифовая  внешнего шельфа пассивной континентальной окраины (m26,10O2-D1); 12 – базальт-риолитовая вулкано-плутонической дуги активной континентальной окраины (v111D2); 13 – терригенная и карбонатно-терригенная молласовая тылового прогиба активной континентальной окраины (v414D2-3); 14 – терригенная и карбонатно-терригенная молласовая коллизионной межгорной впадины; 15 – коры выветривания платформенного поднятия (р11 K2-Pg1 ); 16 – аллювиальная речных долин коллизионного горного рельефа (cl722Pg3-Q).

17–22 – интрузивные геологические формации и геодинамические обстановки: 17 – габбро-диорит-гранодиорит-гранитовая вулкано-плутонической дуги (v14D2) и плутонической дуги (v24D3) активной континентальной окраины; 18 – габбро-монцонит-сиенитовая плутонической дуги активной континентальной окраины (v27D3); 19 – гранодиорит-гранитовая коллизионная (cl27D3), 20 – гранит-лейкогранитовая коллизионная (cl28P2-T1); 21 – долеритовая трапповая внутриплитового магматизма(t3T1).

22–24 – несогласия: 22 – тектонические шарьяжные, 23 – угловые структурные, 24 – стратиграфические, 25 – перерывы в осадконакоплении

26–28 – роль геологической формации в локализации и формировании месторождений: 26 – рудовмещающая, 27 – рудообразующая, 28 – рудовмещающая и рудообразующая.

Рудные формации: Au211 – золото-кварцевая и золото-сульфидно-кварцевая габбро-диорит-гранодиорит-гранитовая активноокраинная, Au411 – золото-серебряная базальт-риолитовая активноокраинная, Au611– золото-скарновая гранитоидная и терригенно-карбонатная активноокраинная, Au22 – золоторудная кора выветривания платформенная, Au0 – золотая россыпная, FeTi211– титано-магнетитовая габбро-монцонит-сиенитовая активноокраинная, Fe12 – железорудная коры выветривания платформенная, W212 – вольфрамит-кварцевая гранит-лейкогранитовая коллизионная, Be12 – бериллийносная гранит-лейкогранитовая коллизионная, U512 – урановая терригенная погребенных коллизионных палеодолин.

прямых рудных и геохимических признаков – размеры месторождений и содержания полезных компонентов, размеры геохимических аномалий и количественные содержания аномалеобразующих химических элементов; косвенно-прямых предпосылок – общегеологических (формационных, рудно-формационных, структурных и др.), геофизических (магнитных, гравиметрических и т. д.) и дистанционных; косвенных предпосылок – геологических знаний и общетеоретических моделей (геодинамических, палеогеографических и др.).

Прямые рудные и геохимические признаки являются параметрами количественных расчетов запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. На базе косвенно-прямых предпосылок ресурсность оценивается в форме приблизительных количественных расчетов в основном методом геологической аналогии, 
а на основе косвенных предпосылок – в качественной форме [3, 9].

Включение в состав металлогенической характеристики параметров известных и прогнозируемых полезных ископаемых позволяет перейти от стандартного, регистрационного металлогенического районирования к прогнозно-металлогеническому районированию двух видов: комплексному – по всем полезным ископаемым и монометальному – по одному виду полезных ископаемых.

По величине ресурсов, металлогенические и рудные таксоны подразделяются на четыре разновидности: высокоресурсные – с известными и прогнозируемыми уникальными, крупными 
и средними месторождениями; умеренноресурсные – с известными и прогнозируемыми средними и, в основном, малыми месторождениями; потенциально высокоресурсные – с известными рудопроявлениями (или без них) и прогнозируемыми уникальными, крупными и средними месторождениями; потенциально умеренноресурсные  –  с  известными    рудопроявлениями  (или  без  них)

и прогнозируемыми средними и, в основном, малыми месторождениями (табл. 2).

Карта прогнозно-металлогенического районирования составляется с использованием комплексных прогнозно-металлогенических моделей полных разрезов конкретных металлогенических и рудных объектов. В состав таких разрезов входят четыре составляющие: центральный блок – колонка стратифицированных геологических формаций; блок слева – колонки разновидностей преобразований; блок справа – колонки интрузивных геологических формаций; последний блок – рудно-формационный и ресурсный. В колонках первых трех блоков в форме знака месторождения и индекса рудной формации отражается роль геологической формации и разновидности преобразования в формировании и локализации месторождения известной и прогнозируемой рудной формации: рудовмещающая, рудообразующая или одновременно 
и рудовмещающая и рудообразующая. Все колонки содержат возрастные и геодинамические характеристики геологических тел (рис.).

Описательная информация формируется в виде гипертекста и содержит структурно-вещественные и рудные характеристики геологических тел по всему разрезу и площади металлогенической единицы. В том числе: 1) характеристику разломных и геологических границ; 2) обоснование расчленения геологического разреза на структурные этажи и ярусы; 3) возрастные и структурно-вещественные характеристики геологических и рудных формаций; 4) обоснование геодинамических обстановок формирования геологических и рудных формаций; 5) геохимические и иные признаки источников, условий, механизма миграции и концентрации полезных компонентов; 6) обоснование ресурсности видов полезных ископаемых.

Литература

- Билибин Ю. А. Металлогенические провинции и металлогенические эпохи. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 88 с.

- Методика геодинамического анализа при геологическом картировании / Г. С. Гусев, М. В. Минц, Д. И. Мусатов и др. М.: Недра, 1991. 204 с.

- Методика количественной оценки рудоносности геологических формаций по геолого-геохимическим данным при средне-мелкомасштабном картировании. Методические рекомендации / Г С. Гусев и др. М.: ИМГРЭ, 2001. 66 с.

- Овчинников Л. Н. Прогноз рудных месторождений. М.: Недра, 1992. 308 с.

- Основы металлогенического анализа при геологическом картировании. Металлогения геодинамических обстановок / Гл. ред. Н. В. Межеловский. М.: Роскомнедра, Геокарт, 1995. 468 с.

- Схема металлогенического районирования России. Масштаб 1:5 000 000 / Н. В. Межеловский, А. Ф. Морозов, Г. С. Гусев. М.: МПР РФ, ИМГРЭ, 2002.

- Рундквист Д. В. Глобальная металлогения // Смирновский сборник – 95, 1995. С. 92–123.

- Рундквист Д. В. Современные проблемы металлогении // Вестник АН СССР, 1984. № 8. С. 74–85.

- Технология прогнозной оценки металлогенических зон, рудных районов и узлов при МГХК-1000 и МГХК-200 / Л. А. Криночкин и др. М.: ИМГРЭ, 2002. 160 с.