## Slide 1: Перспективы и предварительный прогноз минерагенического потенциала глубоководных полиметаллических сульфидов Курильской дуги
Петров Владимир Антонович
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
v.a.petrov@vniio.ru
XXXII молодежная научная школа
«Металлогения древних и современных океанов-2026.
Стратегические элементы: минералого-геохимические и цифровые модели»

## Slide 2: Обстановки глубоководной гидротермальной активности
Срединно-океанические хребты (СОХ)
Задуговой спрединг
(задуговые бассейны)
Островные дуги
Внутриплитный вулканизм
Срединно-Атлантический хребет (РРР-САХ)
Курильская островная дуга
Командорско-Алеутская островная дуга

## Slide 3: Известные гидротермальные системы островных дуг
InterRidge Vents DB, 2019
Вулкан Менделеева
(Горячий пляж)
Бухта Кратерная

## Slide 4: Положение гидротермальных систем
Кальдера Brothers (Кермадек)
[Caratori Tontini et al., 2019]
Кальдера Suiyo (Изу-Бонин)
[Takano et al., 2004; Marumo et al., 2008; Kato et al., 2009]
Кальдера Kolumbo (Эллинская)
[Nomikou1 et al., 2022;
Katsigera et al., 2024]
Кальдера Palinuro (Эолийская)
[Caratori Tontini et al., 2014]
Наиболее вероятная приуроченность оруденения – к подводным кальдерам, к вулканитами среднего-кислого состава (андезит-дацит-риодацит-риолит), а также к связанным с ними вулканокластическим и вулканогенно-осадочным породам.
Потенциальные рудные объекты ГПС Курильской дуги целесообразно рассматривать как современные аналоги колчеданно-полиметаллических месторождений типа Куроко.
Возможные положения гидротермальных полей в пределах кальдеры

## Slide 5: Перспективные обстановки гидротермального рудообразования
Срединно-океанические хребты (СОХ)
Задуговой спрединг
(задуговые бассейны)
Островные дуги
(фокус данной работы)
Внутриплитный вулканизм
Срединно-Атлантический хребет (РРР-САХ)
Курильская островная дуга
Командорско-Алеутская островная дуга
Известные подводные кальдеры
Вулкан Пийпа

## Slide 6: Курильская островная дуга
Выкопировка из «Геология и минерагения…»
[Андреев и др., 2012]

## Slide 7: Признаки гидротермальной активности в пределах Курильской дуги

## Slide 8: Курильская островная дуга
Курильская дуга | 
Вулкан | Номер
Алаид | Григорьева (1.1)
 | 1.2
 | 1.3
 | 1.4
Онекотан | 2.7
Ушишир (Кратерная бухта) | 
Горшкова | 6.11а
 | 6.11б
Северо-Итурупская группа | 7.11а
 | 7.11б
 | 7.11в
Крылатка | 8.4
Южно-Итурупская группа | 8.8
Львиная пасть | 

## Slide 9: Количественная оценка ресурсов
Методики оценки ресурсов:
Метод аналогии
Метод экспертных оценок
По результатам литохимической съемки
По результатам геофизических исследований
Метод прямого расчета
N=0.0223*1200-5.47≈ 21 система
Под минерагеническим потенциалом следует понимать ресурсы, определенные на полуколичественном или качественном уровне по самым общим особенностям состава и строения крупных подразделений: минерагенических поясов (провинций), зон (областей),
недостаточно изученных для оценки ресурсов по категории P3.
[«Методическое руководство по составлению и подготовке…», Борисов и др., 2021]
Оценка может производиться для выделенной перспективной площади, если выявление месторождений более или менее равновероятно в любом ее месте, или для отдельных участков площади
[«Методическое руководство по оценке и учету прогнозных ресурсов…», Неженский и др., 2002]
Оценка количества гидротермальных систем Курильской островодужной зоны

## Slide 10: Объекты-аналоги
Классификация эталонных объектов |  |  |  |  |  | 
№ | Эталонный объект | Обстановка | Бурение | Ресурсы запасы, млн т | Площадь, км2 | Удельная продуктивность, т/м2
1 | Sunrise | Островная дуга | Нет | 9 0 | 0,16 | 56,25
2 | Solwara-1 | Задуговой бассейн | Да | 0 2,42 | 0,11 | 21,96
3 | TAG | СОХ | Да | 21-75 0 | 0,56 | 37,5-133,93
 | Семенов-4 (РРР) |  | Нет | 59 0 | 3,56 | 16,6
 | Yuhuang-1 |  |  | 10,6 0 | 0,62 | 17,1

## Slide 11: Эталонный объект – поле Sunrise
Рудное поле Sunrise
[lizasa et al., 1999]
Кальдера Myojin Knoll
[Ross, Mercier-Langevin, 2014]
Дно кальдеры Myojin Knoll
[Kawada, Kasaya, 2018]
Дуга Izu-Ogasawara
[Honsho, 2016]
Учитывая размеры поля Sunrise (400х400 м),
высоту рудного холма от палеодна 30 м,
среднюю плотность 1,9 г/см³,
масса руды составляет 9 × 10⁶ т
Cu, % | Au, г/т | Ag | Pb | Zn
5,5 | 20 | 1212,5 | 35 | 338
[lizasa et al., 1999]
↑ средневзвешенные содержания ↑

## Slide 12: Объекты-аналоги и методика оценки ресурсов
Расчёт ресурсов: Q = ∑(Sкальд*q)
Характеристики и свойства для применения метода аналогии:
- количество кальдер;
- площадь кальдеры (Sкальд);
- удельная продуктивность (q);
- содержания металлов.
Допущения:
кальдера рассматривается не как сплошное рудное тело, а как перспективная площадь, в пределах которой возможно формирование одного или нескольких локализованных рудных объектов;
рудное поле Sunrise рассматривается как прямой аналог;
внутреннее строение аналогично эталонным объектам.

## Slide 13: Расчет площади кальдеры
Низкое качество батиметрии не позволяет определить геометрию кальдеры и локализовать оруденение внутри кальдер
Предположим, что для кальдер подводных вулканов, сформировавшихся в схожих условиях отношение
Sкальд/Sосн близко
При известном отношении и Sосн можно оценить Sкальд
Разрешение GEBCO - 15‘’;
в районе Курильской дуги это ~450 м.

## Slide 14: Характерные соотношения основания и кальдеры
Вулкан (островная дуга) | Sосн, км² | Sкальд, км² | Sкальд/Sосн, % | Источник
Volcano #1 (Тонга) | 615,8 | 24,7 | 4,02 | Kim et al., 2013
Havre (Кермадек) | 610,3 | 12,4 | 2,03 | Murch et al., 2020 Spain et al., 2024
Brothers (Кермадек) | 81,7 | 7,1 | 8,65 | de Ronde et al., 2005
West Rota (Марианская) | 490,9 | 47,1 | 9,60 | Stern et al., 2008
Myojin Knoll (Изу-Бонин) Поле Sunrise | 328,3 | 33,0 | 10,05 | Ross, Mercier-Langevin, 2014 Tsuru et al., 2008
Hunga (Тонга) | 227,0 | 9,6 | 4,24 | Walker, de Ronde, 2024

## Slide 15: Расчет площади основания
Разрешение GEBCO - 15‘’;
в районе Курильской дуги ~450 м.
Расчет уклонов
Оконтуривание площади
Батиметрия
Площадь основания была рассчитана в ArcGIS Desktop (ArcMap) при использовании последней версии GEBCO_2025 (General Bathymetric Chart of the Oceans) разрешением 450 м/пиксель
Расчёт производился на основании уклонов поверхности >5°
При подсчёте использовались инструменты: Slope, Classify Raster, Raster to Polygon, Overlay, Calculate geometry attributes

## Slide 16: Перечень объектов, вовлеченных в расчет
Курильская дуга | 
Вулкан | Номер
Алаид | Григорьева (1.1)
 | 1.2
 | 1.3
 | 1.4
Онекотан | 2.7
Ушишир (Кратерная бухта) | 
Горшкова | 6.11а
 | 6.11б
Северо-Итурупская группа | 7.11а
 | 7.11б
 | 7.11в
Крылатка | 8.4
Южно-Итурупская группа | 8.8
Львиная пасть | 

## Slide 17: Результаты расчетов
Вулкан | Номер | Площадь основания, км2 | Sкальд/Sосн, % |  |  | Площадь кальдеры, км2 |  | 
 |  |  | Мин | Вероят | Макс | Мин | Вероят | Макс
Алаид | Григорьева (1.1) | 147,3 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 1,5 | 4,4 | 14,7
 | 1.2 | 64,8 |  |  |  | 0,6 | 1,9 | 6,5
 | 1.3 | 44,0 |  |  |  | 0,4 | 1,3 | 4,4
 | 1.4 | 38,5 |  |  |  | 0,4 | 1,2 | 3,8
Онекотан | 2.7 | 373,1 |  |  |  | 3,7 | 11,2 | 37,3
Ушишир (Кратерная бухта) |  | 2,0 |  |  |  | 0,02 | 0,1 | 0,2
Горшкова | 6.11а | 37,7 |  |  |  | 0,4 | 1,1 | 3,8
 | 6.11б | 15,7 |  |  |  | 0,2 | 0,5 | 1,6
Северо-Итурупская группа | 7.11а | 5,5 |  |  |  | 0,1 | 0,2 | 0,5
 | 7.11б | 77,8 |  |  |  | 0,8 | 2,3 | 7,8
 | 7.11в | 122,5 |  |  |  | 1,2 | 3,7 | 12,3
Крылатка | 8.4 | 267,0 |  |  |  | 2,7 | 8,0 | 26,7
Южно-Итурупская группа | 8.8 | 70,7 |  |  |  | 0,7 | 2,1 | 7,1
Львиная пасть |  | 49,5 |  |  |  | 0,5 | 1,5 | 4,9
 |  |  |  |  | ∑ | 13,2 | 39,5 | 131,6

## Slide 18: Результаты оценки ресурсов по детерминированному сценарию
Вулкан | Номер | Площадь кальдеры, км2 |  |  | Оценка ресурсного потенциала, млн т |  | 
 |  | Мин | Вероят | Макс | Мин | Вероят | Макс
Алаид | Григорьева (1.1) | 1,5 | 4,4 | 14,7 | 82,8 | 248,5 | 828,3
 | 1.2 | 0,6 | 1,9 | 6,5 | 36,4 | 109,3 | 364,5
 | 1.3 | 0,4 | 1,3 | 4,4 | 24,7 | 74,2 | 247,4
 | 1.4 | 0,4 | 1,2 | 3,8 | 21,6 | 64,9 | 216,5
Онекотан | 2.7 | 3,7 | 11,2 | 37,3 | 209,8 | 629,5 | 2098,5
Ушишир (Кратерная бухта) |  | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 3,4 | 11,3
Горшкова | 6.11а | 0,4 | 1,1 | 3,8 | 21,2 | 63,6 | 212,1
 | 6.11б | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 8,8 | 26,5 | 88,4
Северо-Итурупская группа | 7.11а | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 3,1 | 9,3 | 30,9
 | 7.11б | 0,8 | 2,3 | 7,8 | 43,7 | 131,2 | 437,4
 | 7.11в | 1,2 | 3,7 | 12,3 | 68,9 | 206,8 | 689,2
Крылатка | 8.4 | 2,7 | 8,0 | 26,7 | 150,2 | 450,6 | 1502,1
Южно-Итурупская группа | 8.8 | 0,7 | 2,1 | 7,1 | 39,8 | 119,3 | 397,6
Львиная пасть |  | 0,5 | 1,5 | 4,9 | 27,8 | 83,5 | 278,3
 |  | 13,2 | 39,5 | 131,6 | 740,2 | 2220,7 | 7402,4

## Slide 19: Неопределенности при оценке ресурсов
Основными неопределенностями выступают:
разрешение и полнота батиметрической съёмки;
границы кальдер и рудоконтролирующих структур;
изменчивость площадной продуктивности;
вариабельность содержаний металлов;
геометрические параметры рудных объектов.
0,01 x Sосн
0,03 x Sосн
0,1 x Sосн
Площадь кальдеры
Удельная продуктивность
Содержания металлов
(по Sunrise)
Sunrise
Семенов-4
минимум
средневзвешенное
максимум
Для учета неопределенностей проведено стохастическое моделирование с использованием программного продукта Crystall Ball

## Slide 20: Стохастическая оценка ресурсов
Северная и южная части Курильской зоны характеризуются близкими значениями минерагенического потенциала
Детерминированный расчет – ~2221 млн т
Математическое ожидание – ~2236 млн т
Интердецильный интервал (P10-P90) ~1223-3335 млн т
≈

## Slide 21: Оценка приведенных запасов с учетом неопределенности
Воспроизводство запасов
за 10-летний период
[Казанов, 2026]
Коэффициент перевода ресурсов в запасы
0,05-0,09 (треугольное распределение)
[«Методическое руководство по оценке и учету
прогнозных ресурсов…», Неженский и др., 2002]
Результаты оценки C2усл, млн т |  |  | 
 | P10 | Мат. ожид. | P90
Pb, млн т | 1,3 | 5,3 | 10,4
Zn, млн т | 13,1 | 36,6 | 66,2
Cu, млн т | 3,4 | 13,8 | 27,8
Au, т | 1 000 | 3 000 | 6 000
Ag, тыс т | 100 | 200 | 500
Ожидаемый прирост прогнозных ресурсов позволит увеличить ресурсную базу страны в пересчете на C2усл:
– на 31% для меди;
– на 29% для цинка;
– на 9% для свинца;
– на 20% для золота;
– на 180% для серебра.

## Slide 22: Результаты оценки
Потенциал, млрд. т* | Ресурсы пометалльные, млн. т* |  |  |  | 
 | Cu | Au | Ag | Pb | Zn
2,2 | 160 | 0,05 | 3,5 | 63 | 504
 | РРР-САХ* | ГПС островных дуг | Колчеданные месторождения суши** |  | 
 |  |  | Юбилейное | Гайское | Подольское
Cu, % | 7,1 | 7,2 | 1,65 | 1,33 | 2,11
Zn, % | 1,0 | 17,4 | 2,22 | 0,57 | 1,34
Au, г/т | 1,88 | 19 | 1,6 | 1,1 | 1,5
Ag, г/т | 24,19 | 491 | 13,6 | 10,2 | 27,6
* - по предварительной оценке ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
** - по данным «Государственного доклада о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2023 году»
Средние содержания в рудах океана и суши
Минерагенический потенциал глубоководных сульфидных руд Курильской дуги

## Slide 23: Выводы
1. Изученность Курильской дуги на современном этапе недостаточна для точной оценки ресурсов ГПС.
2. Предложена количественная оценка минерагенического потенциала ГПС Курильской дуги, основанная на методе аналогии и учитывающая ряд неопределенностей, обусловленных низкой степенью изученности.
3. Проведенное стохастическое моделирование с учетом существующих неопределенностей показало высокий минерагенический потенциал ГПС Курильской дуги (~2,2 млрд т), в том числе по стратегически значимым металлам (Pb, Zn, Au, Ag, Cu).
4. Повышение качества оценки возможно при проведении прогнозно-минерагенических работ с выполнением минимального комплекса исследований, включающего придонную батиметрическую съемку, гидрофизическое зондирование и геологическое опробование.
Полученная оценка носит предварительный характер и подлежит уточнению при поступлении новых данных (уточнение числа кальдер, их строения, а также возможного выявления гидротермальных полей, приуроченных к иным структурам; уточнение удельных продуктивностей).
Прогнозируемые ресурсы ГПС Курильской дуги не рассматриваются как альтернатива месторождениям суши, но являются дополнительным источником минерального сырья для увеличения МСБ РФ.

## Slide 24: Благодарю за внимание!

## Slide 25
На момент 2021 года выявлено 126 вулканов и 8 подводных кальдер.
После 1994 г. рейсы научно-исследовательских судов, направленные на изучение подводной газо-гидротермальной активности КОД, к большому сожалению, не проводились
[Бондаренко и Рашидов, 2021]

## Slide 26
На основе батиметрического растра GEBCO (GeoTIFF) определена площадь основания вулканов с использованием инструментов программного комплекса ArcGis (ArcMap). Для выделения самого подножия использован инструмент Рассчитать уклоны (Slope), рассчитывающий уклон поверхности рельефа на основе высотных отметок. В результате получена схема уклонов вулкана, по которой подножие вулкана выделяется по уклону 5° при уклоне окружающей равнины до 2°. С помощью инструментов Переклассифицировать растр (Reclassify) и Преобразования растра в полигоны (Raster to Polygon) выделенное подножие вулкана было переведено в полигональную фигуру, площадь которой подсчитана с помощью инструмента Подсчитать геометрия (Calculate Geometry) после предварительной очистки от ложных полигонов (пологие склоны внутри вулканической постройки).

## Slide 27: Ресурсы

## Slide 28: Запасы

## Slide 29
Кальдера Daikoku (Марианская)
Типичная кальдера
[Hein et al., 2008]
Склон кальдеры Brothers
[Diehl et al., 2020]
Кальдера Brothers (Кермадек)
[de Ronde et al., 2005]