## Slide 1
О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЧИСТЫХ КВАРЦЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ НА УРАЛЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кравец Б.Н. Уральский государственный горный университет
Кузьмин В.Г. ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат»
25 мая 2011 года
Миасс
Всероссийское совещание «Современные проблемы изучения и использования минерально-сырьевой базы кварцевого сырья»

## Slide 2: ВСТУПЛЕНИЕ
Гранулированный кварц – единственный в России тип жильного кварца, из которого ОАО «КГОК» выпускает ВЧК для производства кварцевого стекла
Требования к кварцевому стеклу в качестве конструкционного материала в сфере высоких технологий
  Микроэлектроника
  Специальная оптика и керамика
  Светотехника и др.
определяют в свою очередь требования к ВЧК:
  Содержание кварца Ю 99,998%
  Суммарное содержание примесей 12-25 ppm

## Slide 3: История
До 1974 г. основной поставщик кварцевого сырья для прозрачного стекла – Бразилия.
  Сырье – обогащенные вручную обломки горного хрусталя без видимых минеральных примесей
  Объем поставок достигал 8-10 тыс. тонн в год.
Усилиями геолого экспедиции 101 «Уралкварцсамоцветы» совместно с учеными СГУ им. В.В. Вахрушева была создана сырьевая база альтернативного кварцевого сырья – «гранулированный кварц»:
  Доступен
  запасы значительны
В 1966 г. было создано первое в СССР пром. предприятие по добыче и обогащению природного кварцевого сырья в Кыштыме
В 1977 г. предприятие переименовано в Кыштымский горно-обогатительный комбинат.
До распада СССР КГОК постоянно совершенствовал свою технологию, и к 1990 году вышел на уровень производства 6 000 тонн в год.
Шло строительство и реконструкция подразделений для наращивания выпуска до 12 000 тонн.
В это же время предприятия ПО «Союзкварцсамоцветы» МинГео СССР продолжали производить концентраты по сухой технологии, с последующим дообогащением на предприятиях производителях кварцевого стекла

## Slide 4: История. Продолжение
Параллельно шло геологическое изучение перспективных на кварц площадей и наращивание запасов кварцево-жильного сырья на Урале, в Сибири и Казахстане
Постоянный рост объемов госзапаса определил при строительстве КГОКа концепцию работы обогатительной фабрики:
  На одном крупном месторождении
  При поточной технологии переработки кварцевой руды до концентрата
Таким месторождением стала жила 175 и ряд других Кыштымского месторождения.
«Уралмеханобр», проектировавший технологическую часть производства КГОК, заложил в разрабатываемую технологию весь известный на тот момент набор технологических операций.
Реализация проекта КГОК обеспечивала развитие промышленности кварцевого стекла.
Однако, эксплуатация КГКО выявила недостатки реализации поточной технологии:
  Концентрат «для всех» не может удовлетворить потребителей, что привело к созданию на заводах собственных линий доводки
  Кроме того, существовавшая технология не позволяла эффективно перерабатывать кварцевое сырье разных генетических типов

## Slide 5: Новая история
Накануне перестройки состоялась конференция технологов-кварцевиков, результатом которой явилось издание отдельной книги.
  На конференции был сформулирован термин «предел обогатимости»
Перестройка привела к коллапсу кварцевой отрасли СССР:
  Потребность внутреннего рынка уменьшилась на порядок за краткий срок
  Быстрая интеграция в мировой рынок была невозможно по объективным причинам
  Это привело практически полностью к прекращению производства ВЧК в 1993-2002 гг.

## Slide 6: Развитие мирового рынка кварца
В то же время мировой рынок ВЧК продолжал расти и развиваться:
  Увеличивались объемы производства кварцевого стекла и изделий к нему
  Росли требования к сырью
Мировой рынок сложился следующим образом:
  Географически – рынки США, стран ЕС и стран Тихо-океанского бассейна
  Потребление по отраслям:
    Микроэлектроника – 35%
    Тигли – 30%
    Светотехника – 25%
Тенденции и особенности рынка:
  Объем потребления ВЧК растет
  Зафиксирован дефицит сырья
  Рынок монопольный, потребители ищут альтернативного поставщика (поставщиков)
  Активно растет усилия по производству ВЧК и кварцевого стекла в Китае (где крупнейшими игроками рынка создан ряд СП)

## Slide 7: Программа техперевооружения КГОК
Анализ рыночной ситуации позволил акционерам КГОК в июне 2010 г. принять решение о запуске программы техперевооружения предприятия с выходом на 10 000 тонн.
Программа состоит из двух этапов:
  1. Наращивание добычи кварца до выпуска концентратов сухого обогащения до 12 000 тонн
  2. Переход к выпуску продукции глубокого обогащения до 10 000 тонн в год

## Slide 8
Стандарты Unimin (табл. 1)
Концентраты КГОК (табл. 2)
сорт | Al | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | P | Ti | Zr
lota 4 | 8.0 | 0.04 | 0.6 | <0.05 | <0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | <0.05 | 0.05 | 1.4 | 0.1
lota STD | 16.2 | 0.08 | 0.5 | <0.05 | <0.05 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | <0.05 | 0.10 | 1.3 | 1.3
сорт | Al | B | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | P | Ti | Zr
SSQ-2K | 6.0 | <0.1 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.50 | <0.05 | <0.10 | 2.4 | 0.05
SSQ-2KC | 5.2 | <0.08 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.30 | <0.05 | <0.10 | 2.3 | 0.05
Сопоставляя вещественный состав кварцевых концентратов, производимых ведущим мировым лидером фирмой «Unimin» (табл. 1) и ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат» (табл. 2) можно утверждать, что технологические возможности, накопленный коллективом ОАО «Кыштымский ГОК» опыт позволяют обеспечивать качество кварцевых концентратов мирового уровня.
Ориентиром качества для кварцевых концентратов глубокого обогащения взяты требования к наиболее продаваемым сортам американской компании «Unimin», табл.1

## Slide 9
Учитывая значительные запасы основного объекта гранулированного кварца ж.175 и других разведанных жил гранулированного кварца в пределах Челябинской области, наличие производственной инфраструктуры и технологического опыта ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат» можно говорить, что на Южном Урале есть все необходимые предпосылки для возрождения производства высокочистых кварцевых концентратов в прежних объемах.

## Slide 10
В настоящее время ведется работа по наращиванию объемов выпуска ВЧК на ОАО «Кыштымский ГОК»:
  Готовится увеличение объемов добычи на руднике по ж.175 до 18 000 тонн в год
  Планируются геологоразведочные работы по расширению сырьевой базы комбината.
Подготовлен технологический регламент на техническое перевооружение существующего дробильно-сортировочного комплекса по производству концентратов сухого обогащения с ростом производственной мощности с одной до двенадцати тысяч тонн в год по КСО
  при этом планируется расширение номенклатуры дробильно-сортировочного отделения за счет использования тонкодисперсных фракций меньше 0,1мм.
Ведется проектирование техперевооружения дробильно-сортировочного отделения комбината и строительная подготовка нового здания фабрики.
Рис. 1. Прожилки пород и скопления минералов в жильной массе
Рис. 2. Прожилки и ксенолиты вмещающих пород в лежачем боку жилы 175 вблизи контакта
с вмещающими породами

## Slide 11
Необходимо отметить, что кроме месторождений гранулированного кварца, сосредоточенных на Южном Урале (в Челябинской области), на Приполярном Урале еще в советские годы разведаны месторождения жильного кварца Неройской группы.
ОАО «Полярный кварц» при мощной поддержке администрации Ханты-мансийского автономного округа (ХМАО) делает попытку наладить производство высокочистых кварцевых концентратов на сырьевой базе кварца Приполярного Урала. Однако, несмотря на значительные инвестиции, составляющие на сегодняшний день более 3млрд. рублей и более 10 лет, прошедших с момента старта проекта, промышленное производство так и не начато.
Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о сложности реализации проектов по созданию предприятий, подобных Кыштымскому горно-обогатительному комбинату.

## Slide 12: Заключение
Сейчас наблюдается очевидный интерес к производству высокочистых кварцевых концентратов в России. В частности этой проблемой занимается и такая влиятельная корпорация, как РОСНАНО.
На этом фоне можно сделать вывод, что на Урале есть все необходимые условия для создания, прежде всего на базе ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат», крупномасштабного производства высокочистых кварцевых концентратов в самое ближайшее время, что, безусловно, способствует развитию предприятий по выпуску кварцевого стекла - одного из базовых материалов инновационных отраслей промышленности.

## Slide 13: Спасибо за внимание!
Литература
Минералургия жильного кварца. Кыштымский горно-обогатительный комбинат;
Под ред. В.Г.Кузьмина, Б.Н. Кравца .-294с.-М.Недра, 1990.