В. А. Симонов

Институт геологии и минералогии СО РАН,

г. Новосибирск, Россия

simonov@uiggm.nsc.ru

Сравнительный анализ физико-химических параметров 
гидротермальных рудообразующих систем в структурах древних и современных океанов (данные по флюидным включениям)

V. A. Simonov

Institute of Geology and Mineralogy, Siberian branch of RAS,

Novosibirsk, Russia

Comparative analysis of physico-chemical parameters 
of hydrothermal ore-forming systems in the structures 
of ancient and modern oceans: data on fluid inclusions

Study of fluid inclusions in minerals have shown that ancient hydrothermal systems in the Urals and Siberia sulfide deposits have similar physico-chemical conditions with «black smokers» on the bottom of modern sea basins. Inversion of parameters of ore-forming solutions (Yaman-Kasy deposit, Urals) is established and features of phase separation of fluid (Valentorka deposit, Urals) are found out. Temperature, composition of solutions and concentration of salts (Kyzyl-Tashtyg deposit, Siberia) correspond to data on hydrothermal systems of the Woodlark back-arc basin, Pacific ocean.

Исследования океанов позволили обнаружить значительное количество действующих в настоящее время гидротермальных систем, которые являются природными лабораториями рудообразующих процессов. Сравнительный анализ уникальной информации о современных объектах с данными по рудным месторождениям дает возможность наиболее достоверно расшифровывать условия рудообразования. Большое значение в этих исследованиях имеет изучение флюидных включений в минералах, позволяющее получать прямую информацию о физико-химических параметрах рудообразующих систем, независимо от их возраста.

Основой для исследования флюидных включений послужили коллекции сульфидных руд, собранные преимущественно во время совместных с сотрудниками Института минералогии УрО РАН экспедиций на колчеданных месторождениях Урала и Сибири. В ходе сравнительного анализа использовались оригинальные данные по включениям в минералах из современных «черных курильщиков», полученные во время изучения образцов, предоставленных для исследований сотрудниками Института океанологии РАН (г. Москва) и Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (г. Москва).

Флюидные включения исследовались с помощью методов термометрии и криометрии [Ермаков, Долгов, 1979] в термокамерах и криокамерах оригинальных конструкций. Для получения наиболее достоверной информации анализировалось порядка 50–100 включений для каждого образца. Все экспериментальные исследования флюидных включений проведены в Институте геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск.

В качестве эталонных объектов для сравнительного анализа физико-химических параметров древних и современных гидротермальных рудообразующих систем использованы оригинальные данные по колчеданным месторождениям Яман-Касы (Южный Урал), Валенторское (Северный Урал) и Кызыл-Таштыг (Восточная Тува).

Медно-колчеданное месторождение Яман-Касы по составу руд, околорудных осадков и оруденелой фауне является фактически эталоном древнего «черного курильщика» [Зайков и др., 1995; Масленников, 2006].

Проведенные исследования флюидных включений показали сложный характер гидротермальных систем, действовавших при формировании месторождения Яман-Касы. Включения в барите по содержанию солей разбиваются на три группы: до 6 мас. %, 6–11.5 мас. % и свыше 11.5 мас. %. Примерно те же интервалы (до 5 мас. %, 5–9 мас. % и выше 11.5 мас. %) выделяются и в случае включений в кварце из руды. Средний интервал для включений в кварце практически совпадает с данными по флюидным включениям в минералах (барит и ангидрит) из «черных курильщиков» задугового бассейна Манус (5–8 мас. %) и близок к информации по включениям в минералах из гидротермальных ассоциаций других бассейнов: Вудларк (3–7 мас. %; 3.4–5.8 мас. %) и Лау (5–6.2 мас. %). В целом, широкие интервалы содержания солей во включениях из минералов Яман-Касы (от менее 5 мас. % и до более 11.5 мас. %) 
согласуются с последними данными по бассейну Манус – вариации солености до 7.3 мас. % 
и значительно более [Vanko et al., 2004].

Анализ флюидных включений показал, что по температурам можно выделить три типа растворов на месторождении Яман-Касы. Включения в барите показывают следующие интервалы температур гомогенизации: 110–140, 140–250 и реже 260–290 (С. Явно преобладает среднетемпературная группа, практически совпадающая с данными по включениям из бассейна Манус. Включения в кварце из рудных образцов обладают более устойчивыми температурными параметрами, формирующими только два выраженных диапазона (110–135, 135–210 (С) с отчетливым преобладанием низкотемпературных (110–135 (С) характеристик. Включения во вкрапленниках кварца показывают сложную картину теплового режима с широкими вариациями температур от 110 (С до 250 (С.

В целом, исследования показали, что для флюидных включений в барите и в кварце сульфидных руд месторождения Яман-Касы преобладают фактически два интервала температур гомогенизации: до 135–140 (С и 140–250 (С. С учетом поправки на давление реальные температуры гидротермальных растворов составляли 130–160 (С и 160–270 (С, а также 280–310 (С. Высокотемпературные интервалы соответствуют температурному режиму «черных курильщиков» на дне современных бассейнов, хорошо согласуются с результатами анализа включений в минералах из гидротермальных построек бассейна Манус (242–285 (С) и совпадают с данными непосредственных измерений на дне бассейна Манус – 275 (С [Лисицын и др., 1992]. Для этого бассейна в результате анализа включений получен широкий диапазон температур (150–385 (С) [Vanko et al., 2004], который перекрывает наши результаты по Яман-Касы. Данные по Яман-Касы хорошо согласуются с информацией по включениям в минералах из современных гидротермальных систем и в других задуговых бассейнах: Лау (200–300 (С) 
и Вудларк (203–316 (С, 184–244 (С)

На основе полученных нами данных по флюидным включениям на месторождении Яман-Касы можно выделить четыре последовательные стадии минералообразующих процессов: I – дорудные растворы (включения во вкрапленниках кварца из риолитов); II–IV – собственно рудные стадии (II–включения в кварце из сульфидной трубы и из оруденелой фауны, III–включения в барите из сульфидной трубы, IV–включения в барите из оруденелой фауны). Выяснилось, что формирование рудных ассоциаций происходило с инверсией параметров рудообразующих растворов. От стадии II к стадии III идет повышение температуры и солености растворов, а при переходе к заключительным процессам (IV) – падение этих параметров. 
Дорудные растворы (I) отличаются повышенной соленостью и более высокими температурами по сравнению с начальной стадией (II) собственно рудообразующих процессов.

Валенторское медно-цинково-колчеданное месторождение располагается в северной части Тагило-Сакмарской зоны [Масленников, 2006].

Наиболее представительные данные по флюидным включениям получены для рудных образцов с подводящими каналами, заполненными кварцем. Очень характерным является присутствие в одной зоне явно сингенетичных разнофазных флюидных включений. Одновременно находятся в тесной ассоциации: однофазные жидкие включения + двухфазные (жидкость и газ) + однофазные газовые включения + более редкие многофазные включения (содержащие жидкость, газовый пузырек и кристаллические фазы). Эта ассоциация разнообразных включений, образовавшихся одновременно, близка по своим особенностям к сингенетичным существенно газовым и высококонцентрированным существенно жидким флюидным включениям в минералах из современных гидротермальных построек, что является доказательством процессов фазовой сепарации гидротермальных растворов [Vanko et al., 2004]. 
Таким образом, рассмотренные нами флюидные включения прямо свидетельствуют о фазовой сепарации флюида, протекавшего по подводящим каналам в нижней части рудной залежи на Валенторском месторождении.

При исследовании в криокамере было выяснено, что содержимое двухфазных включений замерзает около –30 – –35 (С. При этих же параметрах замерзают однофазные включения жидкости и включения с кристаллическими фазами. Температуры эвтектики варьируют в пределах –23.5 – –26.5 (С, то есть в составе растворов кроме преобладающего NaCl присутствует примесь KCl. Большинство последних кристалликов в растворах включений исчезает в интервале температур –3.6 – –5.5 (С. Соответственно выделяется одна группа включений с соленостью растворов 5.6–8.9 мас. %. Эти значения хорошо совпадают с данными по флюидным включениям в минералах из «черных курильщиков» задугового бассейна Манус (Тихий океан) и соответствуют группе включений с повышенной соленостью в кварце колчеданного месторождения Яман-Касы на Южном Урале.

Термометрические исследования показали, что основная группа двухфазовых включений имеет температуры гомогенизации в интервале 140–180 (С. Эти характеристики близки к данным по относительно низкотемпературным флюидным включениям в минералах сульфидных построек бассейна Манус и одновременно совпадают с параметрами включений на месторождении Яман-Касы. Корректировка температур гомогенизации включений, с учетом поправки на давление показала, что температуры гидротермальных растворов на месторождении Валенторское составляли 160–200 (С.

По соотношению температур гомогенизации и концентраций солей в растворах включения в кварце подводящих каналов месторождения Валенторское близки к данным по включениям в минералах сульфидных построек задугового бассейна Манус.

Для Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторождения флюидные включения были найдены и изучены не только в минералах из рудных ассоциаций, но и в карбонатах из миндалин базальтовых порфиритов.

В барите барит-полиметаллических руд собственно Кызыл-Таштыгского месторождения флюидные включения обладают температурами эвтектик – –24 – –25 (С, что показывает преобладание NaCl с примесью KCl. Растворение последних кристалликов наблюдалось в интервале –2 – –5.5 (С, что свидетельствует о солености 3–8.5 мас. %. Температуры гомогенизации составляют 150–270 (С. В целом, по температурам и по содержанию солей растворы Кызыл-Таштыгского месторождения имеют близкие характеристики по сравнению с гидротермами месторождения Яман-Касы (Южный Урал).

В барите барит-полиметаллических руд рудопроявления Перевальное флюидные включения обладают следующими характеристиками: температуры эвтектик – –22–24.5 (С, температуры плавления последних кристалликов – 1.7– –2.8 (С и температуры гомогенизации – 122–256 (С. Таким образом, параметры рудообразующих гидротермальных растворов следующие: состав – NaCl+H2O (с примесью KCl), концентрация солей – 2.5–4.3 мас. %, минимальные температуры – 122–256 (С. Судя по составу и низким концентрациям солей источником гидротермальных растворов служила морская вода. В целом, эти параметры соответствуют результатам исследования флюидных включений в барите из современных гидротермальных систем задугового бассейна Вудларк, Тихий океан.

В карбонате из миндалин базальтовых порфиритов флюидные включения имеют следующие характеристики: температуры эвтектик – –24.5 – –26 (С, температуры плавления последних кристалликов – –1.7 – –3.5 (С, температуры гомогенизации – 110–140 (С и редко 275 (С. Таким образом установлено, что на магматические комплексы Кызыл-Таштыгского рудного поля оказывали воздействие гидротермальные системы с минимальными температурами 110–140 (С (редко до 275 (С). Преобладали соли натрия (NaCl) с примесью KCl при общей солености не более 2.5–5.5 мас. %, то есть, скорее всего, источником этих растворов была морская вода.

Литература

Ермаков Н. П., Долгов Ю. А. Термобарогеохимия. М.: Недра. 1979. 271 с.

Зайков В. В., Шадлун Т. Н., Масленников В. В., Бортников Н. С. Сульфидная залежь Яман-Касы (Южный Урал) – руины древнего «черного курильщика» на дне Уральского палеоокеана // Геология рудных месторождений. Т. 37. 1995. С. 511–529.

Лисицын А. П., Крук К., Богданов Ю. А., Зоненшайн Л. П., Муравьев К. Г., Туфар В., Гурвич Е. Г., Гордеев В. В., Иванов Г. В. Гидротермальное поле рифтовой зоны бассейна Манус // Изв. РАН. Сер. геол., 1992. № 10. С. 34–55.

Масленников В. В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2006. 384 с.

Vanko D. A., Bach W., Roberts S., Yeats C.J., Scott S. D. Fluid inclusion evidence for subsurface phase separation and variable fluid mixing regimes beneath the deep-sea PACMANUS hydrothermal field, Manus Basin back arc rift, Papua New Guinea // J. Geophys. Res. 2004. V. 109. B03201. P. 1–14.